Приложение 4

Доклад

Производство алюминия

Цель доклада – познакомится со способами  получения  в промышленности. Алюминий в настоящее время – самый важный металл после железа. Цена алюминия тесно связана с ценой электрического тока, так как алюминий получают путем электролиза. Кроме того некоторые трудности связаны с подбором исходных материалов. В природе имеется много соединений алюминия, даже обыкновенная глина частично состоит из таких соединений. Но соединения состоящие в большей степени из окиси алюминия , встречаются редко и имеют высокую температуру кипения. Исходным материалом является боксит, на 60% состоящий из окиси алюминия. Из него под давлением (6-8атм) получают алюминат алюминия (натриевая соль алюминиевой кислоты), растворимый в воде. Затем получают сернистокислый алюминий, а из него уже оксид алюминия, и только получив сухую и чистую окись алюминия, можно начинать процесс электролиза. Электролиз проводят в больших ваннах, построенных из каменной кладки выложенных углем. Угольная выстилка является большим катодом, анодом служат толстые пластины, изготовленные из электродного угля. Эти пластины погружены в расплавленную смесь оксида алюминия и криолита (соединения натрия с алюминием и фтором). Положительно заряженные ионы алюминия направляются к катоду и отлагаются, после присоединения электронов, в виде металла, накапливающегося на дне ванны, время от времени выпускаемого из нее.