Арсентьева Г.Н. 207-155-366

Приложение 3

Творческие экспериментальные задания

Задание № 1. «Расчет и измерение емкости конденсатора» (базовый уровень).

Цель работы: изготовить конденсатор, определить электроёмкость конденсатора с помощью мультиметра и аналитическим способом.

Приборы и материалы: две одинаковые жестяные пластины размером 60*90 мм, пластина из матового стекла (экран из лабораторного набора по оптике) размером 60*90 мм, линейка, штангенциркуль,  мультиметр.

Выполнение работы:

- Измерить длину и ширину металлических пластин. Рассчитать по этим данным площадь пластины.

- Штангенциркулем измерить толщину стеклянной пластины.

- Вычислить электроёмкость конденсатора по формуле:

- Затем пластины конденсатора присоединяют к гнездам «Сх» мультиметра, переключатель функции прибора устанавливают в положение «2000 р» и на дисплее мультиметра появится число — емкость конденсатора в пикофарадах.

- Сравнить результаты проведенных расчетов электроёмкости конденсатора и полученные значения мультиметра.

- Сделайте вывод.

Задание № 2. «Исследование зависимости плоского конденсатора его расстояния между пластинами и наличия диэлектрика» (базовый уровень).

Цель работы: изготовить конденсатор, измерить его электроёмкость, исследовать зависимость электроемкости плоского конденсатора от расстояния между его обкладками и наличия диэлектрика.

Приборы и материалы: упаковка от драже «Тик-так», алюминизированный скотч, сосуд с машинным маслом, мультиметр.

Выполнение работы:

- На рис. показан самодельный конденсатор. Для его изготовления возьмите пустую упаковку от  драже «Тик-так». К узким граням упаковки  приклейте полоски алюминизированного, такие же полоски приклейте по центру к широким граням этой упаковки.

- Измерьте мультиметром ёмкость сначала первого конденсатора, а затем второго. По показаниям прибора  сделайте вывод о зависимости электроёмкости конденсатора от  расстояния между пластинами конденсатора.

- Налейте в упаковку машинное масло и снова измерьте ёмкость конденсатора.

- Сделайте вывод о зависимости ёмкости от наличия диэлектрика и его диэлектрической проницаемости.

Задание № 3 (повышенный  уровень). «Исследование последовательного и параллельного соединений конденсаторов».

Цель работы: Исследовать последовательное и параллельное соединения конденсаторов.

Приборы и материалы: конденсатор электроёмкостью 1 мкФ, конденсатор электроёмкостью 2 мкФ, мультиметр, соединительные провода.

Выполнение работы:

- Измерьте мультиметром электроёмкость каждого конденсатора.

- Рассчитайте общую ёмкость батареи при последовательном соединении конденсаторов по формуле:

- Соедините два конденсатора последовательно.

- Измерьте мультиметром общую ёмкость конденсаторов.

- Соедините два конденсатора параллельно.

- Рассчитайте общую ёмкость батареи при последовательном соединении конденсаторов по формуле:

- Измерьте мультиметром общую ёмкость конденсаторов.

- Сравните расчеты  с измеренными значениями емкости батареи при последовательном и параллельном соединениях этих конденсаторов.

- Сделайте выводы.

Задание № 4 (высокий уровень).  «Исследование зависимости энергии заряженного конденсатора от напряжения на его концах».

Цель работы: продемонстрировать (качественно) зависимость энергии заряженного конденсатора от напряжения на его ёмкости.

(Необходимые для выполнения задания приборы и материалы учащиеся подбирают самостоятельно: источник постоянного тока с регулированием напряжения от 0 до 12 В, конденсатор емкостью 2 мкФ, лампочка накаливания, двухсторонний рубильник, соединительные провода).

Предполагаемое выполнение работы:

Теоретическая часть. Энергия заряженного конденсатора определяется по формуле: , отсюда следует рабочая гипотеза: энергия заряженного конденсатора возрастает  с увеличением напряжения на его концах; энергию заряженного конденсатора можно оценить по  яркости  вспышки лампочки при его разрядке.

Практическая часть.

- Необходимо собрать электрическую цепь по схеме:

- Зарядить конденсатор, перекинув рубильник в положение 1(см.рис.1).

- Затем разрядить конденсатор, переместив ключ рубильника в положение 2.

- Повторить опыт 3-4 раза, каждый раз увеличивая напряжение на конденсаторе на 2 В. Каждый раз необходимо поддерживать постоянным время зарядки конденсатора и внимательно следить за яркостью вспышки лампочки.

- Сделать вывод о качественной зависимости между энергией конденсатора и напряжением на его  концах.