Авторы: Емельянова Ирина Владимировна 241-101-438, Конева Ксения Андреевна 241-076-568.

Приложение 4

Раздаточный материал для конкурса экспериментаторов

Задание команде I

Собрать электрическую цепь по схеме:

Исследовать изменение показаний амперметра и вольтметра в зависимости от передвижения движка реостата влево – вправо. Вывод обосновать физическими законами.

Ответ: Амперметр измеряет ток цепи; вольтметр – напряжение на внешней части цепи. При  передвижении движка реостата вправо сопротивление внешней части цепи возрастает, при передвижении влево – уменьшается.

Закон Ома для полной цепи:

;		.

При передвижении движка реостата вправо ток цепи станет меньше, амперметр показывает меньшие значения. А вольтметр покажет большие значения, т.к. напряжение внутри источника тоже станет меньше.

При передвижении движка реостата влево сопротивление внешней части цепи уменьшается, показания амперметра возрастают, но и напряжение внутри источника возрастет, а значит, показания вольтметра станут меньше.

Авторы: Емельянова Ирина Владимировна 241-101-438, Конева Ксения Андреевна 241-076-568.

Задание команде II

Соберите электрическую цепь по схеме:

Меняя положение ползуна реостата, наблюдайте за накалом лампочки. Как и почему меняется накал лампочки? Где на практике используется такое соединение?

Ответ: При движении ползуна реостата вправо его сопротивление увеличивается, т.к. лампочка соединена последовательно с реостатом, ток в цепи уменьшается.

;

Накал лампочки будет уменьшаться, т.к. мощность ее прямо пропорциональна силе тока:

При движении ползуна реостата влево все будет происходить наоборот.