- Радиолокация – обнаружение и точное

место нахождения невидимой цели.

Она основана на свойствах электромагнитных волн:
 - отражение от преграды;
 - прямолинейное распространение;

- постоянство скорости  распространения

С0 = 300000 км/с.

«Радар» -  остро направленная

электромагнитная волна.

Применение:

- на флоте;

- в космонавтике;

- в службе погоды;                                                                         - в астрономии;

- в авиации.

Радио — технология беспроводной передачи информации посредством электромагнитных волн радиодиапазона.

7.05.1895г(25.041895 г.) Создание «Первого радио»

Длинные волны

150-300 кГц

(1000 - 2000 м)

Средние волны 
525 - 1700 кГц 
(180 - 570 м)

Короткие волны
2300-26 100 кГц 
(11 - 130 м)

Ультракороткие волны 87 - 108 МГц
 (2,5 - 3,5 м)

Изобретение радио сыграло большую роль в науке, технике и социальной жизни людей. Оно проникло во все сферы деятельности человека,

и в настоящее время без радио наша жизнь не возможна.

Муниципальное общеобразовательное учреждение « Гимназия №1».

г. Абдулино

2009 г.

- передача движущегося изображения с помощью электромагнитных волн: УКВ.

ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ ТРУБКА, устаревшее название ряда электронно-лучевых приборов для преобразования электрических сигналов

Из истории телевидения:

1884г- П. Нинков (Польша) разработал идею механизма телевидения.

1907г- русский физик Розинг получает патент на электронную систему воспроизведения телевизионного изображения.

15 ноября 1934г- день первый телевизионной передачи, артист И.М. Москвин прочитал рассказ Чехова «Злоумышленник»

Получает распространение система справочно- информационной службе, медицине, науке, технике.

- Это спектр (диапазон) электромагнитных волн расположенных в порядке возрастания частот  и убывания длин волн.

Инфракрасное излучение

λ=10-5 м          ν=1013 Гц

Источники: Любое нагретое тело

Видимое излучение                                                                                                        ג  λ=10-7 м    ν=1015Гц

Свойства:

Те же что и у инфракрасного+ Химическое свойство света

Ультрафиолетовое излучение           λ= 10-8 м        ν= 10 16Гц

Источник: солнце, электрическая дуга, кварцевая лампа

Радиотелефонная связь – это передача и прием звуковой информации с помощью электромагнитных волн, распространяющихся в пространстве без проводов.

Используемы диапазоны электромагнитных волн: ВЧ иНЧ.

Высокочастотные волны: хорошо

распространяются на большие расстояния, но не содержат информацию.

Низкочастотные волны:

плохо распространяются в пространстве, но содержат информацию.