## Slide 1: «Обработка горловины ночной сорочки подкройной обтачкой» 7 класс МКОУ «Куйбышевская средняя (полная) общеобразовательная школа Алтайский край, Краснощековский район, с.Куйбышево учитель технологии высшей квалификационной категории Клейс Надежда Николаевна 2012

## Slide 2
Инструменты и принадлежности для выполнения работы
Инструменты и принадлежности

## Slide 3: Модели ночных сорочек
С цельнокроеными плечиками
1
С цельнокроеными короткими рукавами
Сорочка на круглой кокетке
Сорочка со вставкой
2
3
4

## Slide 4
Модели ночных сорочек с цельнокроеным рукавом
Выполнены на основе выкройки с цельнокроеным рукавом

## Slide 5
Ткани для ночных сорочек
Ночные сорочки шьют из тонких хлопчатотобумажных, льняных, шелковых тканей.
Ткани должны быть светлых тонов, гладкокрашеные или с мелким рисунком.

## Slide 6
Формы выреза горловины
Вырез горловины не только придает самому изделию новый вид, но и влияет на восприятие фигуры

## Slide 7
Разнообразие отделок выреза горловины
V – вырез горловины спинки и переда

## Slide 8
Физкультминутка
Выполнятся предложенный комплекс спортивных упражнений

## Slide 9
Подкройные обтачки

## Slide 10
Выкраивание подкройных обтачек
Сложить изделие пополам лицевой стороной внутрь, уравнять нагрудные вытачки, плечевые срезы, срезы горловины или срезы декольте переда и спинки, заколоть булавками.
Подложить под изделие лист бумаги, обвести вырез горловины спинки и полочки, плечевые срезы

## Slide 11
Выкраивание подкройных обтачек
3. Отложить на бумаге по линиям середины переда и спинки 3,5-5 см. – ширину обтачек горловины или декольте полочки и спинки. Провести нижние линии обтачек, повторяющие форму горловины или переда и спинки и отстающие от них на 3,5-5 см.

## Slide 12
Выкраивание подкройных обтачек
4. Вырезать выкройки обтачек.
5. Сложить ткань лицевой стороной внутрь по долевой нити, наложить на нее выкройки обтачек, приколоть булавками, отложить припуски на швы по плечевым и боковым срезам, провести линии мелом или карандашом.
6. Отколоть выкройки обтачек, отметив на ткани припуск по плечевому и боковому срезам.
7. Вырезать детали обтачек.

## Slide 13
Подготовка обтачки к обработке
Укрепить обтачки с изнаночной стороны клеевой прокладкой. Сложить обтачки горловины лицевой стороной внутрь, уравнять плечевые срезы, сметать и стачать по намеченным линиям шва. Припуски шва стачивания разутюжить. Внутренние срезы обтачек обметать

## Slide 14
Обработка срезов
1. Заготовленную обтачку лицевой стороной наложить на лицевую сторону изделия, уравнять срезы, совместить швы обтачек с плечевыми швами изделия, их середины, приметать со стороны обтачек, а обтачать со стороны изделия шириной шва 7 мм, начиная машинную строчку от плечевого шва. Срезать припуски шва до 4-5 мм, на закруглениях надсечь.

## Slide 15
Обработка срезов
Шов обтачивания отогнуть в строну обтачки и настрочить обтачку на швы притачивания с лицевой стороны обтачки на расстоянии 1-2 мм от шва обтачивания.
Обтачку отогнуть на изнаночную сторону, выметать по контуру, образуя кант из основной ткани. Приутюжить обтачку. Прикрепить внутренние края обтачки к припускам плечевых швов потайными стежками.

## Slide 16
Литература
Л.В.Мартопляс. Г.В., Скачкова. Школа кройки и шитья на дому.
Минская фабрика цветной печати – Пенза «Ваш дом», 1995. С-44,48,50,53.
А.Я.Лабзина. Е.В.Васильченко Обслуживающий труд, учебное пособие для 6 класса, М., «Просвещение», 1981. Таблицы: 5,6,7,8,9.10.
В.Д.Симоненко. Технология
учебник для 7 класса. М., «Вентана-Граф», 2001. С – 118, с – 143 – 146.