Технология проведения комбинированного урока

для учащихся 7 классов в средней школе

Структурно – логическая схема 1 урока

| № п/п | Планируемая деятельность на уроке | Деятельность учителя технологии | Деятельность учащихся |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационная часть | 1.Проверить явку учащихся на занятие. 2. Объявить тему и цель урока. | Записать тему и цель урока в рабочую тетрадь |
| 2. | Проверка знаний учащихся по пройденному материалу | Учитель технологии задает вопросы учащимся: 1. Перечислите физические и механические свойства древесины. 2. Что называется плотностью? 3. Что называется влажностью? 4. Что называется прочностью? 5. Что называется упругостью? 6. Какие виды сушки древесины вы знаете? 7. Какую конструкторскую документацию вы знаете? | Ответы учащихся: Ответ на 1 вопрос: К физическим свойствам древесины относятся: внешний вид, запах, показатели макроструктуры, влажность, плотность, электро-, звуко-, теплопроводность. К механическим свойствам древесины относятся: прочность, твердость, жесткость, ударная вязкость. Ответ на 2 вопрос: Плотность древесины – это отношение массы древесины к её объему. Ответ на 3 вопрос: Влажностью древесины называется отношение массы влаги, находящейся в данном объеме древесины, к массе абсолютно сухой древесины, выраженной в %. Ответ на 4 вопрос: Прочностью называется способность древесины сопротивляться разрушению под действием механических нагрузок. Ответ на 5 вопрос: Упругостью называют способность древесины восстанавливать первоначальную форму после прекращения действия внешних сил. Ответ на 6 вопрос: Сушка древесины в штабелях бывает естественная (атмосферная) и искусственная (горячим воздухом в камерах). Ответ на 7 вопрос: Конструкторская документация - это графические и текстовые документы, содержащие все сведения, необходимые для изготовления изделия: чертеж, сборочный чертеж, спецификация, схема изделия. |
| 3 | Изложение нового материала | Учитель технологии излагает содержании нового материала по планируемым вопросам: 1. Виды шиповых соединений – учитель технологии использует объяснительно-иллюстративный метод. При производстве деревянных конструкций, деревянные детали соединяют между собой при помощи шиповых соединений. Шиповые соединения: угловые концевые, угловые серединные и угловые ящичные. Виды шиповых соединений преподавателем показываются на плакате и методических планшетах с образцами шиповых соединений. 2. Применение шиповых соединений. Учитель технологии использует рассказ и демонстрации макетов изделий. Шиповые соединения деревянных деталей со склеиванием отличаются большой прочностью, поэтому нашли широкое применение при изготовлении дверных и оконных переплетов и блоков, мебели и различных деревянных конструкций. 3. Элементы шипового соединения. Учитель технологии демонстрирует элементы шипового соединения, с показом шипа, проушины и гнезда. Затем вместе с учащимися выполняет рисунок элементов шипа и проушины. Шипом называют выступ на торце деревянной детали. «Шип» - от немецкого слова, означающего «середина». Гнездо – это отверстие в детали, в которое входит шип. Проушина – паз на торце детали, соединяемый с шипом. Профили и размеры шипа и проушины должны совпадать. Длина сквозного шипа должна равняться ширине присоединяемого бруска. Длина глухого (не выходящего наружу) шипа должна быть не много меньше (на 2 – 3 мм.) глубины гнезда. Элементы шипа: 4. Правило расчета шипового соединения. Учитель технологии объясняет учащимся правила расчета шипового соединения, при его изготовлении используя формулы. 5. Презентация «Технология изготовления шипового соединения на один шип». Учитель технологии, используя информационные технологии, показывает свою презентацию «Технология изготовления шипового соединения на один шип» для визуального осмысливания технологического процесса изготовления шиповых соединений. | 1.По 1 вопросу новой темы учащиеся наглядно по плакату знакомятся с видами шиповых соединений. Затем записывают, в рабочую тетрадь, текст виды шиповых соединений и их применение в деревянных конструкциях. 2.При изучении 2 вопроса учащиеся знакомятся с моделями деревянных изделий выполненные при помощи шиповых соединений. Полученную информацию записывают в рабочую тетрадь. 3.При изучении 3 вопроса новой темы учащиеся вместе с учителем технологии выполняют рисунок элементов шипа и проушины. Затем записывают определения шипа, проушины, гнезда и их элементов. 4.-При изучении 4 вопроса учащиеся вместе с учителем технологии выполняют пример расчета шипового соединения, используя специальные формулы. -Производят разметку на деталях для практической работы. 5. Учащиеся вместе с учителем технологии знакомятся с презентацией «Технология изготовления шипового соединения на один шип». Учащиеся осмысливают и запоминают технологический процесс получения шипового соединения при помощи ручных столярных инструментов. |
| 4. | Закрепление нового материала | Учитель технологии для закрепления новой темы задает учащимся вопросы: 1. Назовите элементы шипа? 2. Назовите элементы проушины? 3. Какие требования предъявляются к шиповому соединению? 4. Выполните расчет размеров шипового соединения на один шип. | Ответы учащихся с демонстрацией наглядных пособий шиповых соединений. 1. Элементом шипа является: 1 - торец; 2 – заплечики; 3 – щечки. 2. Элементами проушины является: 4 – ушки; 5 – дно проушины. 3.В зависимости от толщины изделий, требуемой прочности бруски соединяют на один, два и более шипов. Увеличение шипов повышает площадь склеивания. Шиповое соединение должно быть выполнено с величинами натягов и зазоров в пределах – 0,1…+ 0,3 мм, т.е. практически плотным. Учащиеся, по заданию учителя технологии, выполняют расчет по формуле углового концевого соединения на один шип. S 2 = 0. 4 S0 S1= S3=0,5(S0 – S2)=0,3 S0 |
| 5. 6. | Итоги урока. Домашнее задание. | 1. Обобщение ответов учащихся и выполнение расчета шипового соединения. Учитель технологии беседуя с учащимися выясняет с какими трудностями они встретились на уроке. При завершении урока учитель технологии обобщает ответы учащихся с оценкой и отмечает активную работу отдельных учащихся. 2. Объявить оценки по итогам пройденного и нового материала. Учитель технологии: запишите домашнее задание. 1. Повторить тему урока «Шиповые соединения». 2. Найти деревянные конструкции изделий с шиповым соединением. | Учащиеся, беседуя с учителем технологии, отвечают, с какими трудностями они встретились на уроке. Учащиеся записывают в свою рабочую тетрадь домашнее задание. Учебник технология В.Д. Симоненко 7 класс. Тема «Шиповые соединения». |