Технология проведения комбинированного урока

для учащихся 7 классов в средней школе

Структурно – логическая схема практического урока

| № п/п | Планируемая деятельность на уроке | Деятельность учителя технологии | Деятельность учащихся |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационная часть | 1.Проверить специальную одежду. 2.Сообщить тему и цель урока. | Аккуратно и правильно одеть рабочую форму. |
| 2. | Проверка знаний учащихся по пройденному материалу | Учитель технологии задает вопросы учащимся: 1. Соблюдение правил организации рабочего места. 2. Соблюдение правил техники безопасности при работе столярными инструментами. | Ответы учащихся: Ответ на 1 вопрос: На рабочем месте - столярном верстаке, с левой стороны должны находиться: набор столярного инструмента и детали из древесины. Все лишние предметы убрать с рабочего места и оставить правую часть столярного верстака свободной для выполнения практической работы. Ответ на 2 вопрос: 1. Размеченную деталь прочно крепит в зажим верстака, для запиливания. 2. При запиливании шипа и проушины использовать приспособление – направитель. 3. При долблении проушины, под деталь положить отрезок ДВП. 4. При подгонке шипового соединения, пальцы левой руки находятся на напильнике. |
| 3 | Изложение нового материала | Учитель технологии излагает и показывает трудовые приемы выполнения шипового соединения на один шип. 1. Показ трудовых приемов разметки шипа и проушины с помощью угольника и рейсмуса. 2. Показ трудовых приемов запиливания шипа и проушины. 3. Показ трудовых приемов долбления проушины. 4. Показ трудовых приемов подгонки и сборки шипового соединения. 5. При необходимости, производиться повторение трудовых приемов учащимися, под контролем учителя. | Учащиеся, внимательно наблюдают за выполнением трудовых приемов и технологической последовательностью выполнения шипового соединения учителем. |
| 4. | Закрепление нового материала | Целевые обходы учителя: 1. Оказание помощи в разметке деталей, отстающим. 2. Соблюдение правил организации труда и техники безопасности при выполнении шипового соединения при помощи ручных инструментов. 3. Оказание помощи при выполнении трудовых приемов долбления и подгонке шипового соединения. | Практическая самостоятельная работа учащихся: 1. Учащиеся приступают к выполнению шипового соединения на один шип. 2. Учащиеся используют презентацию для соблюдения технологии выполнения шипового соединения. |
| 5. 6. | Итоги урока. Домашнее задание. | 1. Обобщение и проверка выполненных шиповых соединений учащимися. Разбор общих ошибок. Отметить лучшие работы учащихся. 2. Объявить оценки по итогам выполнения шипового соединения 1. Выучить формулу расчета шипового соединения | 1. Учащиеся, внимательно изучают полученные замечания и ошибки при выполнении шипового соединения. Учащиеся записывают в свою рабочую тетрадь домашнее задание. Учебник технология В.Д. Симоненко 7 класс. Тема «Шиповые соединения». |