Задания   к уроку  «Электрический ток в электролитах»

- Групповой эксперимент

Приборы и материалы: источник тока, лампа, соединительные провода, электроды, электролитическая ванна.

Цель: Выяснить проводит ли ток сухой NaCl

- Насыпать  в ванну сухой  NaCl

- Собрать схему

- Выяснить горит ли лампа

- Сделать вывод о том, проводит ли ток

сухой   Na Cl  -

- Разобрать цепь!

- Электролитическая диссоциация

Na Cl               Na+     +      Cl-

CuSO4

- *Схема электролиза

Сu SO4

H2 O

Правила электролиза:

K Ca Na Mg Al Zn Cr Fe H Cu Hg Ag An Pt

K:

  - Металлы после H – 100% восстанавливаются

  - Металлы от Al до H частично восстанавливаются +H2O

восстанавливается

3.   Металлы от K до Al – не восстанавливаются

восст H2O:    2 H2O + 2e           H20 + 2 OH–

A:

- Cl, Br, F окисляется

- CO3–2, SO4– 2, PO4– 2 – не окисляются (окисляется H2O)

окисл H2O:   4 OH– 4 e           O20 + 2 H2O

4.С\р:

1вариант Сколько времени протекал электролиз , если при силе тока   2А, на катоде выделилось 1,8г никеля? (электрохимический эквивалент таблица 10  Рымкевич)

2вариант Определить электрохимический эквивалент меди, если в опыте по электролизу

были получены следующие данные: время прохождения тока 20мин, сила тока 0,5А, масса

катода до опыта 70,4г, масса после опыта 70,58г.

Шалимова Т.А.    257-131-355

обратная сторона

5. Защита плаката «Применение электролиза»

Критерий:

1) требования к плакату -1б

2) ораторские способности-1б

3) понятность изложенного материала -1б

4) регламент времени (3-5 мин) -1б

5) ответы на вопросы аудитории -1б

Карта урока                                                                                                               Группа №1

| ФИ ученика | Групповой эксперимент (с/о) | Новый материал (с/о) | Проверка знаний по химии (в/о) | С/р задачи (с/о) | Выступления с творческими заготовками ( о/г) | Итоговая оценка (с/о) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |

Д\з: задачи по желанию:

- Как определить площадь поверхности чайной ложки? (50 см2)

- Какая масса золота выделится на ложке, если ее площадь 50 см2, а толщина слоя 50 мкм? ρ=19,3  103 кг/м3  (5г)

- Сколько времени потребуется для покрытия ложки с 2-х сторон, если масса отложившегося золота должна быть 5г? Сила тока 1А, валентность Аu -1, молярная масса Аu – 0,197 кг/моль, постоянная Фарадея – 96 000 кг/моль (0,7ч)

- Масса непозолоченной ложки – 25г, масса золота, выделившегося на поверхности в результате электролиза – 5г. Сколько процентов золота в ложке? (17%)

- Рассчитайте стоимость энергии, если электролиз идет в течении 1,3ч, сила тока 1А,напряжение 220В? тариф 2009г- 1руб кВтч (154=00)

Шалимова Т.А.    257-131-355

Задания   к уроку  «Электрический ток в электролитах»

- Групповой эксперимент

Приборы и материалы: источник тока, лампа, соединительные провода, электроды, электролитическая ванна

Цель: Выяснить проводит ли ток сухой CuSO4

1)Насыпать  в ванну сухой  CuSO4

2)Собрать схему

3)Выяснить горит ли лампа

4)Сделать вывод о том, проводит ли ток

сухой   CuSO4  -

5) Разобрать схему!

- Электролитическая диссоциация

Na Cl               Na+     +      Cl-

CuSO4

- Схема электролиза

Сu SO4

H2 O

Правила электролиза:

K Ca Na Mg Al Zn Cr Fe H Cu Hg Ag An Pt

K:

- Металлы после H – 100% восстанавливаются

- Металлы от Al до H частично восстанавливаются +H2O

восстанавливается

3.   Металлы от K до Al – не восстанавливаются

восст H2O:    2 H2O + 2e           H20 + 2 OH–

A:

4.  Cl, Br, F окисляется

5.  CO3–2, SO4– 2, PO4– 2 – не окисляются (окисляется H2O)

окисл H2O:   4 OH– 4 e           O20 + 2 H2O

4.С\р:

1вариант Сколько времени протекал электролиз , если при силе тока   2А, на катоде выделилось 1,8г никеля? (электрохимический эквивалент таблица 10  Рымкевич)

2вариант Определить электрохимический эквивалент меди, если в опыте по электролизу

были получены следующие данные: время прохождения тока 20мин, сила тока 0,5А, масса

катода до опыта 70,4г, масса после опыта 70,58г.

Шалимова Т.А.    257-131-355

Задания   к уроку  «Электрический ток в электролитах»

- Групповой эксперимент

Приборы и материалы: источник тока, лампа, соединительные провода, электроды, электролитическая ванна.

Цель: Выяснить проводит ли ток сухая лимонная кислота

1) Налить  в ванну раствор сахара

2) Собрать схему

- Выяснить горит ли лампа

- Сделать вывод о том, проводит ли ток

раствор сахара  -

5) Разобрать  схему!

- Электролитическая диссоциация

Na Cl               Na+     +      Cl-

CuSO4

- Схема электролиза

Сu SO4

H2 O

Правила электролиза:

K Ca Na Mg Al Zn Cr Fe H Cu Hg Ag An Pt

K:

  - Металлы после H – 100% восстанавливаются

  - Металлы от Al до H частично восстанавливаются +H2O

восстанавливается

3.   Металлы от K до Al – не восстанавливаются

восст H2O:    2 H2O + 2e           H20 + 2 OH–

A:

- Cl, Br, F окисляется

- CO3–2, SO4– 2, PO4– 2 – не окисляются (окисляется H2O)

окисл H2O:   4 OH– 4 e           O20 + 2 H2O

4.С\р:

1вариант Сколько времени протекал электролиз , если при силе тока   2А, на катоде выделилось 1,8г никеля? (электрохимический эквивалент таблица 10  Рымкевич)

2вариант Определить электрохимический эквивалент меди, если в опыте по электролизу

были получены следующие данные: время прохождения тока 20мин, сила тока 0,5А, масса

катода до опыта 70,4г, масса после опыта 70,58г.

Шалимова Т.А.    257-131-355

Задания   к уроку  «Электрический ток в электролитах»

- Групповой эксперимент

Приборы и материалы: источник тока, лампа, соединительные провода, электроды, электролитическая ванна, мензурка с раствором NaCl

Цель: Выяснить проводит ли ток  раствор  NaCl

- Налить  в ванну раствор  NaCl

- Собрать схему

- Выяснить горит ли лампа

- Сделать вывод о том, проводит ли ток

раствор Na Cl –

5) Разобрать схему!

- Электролитическая диссоциация

Na Cl               Na+     +      Cl-

CuSO4

- Схема электролиза

Сu SO4

H2 O

Правила электролиза:

K Ca Na Mg Al Zn Cr Fe H Cu Hg Ag An Pt

K:

  - Металлы после H – 100% восстанавливаются

  - Металлы от Al до H частично восстанавливаются +H2O

восстанавливается

3.   Металлы от K до Al – не восстанавливаются

восст H2O:    2 H2O + 2e           H20 + 2 OH–

A:

- Cl, Br, F окисляется

- CO3–2, SO4– 2, PO4– 2 – не окисляются (окисляется H2O)

окисл H2O:   4 OH– 4 e           O20 + 2 H2O

4. С\р:

1вариант Сколько времени протекал электролиз , если при силе тока   2А, на катоде выделилось 1,8г никеля? (электрохимический эквивалент таблица 10  Рымкевич)

2вариант Определить электрохимический эквивалент меди, если в опыте по электролизу

были получены следующие данные: время прохождения тока 20мин, сила тока 0,5А, масса

катода до опыта 70,4г, масса после опыта 70,58г.

Шалимова Т.А.    257-131-355

Задания   к уроку  «Электрический ток в электролитах»

1.  групповой эксперимент

Приборы и материалы: источник тока, лампа, соединительные провода, электроды, электролитическая ванна, мензурка с раствором CuSO4

Цель: Выяснить проводит ли ток раствор  CuSO4

- Налить  в ванну раствор  CuSO4

- Собрать схему

- Выяснить горит ли лампа

- Сделать вывод о том, проводит ли ток

раствор CuSO4 –

9) Разобрать схему!

- Электролитическая диссоциация

Na Cl               Na+     +      Cl-

CuSO4

- Схема электролиза

Сu SO4

H2 O

Правила электролиза:

K Ca Na Mg Al Zn Cr Fe H Cu Hg Ag An Pt

K:

  - Металлы после H – 100% восстанавливаются

  - Металлы от Al до H частично восстанавливаются +H2O

восстанавливается

3.   Металлы от K до Al – не восстанавливаются

восст H2O:    2 H2O + 2e           H20 + 2 OH–

A:

4.  Cl, Br, F окисляется

5.   CO3–2, SO4– 2, PO4– 2 – не окисляются (окисляется H2O)

окисл H2O:   4 OH– 4 e           O20 + 2 H2O

4.С\р:

1вариант Сколько времени протекал электролиз , если при силе тока   2А, на катоде выделилось 1,8г никеля? (электрохимический эквивалент таблица 10 учебник Рымкевича)

2вариант Определить электрохимический эквивалент меди, если в опыте по электролизу

были получены следующие данные: время прохождения тока 20мин, сила тока 0,5А, масса

катода до опыта 70,4г, масса после опыта 70,58г.

Шалимова Т.А.    257-131-355

Задания   к уроку  «Электрический ток в электролитах»

1.  Групповой эксперимент

Приборы и материалы: источник тока, лампа, соединительные провода, электроды, электролитическая ванна, мензурка с раствором лимонной кислоты

Цель: Выяснить проводит ли ток раствор лимонной кислоты

- Налить  в ванну раствор  лимонной кислоты

- Собрать схему

- Выяснить горит ли лампа

- Сделать вывод о том, проводит ли ток

раствор лимонной кислоты –

- Разобрать схему!

  - Электролитическая диссоциация

Na Cl               Na+     +      Cl-

CuSO4

  - Схема электролиза

Сu SO4

H2 O

Правила электролиза:

K Ca Na Mg Al Zn Cr Fe H Cu Hg Ag An Pt

K:

- Металлы после H – 100% восстанавливаются

- Металлы от Al до H частично восстанавливаются +H2O

восстанавливается

3.   Металлы от K до Al – не восстанавливаются

восст H2O:    2 H2O + 2e           H20 + 2 OH–

A:

4.   Cl, Br, F окисляется

5. CO3–2, SO4– 2, PO4– 2 – не окисляются (окисляется H2O)

окисл H2O:   4 OH– 4 e           O20 + 2 H2O

4.С\р:

1вариант Сколько времени протекал электролиз , если при силе тока   2А, на катоде выделилось 1,8г никеля? (электрохимический эквивалент таблица 10 учебник Рымкевича)

2вариант Определить электрохимический эквивалент меди, если в опыте по электролизу

были получены следующие данные: время прохождения тока 20мин, сила тока 0,5А, масса

катода до опыта 70,4г, масса после опыта 70,58г.

Шалимова Т.А.    257-131-355