|  | УЧЕБНЫЙ ЭЛЕМЕНТ |
| --- | --- |
| Профессия: | Мастер столярно - плотничных и паркетных работ |
| Отрасль: | Строительство |
| Код профессии: | ОСТ 02 ПО 02.22.4 |
| Предмет: | Технология столярных и плотничных работ |
| Наименование: | Устройство кровельной системы «Металл Профиль» (тема XV; урок 112) |
| Учебная цель: | Изучив данный учебный элемент, Вы будете знать: - последовательность и правила монтажа кровельной системы из металлочерепицы |
| Оборудование, материалы и вспомогательные средства: | Образцы металлочерепицы |
| Разработал преподаватель: | Дергачева Галина Павловна |
| село Никольское |

|  | Учебный элемент Наименование: устройство кровли из металлочерепицы Профессия: мастер столярно-плотничных и паркетных работ | Стр.2 |
| --- | --- | --- |
| 1. Преимущества кровли из металлочерепицы |
| 1.1. Надежность и долговечность. Металлическая кровля специально разработана для суровых условий российского климата и выдерживают экстремальные нагрузки, включая снег и наледь. Все элементы обладают отличной устойчивостью к механическим повреждениям и коррозии. 1.2. Эстетичность и ассортимент. Металлочерепица обладает всеми преимуществами традиционной металлической кровли, выглядит наряднее и «богаче» других кровельных покрытий. Самая богатая цветовая палитра кровельных материалов – более 100 вариантов цветов. 1.3. Индивидуальный подход. Нарезка металлочерепицы по индивидуальным размерам. Возможность производства водосточной системы и отдельных элементов кровли нестандартных цветов и размеров. 1.4. Легкость монтажа. Монтаж кровельной системы требует минимальных затрат времени, что позволяет сэкономить деньги застройщика. 1.5. Гарантия. Завод – изготовитель предоставляет реальную письменную гарантию на срок эксплуатации до 12 лет. |  |
|  | Учебный элемент Наименование: устройство кровли из металлочерепицы Профессия: мастер столярно-плотничных и паркетных работ | Стр.3 |
| 2. Монтаж кровельной системы |
| 2.1. Контрольный обмер. После установки стропил рекомендуется осуществить контрольный обмер скатов крыши, так как в процессе строительства возможны отклонения от проекта. Проверьте прямоугольность и плоскость крыши, измерив диагонали скатов. Внимание! Допустимая разность диагоналей – до 10мм. |  |
| 2.2. Основные размеры. Основной размер, определяющий длину листов, длина ската – от карниза до конька – устанавливается с уетом свеса листа металлочерепицы с карниза крыши (40см). Если длина ската превышает 6-7 метров. Листы металлочерепицы разбивают на два или более кусков, которые укладывают с нахлестом 150мм. Длинные листы имеют меньше стыков, но работать с ними менее удобно, чем с более короткими. Внимание! Металлочерепицу рекомендуется укладывать на кровлю с уклоном не менее 14 градусов. |  |
|  | Учебный элемент Наименование: устройство кровли из металлочерепицы Профессия: мастер столярно-плотничных и паркетных работ | Стр.4 |
| 2.3. Конденсат и вентиляция. При суточном перепаде температур на нижней поверхности металлического листа образуется конденсат. Кроме того, испарения, поднимающиеся из внутренних помещений дома, в холодном воздухе подкровельного пространства превращается в воду. Избыточная влажность приводит к намоканию утеплителя, и следовательно, снижению его теплотехнических характеристик, промерзанию крыши и образованию наледей на кровельном покрытии, гниению стропил и обрешетки, появлению плесени, порче внутренней отделки помещений. Во избежании подобных явлений необходимо использовать утеплитель достаточной толщины, защитить его от конденсата со стороны металлочерепицы с помощью гидроизоляционной пленки и от влаги из помещений с помощью пароизоляционной пленки. Для устранения влаги из подкровельного пространства устраивается естественная вентиляция так, чтобы воздух беспрепятственно проходил от карниза к коньку. Для этого между металлочерепицей и гидроизоляцией при помощи обрешетки создаются вентиляционный зазор высотой около 40мм. В подшивке свесов крыши оставляются щели шириной 50мм, а в уплотнителе конька освобождаются специальные отверстия. | Гидроизоляционные пленки |
|  | Пароизоляционные пленки |
|  | Учебный элемент Наименование: устройство кровли из металлочерепицы Профессия: мастер столярно-плотничных и паркетных работ | Стр.5 |
| 2.4. Монтаж гидроизоляции. Рулоны гидроизоляции раскатывают по стропилам гиризонтально, начиная от карниза с провисом 200мм. Между полотнищами делается нахлест 150мм. Существует достаточно много видов подкровельных пленок. |  |
| 2.5. Монтаж утеплителя. После установки гидроизоляции обеспечивается возможность одновременного проведения работ снаружи по устройству кровельного покрытия и теплозвукоизоляционных работ изнутри помещения. Маты и плиты теплоизоляции устанавливаются враспор между стропилами, оставляя 20мм вентиляционный зазор. 2.6. Монтаж пароизоляции. На внутренней поверхности стропил степлером закрепляются полотнища пароизоляционной пленки, которые укладывают внахлест и герметично соединяют клейкой лентой. После этого можно установить внутреннюю облицовку. |  |
| 2.7. Обрешетка. Обрешетка состоит из обработанных антисептиком брусков сечением 50х50мм и досок 32х100мм (велечины ориентировочные). Сначала к стропилам поверх гидроизоляции от конька к карнизу прибиваются спадающие бруски 50х50мм, к которым затем горизонтально крепятся доски обрешетки. Первая от карниза лоска обрешетки берется на 10-15мм толще остальных. Расстояние от начала первой доски обрешетки до середины второй доски равно 300мм (350). |  |
|  | Учебный элемент Наименование: устройство кровли из металлочерепицы Профессия: мастер столярно-плотничных и паркетных работ | Стр.6 |
| 2.8. Ендова. В месте внутреннего стыка скатов к сплошной обрешетке крепят саморезами планку ендовы нижней. При стыке планок делают нахлест около 100-150мм (в зависимости от угла наклона крыши). Затем. Предварительно разметив и подрезав, укладывают листы металлочерепицы. Сверху на стык листовмонтируют декоративный элемент – планку ендовы верхней. Внимание! Места примыканий – традиционно самые слабые места крыши и к их устройству надо подходить особенно внимательно. |  |
| 2.9. Примыкание. Для герметичного примыкания кровли к трубам или стенам на скате крыши организуют внутренний фартук. Для его изготовления используют планки примыкания нижние. Планку примыкания нижнюю подрезают по мету, устанавливают и закрепляют саморезами. Вставленные края планки герметизаруют. Затем под нижний элемент внутреннего фартука заводят плоский лист – галстук, предназначенный для стока воды. По краю галстука с помощью плоскогубцев и молотка выполняют бортик. Поверх внутреннего галстука и фартука монтируют листы кровельного покрытия по верх которого устраивают декоративный фартук. |  |
| Внимание! Передвигаться по металлочерепичной кровле нужно в мягкой обуви, ступая в прогиб волны. Кровельщики должны быть обеспечены средствами безопасности. |
|  | Учебный элемент Наименование: устройство кровли из металлочерепицы Профессия: мастер столярно-плотничных и паркетных работ | Стр.7 |
| 2.10. Держатели желоба. Установить держатели желоба на нижней доске обрешетки в соответствии с инструкцией по монтажу водосточной системы. Внимание! При установке держателей учтите, что край желоба должен быть расположен на 25-30мм ниже края металлочерепицы. Это делается для обеспечения лучшей сохранности желобов при сходе пластов снега с крыши. |  |
| 2.11. Карнизные планки. При монтаже водосточной системы прямоугольного сечения вставьте и закрепите желоб в держателях. Прикрепите к обрешетке планку карнизную: её нижний край должен перекрывать край желоба. Подкровельную гидроизоляционную плёнку выведите поверх доски обрешетки и планки карнизной, чтобы конденсат стекал с пленки в желоб. |  |
| 2.12. Резка листов металлочерепицы. Для резки листов используют специальные инструменты. После резки листов сметите металлические опилки, иначе они поржавеют и испортят покрытие. Места резов покрасьте краской из баллончика. Внимание! Категорически запрещается резать листы абразивным кругом(«болгаркой»)! |  |
|  | Учебный элемент Наименование: устройство кровли из металлочерепицы Профессия: мастер столярно-плотничных и паркетных работ | Стр.8 |
| 2.13. Монтаж металлочерепицы. Первый лист металлочерепицы выравнивают по торцу крыши и закрепляется одним саморезом у конька. При этом вынос листа относитель карниза составляет 40мм (рис.А) Второй лист укладывается внахлест на первый, если монтаж кровли ведется справа налево. Лист ыосединяют саморезами в верхнюю часть перехлеста так, чтобы они не были прикручено к обрешетке и могли вместе поворачиваться относительно самореза, удерживающего первый лист у конька крыши (рис.Б) |  |
| 2.14. Торцевые планки. На торцы крыши устанавливают планки торцевые. Их закрепляют через 500-600мм саморезами длиной 28мм (сбоку) и 80мм(сверху). Нахлест между планками – 50мм, при необходимости планки подрезают. |  |
| 2.15. Коньковая планка. Планки конька бывают плоские и круглые. Монтаж планки конька круглого начинается с крепления саморезами или заклепками к её торцу конусной или плоской заглушки. На конек укладывают фигурный уплотнитель с предварительно освобожденными вентиляционными отверстиями, на который монтируют планку конька плоского и круглого, закрепляемую коньковыми саморезами (80мм) через одну волну металлочерепицы. Между планками конька делают нахлест 100мм. |  |
|  | Учебный элемент Наименование: устройство кровли из металлочерепицы Профессия: мастер столярно-плотничных и паркетных работ | Стр.9 |
| 3. Инструменты для монтажа |
| 3.1. Для монтажа кровли Вам необходимы следующие инструменты: инструмент для резки, шуруповерт, молоток, рулетка, длинная рейка, шнур, маркер, пистолет для силикона. Для резки металлочерепичных листов можно использовать ручные ножницы по металлу (рис.1), ножовку с мелки зубьями (рис.2), электрические высечные ножницы (рис.3), электролобзик (рис.4), дисковую пилу с твердосплавными зубьями (рис.5). |  |

|  | Учебный элемент Наименование: устройство кровли из металлочерепицы Профессия: мастер столярно-плотничных и паркетных работ | Стр.10 |
| --- | --- | --- |
| Проверка усвоения Контрольные вопросы Выберите правильный ответ: 1. Гарантийный срок эксплуатации кровельной системы из металлочерепицы: а) 10 лет б) 25 лет в) 12 лет. 2. Допустимая разность диагоналей при проверке прямоугольности крыши: а) 10 см б) 10 мм в) 100 мм 3. Рекомендуемый уклон кровли: а) 140 б) 10о в) не менее 14о 4. Основной размер, определяющий длину листов металлочерепицы, при раскрое: а) длина ската – от карниза до конька б) длина ската – от карниза до конька + 40 мм с учетом свеса листа 5. Что устраивают на кровле во избежание скапливания конденсата? а) пароизоляцию б) утеплитель, гидроизоляционная пленка, пароизоляционная пленка в) гидроизоляционная пленка, пароизоляционная пленка г) утеплитель, гидроизоляционная пленка, пароизоляционная пленка, естественная вентиляция 6. Шаг обрешетки при устройстве кровли: а) 300 мм б) 350 мм в) 350/400/500мм |
|  | Учебный элемент Наименование: устройство кровли из металлочерепицы Профессия: мастер столярно-плотничных и паркетных работ | Стр.11 |
| 7. Как закрывают стык примыкания кровли к дымоходу? а) устройство внутреннего фартука, галстука и декоративного фартука б) герметиком в) герметиком и декоративным фартуком 8) Расстояние между краем металлочерепицы и краем желоба: а) 30-40 см б) не менее 30 мм в) 25-30 мм 9. Первый лист металлочерепицы выравнивают по… а) торцу крыши б) коньку крыши в) торцу и коньку крыши 10. Почему запрещается использование высокоскоростного абразивного электроинструмента («болгарка»)? а) места резки быстро ржавеют б) под действием высокой температуры срез получается неровный в) под действием высокой температуры выжигается цинк, что приводит к бурному процессу коррозии |