Добровольский Евгений Иванович   266-552-859

Приложение 3

При проверке конической передачи по пятну контакта на краску был получен

следующий отпечаток на зубьях ведомой шестерни:

(отпечаток изображается преподавателем отдельно каждому обучающемуся)

Рис.1.

Определите, соответствует ли отпечаток требуемому?

Если нет, то укажите, каким образом можно его исправить, пользуясь приведенной ниже таблицей на рисунке 2, и укажите номера позиций деталей по рисунку 1 (Приложение 1) главной передачи, изменяя толщину которых можно эту корректировку выполнить.

Рис.2. Способы исправления пятна контакта и правильной установки зацепления шестерен главной передачи двухосных автомобилей

Задание выполнил:____________________________________

(фамилия, имя)