Приложение № 1.ИНСТРУКЦИИ ПО ОБНАРУЖЕНИЮ РАЗЛИЧНЫХ  ИОНОВ В ВОДЕ

Опыт 1.

Качественное определение хлорид - ионов с приближенной количественной оценкой

Концентрация хлоридов  в водоемах – источниках водоснабжения допускается до 350 мг/л.

Выполнение анализа

В пробирку отберите 5 мл исследуемой воды и добавьте  3 капли 10%-ного раствора нитрата серебра.  Приблизительное содержание хлоридов определите по осадку или помутнению (таблица 1).

Ag+ + Cl- = AgCl↓

Таблица 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ХЛОРИДОВ

| Осадок или помутнение | Концентрация хлоридов, мг/л |
| --- | --- |
| Опалесценция или слабая муть | 1 – 10 |
| Сильная муть | 10 – 50 |
| Образуются хлопья, но осаждаются не сразу | 50 – 100 |
| Белый объемистый осадок | Более 100 |

Опыт 2.

Качественное определение сульфат - ионов с приближенной количественной оценкой

Санитарная норма содержания сульфатов в питьевой воде (предельно допустимые концентрации) - не более 500 мг/л . ПДК для рыбохозяйственного производства - 100 мг/л.

Выполнение анализа

В пробирку отберите 10 мл исследуемой воды, добавьте 1 каплю соляной кислоты и 2 мл 5%-ого раствора хлорида бария, перемешайте. По характеру выпавшего осадка определите примерное содержание сульфатов (таблица 2).

Ba2+ + SO42- = BaSO4↓

Таблица  2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СУЛЬФАТОВ

| Осадок или помутнение | Концентрация хлоридов, мг/л |
| --- | --- |
| Отсутствие мути | Менее 5 |
| Слабая муть, появляющаяся через несколько минут | 5 – 10 |
| Слабая муть, появляющаяся сразу | 10 – 100 |
| Образуется осадок | более 100 |

Опыт 3.

Качественное определение  ионов Fe3+  с приближенной количественной оценкой

ПДК железа составляет 0,3 мг Fe/л.

Выполнение анализа

К 5 мл природной воды прибавить 1-2 капли концентрированной соляной кислоты и 5 капель 10%-ного раствора роданида калия. Приблизительное содержание ионов железа (III) определите по цвету полученного раствора (таблица 3).

Fe3+ + 3CNS- = Fe (CNS)3

красный

Таблица 3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ИОНОВ ЖЕЛЕЗА (III)

| Цвет раствора | Концентрация ионов железа (III), мг/л |
| --- | --- |
| Желтоватый | 0,4 - 1,0 |
| Желтовато-красный | 1 - 3 |
| Ярко-красный | 3 - 10 |

Опыт 4.

Качественное определение  ионов Pb2+  с приближенной количественной оценкой

ПДК свинца составляет 0,03 мг/л.

Выполнение анализа

В пробирку помещают 10 мл пробы воды, прибавляют 1 мл раствора хромата калия.  Приблизительное содержание ионов свинца (II) определяют по цвету полученного раствора (таблица 4).

Pb2+ + СrO42- = PbСrO4↓

Таблица  4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ИОНОВ СВИНЦА (II)

| Осадок или помутнение | Концентрация ионов Pb2+, мг/л |
| --- | --- |
| Опалесценция или слабая муть | 0,1 |
| Помутнение раствора | Более 20 |
| Желтый осадок | Более 100 |