Приложение №4

Практическая работа №2 к уроку «Блоки»

Тема : «Изучение устройства и действия подвижного блока»

Цель: Исследование возможности получения выигрыша в силе, изменения направления приложенной силы при использовании подвижного блока

Оборудование: штатив с муфтой, динамометр, подвижный блок с тесьмой, набор грузов, направляющая рейка.

Указания к работе

- Удерживая динамометр в руке вертикально, подвесьте к нему один груз. Определите величину силы F1, которая приложена к динамометру со стороны груза, и её направление. Запишите данные в таблицу.

| № опыта | F1,Н | Направление силы (вверх, вниз) | F2,Н | Направление силы ( вверх, вниз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1)(один груз) |  |  |  |  |
| 2)(два груза) |  |  |  |  |
| 3)(три груза) |  |  |  |  |

- Соберите установку, изображённую на рисунке.

- Измерьте величину силы F2 , которая приложена к динамометру на рисунке, и её направление. Запишите данные в таблицу.

- Проведите второй опыт, повторив действия с двумя грузами, запишите данные во вторую строчку таблицы.

- Проведите третий опыт, повторив действия с тремя грузами, запишите данные в третью строчку таблицы.

- После того, как таблица будет полностью заполнена, сравните для каждого опыта ( в каждой строчке таблицы) величины сил F1 и  F2

- Сделайте вывод и запишите его в тетрадь теории: так как F2  (выбери нужное слово: равна, больше) F1, то подвижный блок (выбери нужное словосочетание: не даёт, даёт) выигрыш в силе.

- Сравните направления сил F1 и  F2, сделайте вывод и запишите его в тетрадь теории: так как F1 и  F2  направлены (выбери нужное словосочетание в одну сторону, в разные), то подвижный блок (выбери нужное словосочетание ) меняет, не меняет)  направление силы.