## Slide 1: Древесина. Породы деревьев.
Составила
учитель технологии
Лобастова Т.В.
МБОУ СОШ № 73 города Кирова

## Slide 2: Составные части дерева

## Slide 4
Рыхлый и мягкий центр дерева называют сердцевиной и в поперечном разрезе имеет вид темного пятна диаметром 2-5 мм и состоит из рыхлых тканей, быстро поддающихся загниванию
Камбий — тонкий слой живых клеток, расположенный между корой и древесиной. Только с камбия происходит образование новых клеток и ежегодный прирост дерева по толщине.
Кора состоит из двух слоев - пробкового и лубяного. Расположенный снаружи пробковый слой защищает древесину ствола от свирепых морозов, знойных солнечных лучей и механических повреждений. Лубяной слой коры проводит воду с выработанными в листьях органическими веществами по стволу вниз.
Слой живой древесины, расположенный вокруг ядра, называют заболонью. Древесина заболони более насыщена влагой и менее прочна, чем выдержанная древесина ядра.

## Slide 5
Для изучения строения древесины различают три главных разреза ствола.
Разрез 2, проходящий перпендикулярно сердцевине ствола, называют торцовым. Он перпендикулярен годичным кольцам и волокнам.
Разрез 3, проходящий через сердцевину ствола, называют радиальным. Он параллелен годичным слоям и волокнам.
Тангенциальный разрез 1 проходит параллельно сердцевине ствола и удален от нее на некоторое расстояние. По этим разрезам выявляются различные свойства и рисунки древесины.

## Slide 6
Для определения породы древесины на практике достаточно изучить макроструктуру небольшого куска дерева, который отпиливают от доски, бруска или кряжа.

## Slide 7: Породы древесины определяют по их следующим характерным признакам: текстуре, запаху, твердости, цвету.
Деревья, имеющие листву, называют лиственными, а имеющие хвою — хвойными.
Лиственными породами являются береза, осина, дуб, ольха, липа и др., хвойными породами — сосна, ель, кедр, пихта, лиственница и др. Лиственницей называют дерево за то, что она, как и лиственные породы, на зиму сбрасывает хвою.

## Slide 8: Хвойные породы древесины
Особенностью строения древесины хвойных пород являются смоляные ходы, представляющие собой тонкие, наполненные смолой каналы. Годичные слои видны на всех разрезах. Все породы, кроме пихты, имеют смолистый запах; сердцевинные лучи не видны.
Промышленное применение: в судо-, вагоно-, машино-, мостостроении, в столярно-мебельном производстве и домостроении.

## Slide 9: Сосна Ель
Древесина мягкая
Немного темнее, чем у ели, с красноватым оттенком.
Отлично видны годичные кольца
древесина смолистая, прочная, устойчивая против загнивания; легко колется и пилится.
Применяется в строительстве, производстве мебели
Древесина бело-желтого цвета,
В разрезе видны мелкие сучки.
смолы не содержит, запаха не имеет.
Обладает малой устойчивостью против загнивания
Применяется при изготовлении мебели, музыкальных инструментов, при производстве бумаги.

## Slide 10: Кедр Туя

## Slide 11: И тихо дремлет бор зеленый. И в серебре лесных озер — Еще стройней его колонны, Еще свежее сосен кроны И нежных лиственниц узор! И. Бунин

## Slide 12: Лиственница - это единственное европейское хвойное дерево с опадающими на зиму хвоей. Древесина твердая, устойчива к загниванию, трудно обрабатывается. Текстура похожа на текстуру сосны, но более яркая. Применяют для изготовления шпал для железной дороги, столбов, плотин, причалов, применяют в судостроении.

## Slide 13: Лиственные породы древесины.
Для строения деревьев таких пород характерно наличие сосудов, имеющих трубчатую форму и хорошо различимых на поперечном разрезе ствола в виде мелких отверстий.
Лиственные породы деревьев делят также на твердые и мягкие.

## Slide 14: Дуб
Дуб имеет ядро от темно-бурого до желтовато-коричневого цвета. Светло-желтая заболонь четко выражена и имеет 8-10 слоев. Годичные слои четко видны на всех разрезах. Сердцевинные лучи развиты сильно и различаются на всех разрезах; сосуды мелкие.
Техническая характеристика: древесина дуба обладает красивой текстурой и цветом, высокой прочностью против гниения, а также хорошей способностью к изгибу.
Древесину дуба применяют в столярно-мебельном, паркетном и фанерном производстве, в вагоно- и судостроении. (Во времена Петра I на один шестидесятипушечный корабль необходимо было израсходовать около 1600 дубовых стволов.)

## Slide 15: Ясень
Ясень имеет светло-бурое ядро. Заболонь широкая, желтовато-белая, постепенно переходящая в ядро. Годичные слои хорошо видны на всех разрезах.
Техническая характеристика: древесина прочная и вязкая, с красивой текстурой, хорошо обрабатывается, а при сушке почти не растрескивается.
Применяется в тех же областях, что и древесина дуба. Высокая ударная вязкость и способность к изгибу обусловливают применение ее для производства спортивного инвентаря и ручек различных инструментов.

## Slide 16: Клён
Клен (обыкновенный), имеет безъядровую, заболонную древесину. У клена иногда встречается ложное ядро зеленовато-серого цвета. На фоне слабо различимых годичных слоев хорошо видны сердцевинные лучи, окрашенные в буроватый цвет и имеющие сильный блеск.
Техническая характеристика: древесина плотная, тяжелая и прочная, имеет белый цвет с желтоватым оттенком.
Применяется в производстве мебели, деталей текстильных машин, музыкальных и столярных инструментов.

## Slide 17: Берёза
Береза —порода древесины белого цвета с красноватым оттенком. Имеет узкие, едва заметные на радиальном разрезе сердцевинные лучи.
Техническая характеристика: отличается высокой прочностью, особенно при ударных нагрузках, но малостойкая и во влажной среде быстро загнивает. Хорошо обтачивается.
Используется для изготовления лущеного шпона, фанеры, лыж и мебели.

## Slide 18: Осина
Осина характеризуется древесиной белого цвета с зеленоватым оттенком.
Техническая характеристика: древесина легкая и мягкая. Хорошо обрабатывается, склонна к загниванию.
Применяется в спичечном производстве, а также для изготовления игрушек, посуды и стружки.

## Slide 19: Липа
Липа имеет невысокие физико-механические свойства.
Техническая характеристика: древесина белого цвета с легким розоватым или красноватым оттенком, мягкая, легкая. Хорошо точится, мало трескается и слабо коробится.
Из древесины липы изготовляют чертежные доски, тару под пищевые продукты и другие изделия.

## Slide 20: Укажи названия деревьев
Ответы:
Дуб.
Ель.
Береза.
Орех.
Вишня.
Тополь.
Ясень.

## Slide 21: Вопросы для повторения:
Назови составные части дерева.
На какие две группы пород делится вся древесина?
Приведите пример лиственных пород
Приведите примеры хвойных пород
По каким признакам различают породы древесины?
Что называется текстурой древесины?

## Slide 22: Тест для закрепления
1. Как называется тонкий слой клеток, расположенный между корой и древесиной?
Камбий,
Кора,
Заболонь,
Ядро.
2. Какой слой древесины проводит соки, питающие дерево?
Пробковый,
Лубяной,
Сердцевина,
Сердцевинные лучи.
3. Каким способом выполняется тангенциальный разрез ствола дерева?
Поперек оси ствола
Вдоль оси ствола, через сердцевину
Параллельно сердцевине с удалением на некоторое расстояние.
4. Какая из пород древесины не является хвойной?
Сосна
Кедр
Пихта
Ольха.
5. Что показывают годичные кольца?
Возраст дерева
Породу дерева
6. В сказках и рассказах русских писателей вы встречали слова «береста» и «лыко». Что это означает? Какие изделия изготовляют из бересты и лыка?

## Slide 23
Спасибо за внимание