ПРИЛОЖЕНИЕ 4

СИНТЕЗ СХЕМ

ЗАДАНИЕ 1.

СОСТАВИТЬ ТАБЛИЦУ ИСТИННОСТИ СХЕМЫ

| Х1 | Х2 | У |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

ЗАДАНИЕ 2.

СОСТАВИТЬ ТАБЛИЦУ ИСТИННОСТИ СХЕМЫ

| Х1 | Х2 | Х3 | У |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

СИНТЕЗ ЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИИ

Пример1.

По заданной функции построить схему и составить таблицу истинности

У = (Х1 + Х2) * Х3 + Х2

Входных переменных – 3  (Х1, Х2, Х3)

| Х1 | Х2 | Х3 | У |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

Выходная переменная – У

Задание 2  По заданной функции построить схему и составить таблицу истинности
                 У = (Х1*Х3) + (Х1+Х2)

| Х1 | Х2 | Х3 | У |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |

# Text boxes

Яхина Рита Альфировна

258-483-969

Х2

1

(

1

(

1

У

Х1

Х1

(

1

1

1

У

Х2

Х3

Яхина Рита Альфировна

258-483-969

1

(

1

1

У

Х1

Х2

Х3

(

1

У

Х1

Х2

Х3

1