Гурьянова Е.М.(261-316-124)							 Приложение 4

Дополнительное задание

Задача.

На горизонтальном стержне находится груз, прикреплённый к пружине. Другой конец пружины закреплён. В некоторый начальный момент времени груз смещают от положения равновесия на xm = 10 см и отпускают. Определить координату груза спустя 1/8 периода колебаний после указанного начального момента. Трение не учитывать.

Решение задачи.

Зависимость координаты груза от времени выражается формулой:

Так как  и , то  .

Груз на пружине

Возьмём гирю, подвешенную на пружине, и толкнём её вниз. Отклонение гири от положения равновесия выражается формулой  , здесь - скорость, с которой мы толкнули гирю, , где  - масса гири, - жёсткость пружины (сила, которая нужна, чтобы растянуть пружину на 1см).

Если мы сначала оттянем гирю на s0  см, а потом толкнем ее со скоростью v0, то она будет совершать колебания по более сложному закону:

s= A sin((t+() .