Пыхтина Н.С. 217-367-064

Шемраева Н.В. 264-927-363

ТЕСТ

Общие требования к выполнению схем

количество вариантов 2

Условия выполнения задания

- тест выполняется в аудитории во время занятия;

- для выполнения теста необходимо следующее оборудование: бланки ответов, ручки, карточки с тестами (для выполнения электронного варианта теста: компьютерный класс, тестировщик).

Инструкция: на выполнение теста отводится 10 минут, внимательно прочитайте вопрос, выберите один вариант ответа, ответы занесите в бланк ответов.

Текст задания:

Вариант №1

- Каким документом регламентируются общие правила построения схем?

- ГОСТ 2.004

- ГОСТ 2.701-2008

- ГОСТ 21.406-88 (2002)

- Составная часть схемы, которая выполняет определенную функцию в изделии (установке) и не может быть разделена на части, имеющие самостоятельное назначение и собственные условные обозначения – это...

- Устройство

- Элемент схемы

- Функциональная часть

- Линия взаимосвязи

- Документ, содержащий в виде условных изображений или обозначений составные части изделия, действующие при помощи электрической энергии, и их взаимосвязи – это схема…

- Механическая

- Кинематическая

- Структурная

- Электрическая

- Документ, определяющий полный состав элементов и взаимосвязи между ними и, как правило, дающий полное (детальное) представления о принципах работы изделия (установки) – это схема…

- Электрическая

- Принципиальная

- Механическая

- Структурная

- Размеры условно-графических обозначений определяются:

- Пользователем

- Стандартом ЕСКД

- Ширина перечня элементов составляет:

- 180 мм

- 175 мм

- 185 мм

- 188 мм

- Расстояние между перечнем элементов и основной надписью должно быть не менее:

- 15 мм

- 12 мм

- 18 мм

- 20 мм

- В каком нормативном документе указаны основные УГО для проектирования схем сетевой инфраструктуры?

- РД 78.36.002-2010

- ГОСТ 21.406-88 (2002)

- ГОСТ 2.701-2008

- Линии взаимосвязей должны быть показаны полностью?

- Да

- Нет

- Размеры условных графических изображений не должны быть менее…

- 5 мм.

- 3 мм.

- 7 мм.

Вариант №2

- Составная часть схемы, которая выполняет определенную функцию в изделии (установке) и не может быть разделена на части, имеющие самостоятельное назначение и собственные условные обозначения – это...

- Функциональная часть

- Устройство

- Линия взаимосвязи

- Элемент схемы

- Каким документом регламентируются общие правила построения схем?

- ГОСТ 21.406-88 (2002)

- ГОСТ 2.004

- ГОСТ 2.701-2008

- Документ, определяющий полный состав элементов и взаимосвязи между ними и, как правило, дающий полное (детальное) представления о принципах работы изделия (установки) – это схема…

- Электрическая

- Структурная

- Механическая

- Принципиальная

- Линии взаимосвязей должны быть показаны полностью?

- Нет

- Да

- Документ, содержащий в виде условных изображений или обозначений составные части изделия, действующие при помощи электрической энергии, и их взаимосвязи – это схема…

- Структурная

- Механическая

- Электрическая

- Кинематическая

- Расстояние между перечнем элементов и основной надписью должно быть не менее:

- 18 мм

- 15 мм

- 20 мм

- 12 мм

- Ширина перечня элементов составляет:

- 188 мм

- 180 мм

- 185 мм

- 175 мм

- Размеры условно-графических обозначений определяются:

- Стандартом ЕСКД

- Пользователем

- Размеры условных графических изображений не должны быть менее…

- 5 мм.

- 7 мм.

- 3 мм.

- В каком нормативном документе указаны основные УГО для проектирования схем сетевой инфраструктуры?

- РД 78.36.002-2010

- ГОСТ 21.406-88 (2002)

- ГОСТ 2.701-2008