# Мини – проект

# Исследование состояния классного помещения на соответствие нормам СанПиНа для образовательных учреждений

Цель работы: измерить освещенность, влажность и температуру классного помещения, уровень шума  и сравнить ее с санитарными нормами.
Оборудование:

- Цифровая лаборатория Nova;

- Датчик влажности,  датчик освещенности, датчик шума.

- Классное помещение

Ход работы:

  - Познакомится с «Правилами работы с лабораторией».

  - Используя датчик освещенности, измерить  интенсивность света в разных частях классного помещения при выключенном, включенном освещении.

  - Используя датчик влажности  воздуха,  повести измерения влажности воздуха в кабинете.

  - Измерить температуру воздуха в кабинете.

  - Измерить уровень шума в классном помещении.

  - Оформить  инструкционную карту  мини  – проекта.

Санитарные нормы:

| Оптимальные параметры |
| --- |
| Температура, 0С | Относительная влажность, % |
| 19 | 62% |
| 20 | 58% |
| 21 | 55% |
| Допустимые параметры |
| 18 | 39% |
| 22 | 31% |
| Освещенность поверхности ученических столов и на классной доске при искусственном освещении должна быть в пределах 300-500 лк. |
| Уровни шума на территории общеобразовательного учреждения не должны превышать гигиенические нормативы для помещений жилых, общественных зданий и территории жилой застройки 40-60 дБ |