## Slide 1
Тема урока: Изучение процесса абсорбции. Моделирование процесса абсорбции на тренажерной установке
Автор: Назарова А.Е. мастер производственного обучения ГБОУ НПО ПЛ№60, г.Стерлитамак

## Slide 2: Тема программы:
Ведение технологического процесса хлорирования, абсорбции

## Slide 3: Цель урока:
Обучить процессу абсорбции и навыкам по обслуживанию процесса
Развивать у будущих производственников умение применять имеющиеся знания на практике
Совершенствовать экологическое воспитание учащихся.Воспитывать инициативу и самостоятельность в трудовой деятельности, умение работать в команде

## Slide 4: Понятие процесса
Абсорбция – это процесс поглощения паров и газов жидкими поглотителями (абсорбентами)

## Slide 5: Применение процесса абсорбции:
Получение важных химических продуктов
Очистка газов от вредных веществ перед выбросом в атмосферу
Осушка газов
Улавливание ценных компонентов

## Slide 6: трубчатый абсорбер пленочный абсорбер с листовой насадкой
Конструкции абсорберов

## Slide 7: Насадочный абсорбер, виды насадок

## Slide 8: Условия проведения процесса абсорбции
правильно подобранный поглотитель
отвод тепла
предварительное сжатие очищаемого газа
соблюдение разности концентраций поглотителя в фазах
полнота орошения

## Slide 9: Абсорбционная установка с рециркуляцией поглотителя

## Slide 10: Логически-смысловая модель процесса абсорбции

## Slide 11: Закрепление изученного материала
Для чего используется процесс абсорбции?
Какие вещества применяются в качестве абсорбентов?
Для чего служат воротниковые устройства у абсорберов?
Как реализуются на установке абсорбции условия протекания процесса?

## Slide 12: Тренажерная установка проведения процесса абсорбции

## Slide 13: Правила работы на установке
Проверить готовность установки к работе
Осуществить процесс абсорбции
Отрегулировать подачу поглотителя в абсорбер
В случае поломки насоса перейти на резервный

## Slide 14: Техника безопасности при обслуживании процесса абсорбции
Работы выполнять в спецодежде
Рабочее место содержать в чистоте и порядке, не допускать наличие посторонних предметов, утечки жидкостей во фланцевых соединениях и арматуре
Соблюдать правила работы на высоте.

## Slide 15: Подача поглотителя и загрязненного газа в колонну абсорбции К11

## Slide 16: Откачка отработанного поглотителя из колонны К11

## Slide 17: Контроль и регулировка расхода поглотителя с помощью приборов КИП И а

## Slide 18: Неполадки проведения процесса абсорбции на тренажерной установке
№ | Виды неполадок | Причина | Способы устранения
1 | Нет подачи поглотителя в К11 | а) вышел из строя насос Н14 | Перейти на резервный насос. Закачать свежий поглотитель
2 | Проскок ОВ с газом при выходе из абсорбера | а) недостаточное количество поглотителя б)недостаточно низкая t поглотителя подаваемого в колонну в)недостаточно сжат «загрязненный» газ поршневым компрессором г)загрязнена насадка или частично разрушилась | Увеличить подачу поглотителя из Е13 Понизить температуру охлаждающей воды Х20 Увеличить степень сжатия Заменить насадку на свежую

## Slide 19: задание
Осуществить очистку загрязненного газа методом абсорбции по узлам на тренажерной установке:
а) подача поглотителя - Е13-Н14-К11
б) «подача» загрязненного газа в низ колонны К11
в)Откачка отработанного поглотителя из К11 через холодильник – К11-Н16-Х20-Е17
г) закачка отработанного поглотителя в Е13
Е13-Н14-К11-Н16-Х20-Е17-Н18-Е13

## Slide 20: Моделирование процесса абсорбции на тренажерной установке

## Slide 21: Задание с элементами исследования
В процессе диафрагменного электролиза получают влажный хлор, который осушают серной кислотой.
Определить:
- что это за процесс?
-зарисовать установку осушки водорода
-указать окраску трубопроводов в данном процессе
-рассчитать диаметр трубопровода, используемого в данном процессе. Объемный расход жидкости 0,72 м3/с

## Slide 22: Задание с элементами исследования
Соляную кислоту получают поглощением хлористого водорода водой.
Определить:
- что это за процесс?
-зарисовать установку осушки водорода
-указать окраску трубопроводов в данном процессе
-рассчитать диаметр трубопровода, используемого в данном процессе при объемном расходе жидкости 0,12 м3/с

## Slide 23: Лист контроля за работой на тренажерной установке
ФИО | Организация рабочего места | Проверка целостности заземления на емкостях и насосах. | Проверка на отсутствие утечек жидкости на установке | Проверка на наличие жидкости в емкостях | Порядок пуска насоса

## Slide 24: Критерии оценок
«5» - наличие спецодежды, чистота рабочего места, отсутствие посторонних предметов, соблюдение последовательности пуска насосов, правильно выполненные задания с элементами исследования
«4» - учащимися допущены неточности при выполнении задания с элементами исследования

## Slide 25: Критерии оценок
«3» - учащийся при пуске насоса задерживает открытие арматуры на линии нагнетания, откачку поглотителя осуществляет, минуя холодильник Х20. Не завершено выполнение задания с элементами исследования.
«2» – не соблюдена последовательность пуска насосов, не устранены утечки жидкости во фланцевых соединениях и арматуре, не выполнено задание с элементами исследования

## Slide 26: Заключительный инструктаж урока производственного обучения по теме:
Изучение процесса абсорбции. Моделирование процесса абсорбции на тренажерной установке
Подведение итога дня
Объявление оценок

## Slide 27: Домашнее задание
Оформить логически-смысловую модель «Процесс абсорбции»