# БИЛЕТ №1.

# Вопрос Ne1: «Древесина и её строение».

План ответа:

- Части дерева.

- Использование частей дерева.

- Определение – «древесина».

- Деловая древесина.

- Основные разрезы ствола.

Ответ на 1-й вопрос:

1.	Дерево состоит из:          корней; ствола; кроны.

2.	Все части дерева используют в промышленности:

- Из ветвей получают щепу, лаки, смолу, шелк, кинопленку.

- Из корней добывают скипидар и канифоль.

- Из стволов получают пиломатериалы, столбы, шпалы, различные деревянные конструкции и много другого.

- Древесиной- называют, плотный материал из которого в основном состоят корни, ствол, ветки.

- Деловую древесину получают из спиленных и очищенных от ветвей, сучьев стволов деревьев-хлыстов.

- Основные разрезы ствола:

- Поперечный - (поперек ствола)- текстура имеет форму колец.

- Продольный - (вдоль волокон через центр) - текстура имеет форму параллельных линий.

- Тангентальный - (вдоль волокон не по центру) имеет вид входящих друг в друга треугольников, а по кромке параллельных линий.

6.Строение древесины,  лучше всего видно на поперечном разрезе ствола:

- пробковый слой- это внешний слой коры который предохранят дерево от повреждений, неблагоприятных погодных условий.

- лубяной слой-это внутренний слой коры по которому проходят питательные соки.

- камбий- делением своих клеток откладывает с внутренней стороны древесину, а с наружной луб. Благодаря этому дерево растет в толщину.

- заболонь- это кольца более светлого цвета.

- ядро- расположено ближе к центру ствола. У ядра кольца бывают шире, отличаясь от остальных более темным цветом. Ядро наиболее прочная и крепкая часть дерева.

- сердцевина - расположена в самом центре ствола. В ней накапливаются полезные вещества.

- сердцевинные лучи - проходят от сердцевины к коре. По этим лучам древесина легко раскалывается, а также растрескивается при высыхании.

# ВОПРОС №2: «Пиление древесины. Подготовка пил к работе»

# План ответа:

- Дать определение-«пиление».

- Виды пиления.

- Виды зубьев пил.

- Подготовка пил к работе.

- Правила ТБ при пилении.

Ответ на 2-й вопрос

- Пиление - это разделение древесины на части при помощи пилы.

# Виды пиления:

- Продольное

- Поперечное

- Смешанное

# 3.	Виды зубьев пил:

# 4. Подготовка пил к работе:

- Очистка пилы - от ржавчины и смолистых наслоений (наждачной бумагой).

- Правка полотна - ликвидация возможных искривлений и снятие развода.

- Пропиливание впадин между зубьями пил.

- Развод зубьев пилы - выполняется разводкой.

- Заточка зубьев пил - выполняется 3-х гранным или ромбовидным напильником с мелкой насечкой.

# 4. Правила ТБ при пилении:

- Работать можно только острыми, хорошо налаженными пилами.

- При пилении не держать левую руку близко к зубьям пилы.

- Класть пилу на верстак зубьями от себя.

- При пилении надежно удерживать или закреплять заготовку.

- Пилить на полный взмах только тогда, когда пила войдет на глубину 5-8 мм в заготовку.

- Запрещается оставлять пилу в пропиле.

- Запрещается направлять полотно пилы по разметке пальцами.

- Запрещается сдувать опилки ртом.

- По окончанию работы положить пилу на место.

# Билет №2.

Вопрос- №1: «Физические свойства древесины».

План ответа:

- Дать определение - «физические свойства древесины».

- Способы определение физических свойств  древесины.

- Основные физические свойства древесины.

Ответ на 1-й вопрос

- Физические свойства- это свойства, которые проявляются при
взаимодействии древесины с окружающей средой без изменения её состава.

- Физические свойства определяются по внешнему виду древесины путем осмотра, взвешивания, измерения, высушивания.

- Основные физические свойства древесины:

- Внешний вид - определяется ее цветом, блеском, текстурой.

- Влажность - определяется по количеству влаги, находящейся в ней.

- Усушка - это уменьшение размеров древесины, (усушка поперек волокон составляет 6-10 %; вдоль волокон- 0,1-0,3%).

- Растрескивание и коробление - может возникать при высыхании древесины.

- Разбухание - возникает при увеличении влажности линейные размеры возрастают. Наибольшее увеличение размеров поперек волокон, наименьшее вдоль.

- Водопоглошение - это свойство древесины поглощать влагу.

- Теплопроводность - способность древесины проводить тепло. (Тепло древесина почти не проводит. Она хорошо защищает как от холода так и от жары).

- Электропроводность - способность древесины проводить электрический ток.

- Плотность - это масса материала определенного объёма. (В древесине между клетками имеются пустоты).

Вопрос- №2: «Технология получения отверстия большого диаметра», (диаметр 100мм).

Ответ на 1-й вопрос

# Определить радиус отверстия: R=D:2=100:2=50mm

- Настроить циркуль на 50мм и провести окружность. (Выполнить размету отверстия).

- Выбрать сверло (для высверливания отверстия большого диаметра) (диаметр 10мм)

- Определить радиус сверла:

# R=D:2=10:2=5mm

- Провести окружность меньшего радиуса, которая равна радиусу большой окружности, от которой надо вычесть радиус сверла и припуска на обработку    1 мм. (50-5-1 =44мм).

- На меньшей окружности разметить центры отверстий, (расстояние между центрами отверстия равно диаметру сверла).

- Просверлить отверстия, не допуская скалывания древесины. Работать нужно на подкладной доске.

- Срезать оставшийся материал с двух сторон детали до линии разметки.

- Обработать отверстие полукруглым напильником и шлифовальной шкуркой.

# Билет №3.

# Вопрос №1: «с Механические свойства древесины».

План ответа:

- Дать определение- «механические свойства древесины».

- Механические свойства древесины и их определение.

- Необходимость знаний механических свойств древесины.

Ответ на 1-й вопрос

# 1.   Механические свойства древесины- это свойства древесины

сопротивляться воздействию внешних сил.

# 2. Механические свойства древесины и их определение:

•	Прочность - это величина которая характеризует значение самой большой
нагрузки, которую образец выдерживает без разрушения. Эту величину называют предел прочности. Её определяют при растяжении и  сжатии вдоль и поперек волокон, при изгибе.

- предел прочности при растяжении- древесины поперек и вдоль волокон. Предел прочности при растяжении вдоль волокон намного больше чем при растяжении поперек волокон. В сосны в 20, ели 25, у березы в 16 раз больше.

- предел прочности при сжатии- древесины поперек волокон ниже, чем пи сжатии вдоль волокон, примерно в 8 раз.

- предел прочности при изгибе- зависит от породы древесины и от её влажности.

•	Твердость- это способность древесины сопротивляться проникновению в
неё других, более твердых тел.

# Необходимо помнить, что на  механические свойства древесины существенное влияние оказывает влажность древесины, наличие пороков и направление волокон древесины, при воздействии на неё внешних сил.

# По степени твердости древесина подразделяется:

- мягкие  (тополь, липа, осина)

- твёрдые  (береза, бук, вяз, ясень)

- очень твердые  (граб, акация, самшит).

3  Механические свойства древесины необходимо учитывать при выборе режущего инструмента для обработки заготовок, а также при выборе материала для конкретных столярных или плотницких изделий (их назначению, условий эксплуатации и др.).

# Вопрос- №2: «Устройство дверного блока щитовой двери».

# План ответа:

- Виды щитовых дверей.

- Свойства щитовых дверей.

- Устройство щитовых дверей.

- Отделка щитовой двери.

# Ответ на 2-й вопрос:

# 1.  Виды щитовых дверей:

- Цельные

- Порожнистые.

# 2.	Свойства щитовой двери:

- Простота конструкции

- Гладкая поверхность

- Малая масса

- Достаточная прочность

- Высокие теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства

# 3.	Устройство порожнистой щитовой двери:

- Рама,  которая изготавливается с брусков шириной 50-80 мм., соединённых шипами.

- Места установления фурнитуры усиливают дополнительными брусками.

- Внутренний простор рамы щитовой двери может быть заполнен различными отходами (фанерой, бумагой, рейками...)

- С наружи облицовывают ДВП, которые с двух сторон накладывают на рамы и приклеивают к ней в горячих прессах.

# 4.  Виды отделки щитовой двери:

- Покраска масляными или эмалевыми красками

- Покрытие шпоном

- Оклейка текстурной пленкой

- Покрытие лаком.

# Билет №4.

Вопрос №1: «Прием на работу, перевод и увольнение. Права и обязанности  рабочего на производстве».

# Ответ на 1-й вопрос:

Рабочие и служащие имеют право:

- на заработную плату в зависимости от количества и качества затраченного труда;

- на отдых (ограниченный рабочий день и рабочая неделя, выходные и праздничные дни, ежегодные отпуска);

- на здоровые и безопасные условия труда;

- на бесплатную профессиональную подготовку;

- на материальное обеспечение в старости (пенсии по старости), а также в случае болезни и потери трудоспособности (оплата по листкам нетрудоспособности, пенсии по инвалидности).

Рабочие и служащие обязаны: соблюдать трудовую дисциплину; бережно относиться к имуществу; выполнять установленные нормы труда.

Трудовой договор. Прием на работу.

Трудовой договор — это соглашение между трудящимся и предприятием. Трудящийся по договору обязуется выполнять работу по определенной специальности, квалификации, подчиняться внутреннему трудовому распорядку, а предприятие обязуется выплачивать трудящемуся   заработную   плату и  обеспечивать безопасные условия труда. В разных случаях трудовые договоры могут заключаться на различные сроки: на неопределенный срок, на срок не более трех лет или только на время выполнения определенной работы (временная работа).

Прием на работу оформляется приказом администрации предприятия.

Приказ объявляется работнику под расписку. При заключении трудового договора может быть установлен испытательный срок. Испытание не устанавливается при приеме на работу лиц моложе 18 лет, окончивших учебные заведения. Испытательный срок для рабочих не может быть более одной недели. Прием на работу лиц моложе 16 лет не допускается. В исключительных случаях могут быть приняты на работу подростки, достигшие 15 лет.

Перевод на другую работу. В случае производственной необходимости руководство предприятия (администрация) имеет право переводить рабочих на другую работу на срок до одного месяца.

В случае простоя рабочие переводятся на другую работу на том же предприятии с учетом их специальности и квалификации на время простоя (на срок до одного месяца).

Не считается переводом на другую работу перемещение рабочего на другое рабочее место на том же предприятии для выполнения такой же работы, какую он выполнял раньше, т. е. без изменения специальности, квалификации, должности, размера заработной платы.

Прекращение трудового договора. Трудовой договор может быть» прекращен по соглашению сторон (работника и администрации предприятия), по истечении срока договора, в случае призыва на военную службу, по инициативе (по желанию) рабочего, по инициативе администрации, по требованию/ профсоюзного органа.

Прудовой договор расторгается, если работник осужден приговором суда за совершенное преступление.

Рабочие имеют право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом администрацию письменно за два месяца. По договоренности между работником и администрацией трудовой договор может быть расторгнут и ранее.

Расторжение трудового договора по инициативе администрации возможно в следующих случаях: ликвидация предприятия или сокращение численности работников; несоответствие рабочего занимаемой должности; из-за недостаточной квалификации или по состоянию здоровья; систематическое неисполнение рабочим своих обязанностей без уважительной причины; невыполнение правил внутреннего распорядка; неявка на работу без уважительной причины; появление на работу в нетрезвом состоянии.

# Вопрос- №2: «Сверление древесины».

План ответа:

- Дать определение операции - «сверление».

- Виды сверл.

3: Устройство сверла.

- Сверление древесины ручным инструментом.

- Механическое сверление.

- Порядок сверления.

Ответ на 2-й вопрос:

1. Сверление- это получение круглых отверстий различного диаметра, при помощи сверла.

2. Виды сверл:

3.	Устройство сверла:

4.	Сверление древесины ручным инструментом:

-	коловорот;
-дрель.

5.	Механическое сверление:

-	электродрель;

-	сверлильный станок.

6.	Порядок сверления:

- изучить чертёж;

- подобрать сверло нужного диаметра согласно чертежу;

- сверло надежно закрепить в патроне;

- разметить центры отверстий (вместе сверления сделать углубление шилом);

-  выполнить сверление, (в начале усилие на инструмент минимальное, в средине усилие максимальное, в конце усилие ослабить до минимума).

Билет №5

# Вопрос- №1: «Технологические свойства древесины».

План ответа

Дать характеристику основным технологическим свойствам древесины

Ответ на 1-й вопрос

1 Способность древесины удерживать металлические крепления- сопротивление выдёргиванию гвоздя, забитого поперек волокон, на 10-15% выше, чем гвоздя забитого в торец. Шурупы сопротивляются выдергиванию значительно сильнее. Чем больше плотность древесины, тем выше сопротивление извлечению металлического крепления.

- Износостойкость древесины- характеризуется способностью древесины противостоять износу в процессе трения. Износ уменьшается с повышением твёрдости и плотности древесины, а также с уменьшением влажности.

- Способность древесины к гнутью- возрастает с увеличением её влажности. Наибольшей способностью к гнутью обладают: дуб, береза, ясень. Способность древесины к гнутью повышается при увлажнении и нагревании паром или горячей водой.

- Способность древесины к раскалыванию- (Раскалывание это разделение древесины вдоль волокон) Ряд деталей из древесины получают путем раскалывания- клепку для бочек, ободья, спицы, топорища.

# Вопрос №2  «Технология изготовления, нарезки и забивки плинтусов».

План ответа

- Применение плинтусов.

- Технология изготовления плинтусов.

- Технология забивки плинтусов.

# Ответ на 2-й вопрос

- Плинтуса служат для заделки неплотностей между полами и стенами. Выпускаются различного профиля и ширины. Применяются при строительстве (отделке помещений).

- Плинтуса изготавливаются из брусков, распиленных под углом 45 градусов. Лицевую сторону бруска фрезеруют на фрезерном станке, фрезой определенного профиля. На противоположном ребре от лицевой пласти снимают фаску под углом 45 градусов, с целью, чтобы плинтус не копировал неровности между полом и стеной. Плинтус можно изготовить и на строгальном станке при помощи фигурного ножа.

- Плинтус прибивается к полу при помощи гвоздей. Концы плинтуса отпиливаются под углом 90 или 45 градусов, при соединении их по длине, на прямой. Места соединений по углам спиливаются под углом 45 градусов.

Для нарезки плинтусов  под углами 45 и 90 градусов целесообразно использовать стусло

Современная промышленность выпускает самые разнообразные плинтусы, изготовленные из различных материалов, с различными видами крепления и соединения , как  в углах, так и по длине, что значительно упрощает их установку.

Стусло

# Билет №6

# Вопрос-1: « Шпон, фанера виды и применение».

План ответа:

- Виды шпона  и его применение.

- Фанера и ее применение.

Ответ на 1-й вопрос:

# 1. Шпоном - называют тонкие листы древесины полученные строганием или лущением отрезков ствола дерева.

# Виды шпона:

- Строганный шпон - его получают путем строгания брусьев из древесины с красивой текстурой (дуб, бук, орех, ясень) на шпонострогальных станках предварительно распарив древесину.     Строганный шпон, используют для облицования изделий из древесины и древесных полуфабрикатов при изготовлении мебели.

1-заготовка:  2-нож:  3-шпон.

- Лущеный шпон - получают путем лущения на станках чураков древесины березы, ольхи, сосны на лущильных станках предварительно распарив древесину.

Строганный шпон, используют для облицовывания изделий из древесины,  древесных полуфабрикатов и изготовления фанеры.

2. Фанеру изготавливают, склеиванием трех и более листов лущеного шпона. В зависимости от числа слоев шпона фанера бывает трех -, пяти  и многослойная. Соседние листы располагают так, чтобы направление волокон в них было взаимно перпендикулярно. Это дает по сравнению с другими пиломатериалами ее одинаковую прочность по всем направлениям и меньшей массе.

Фанеру используют в производстве мебели, различных гнуто-клееных конструкциях, спортивного инвентаря, для устройства панелей, перегородок в помещениях, для внутренней отделки кают,  вагонов.

# Вопрос-№2: «Клей и склеивание древесины».

План ответа:

- Преимущества склеивания.

- Синтетические клеи.

- Приспособления для склеивания.

- Условия склеивания

Ответ на 2-й вопрос

Склеиванием называется соединение древесины и древесных материалов при помощи клея.

Древесина обладает свойством соединяться различными клеями.

В столярном производстве это свойство широко используют: - путём склеивания древесины получают детали любых размеров и формы; увеличивают прочность деталей, предупреждают коробление и  растрескивание, улучшают внешний вид древесины и древесных материалов (оклеивая шпоном ценных пород дерева), соединяют детали в изделие.

- Преимущества склеивания состоят  в том, что при склеивании соединяемые поверхности не повреждаются.

Для склеивания древесины применяют клеи животного происхождения, растительные и смоляные (синтетические).

В  настоящее  время  наибольшее  распространение приобрели синтетические  клеи.

- Синтетические клеи- получают из искусственно поученных веществ, к синтетическим относятся: эпоксидный клей, БФ, ПВА, момент, супермомент и много других. Самым распространенным при склеивании древесины является клей ПВА.

Преимущество синтетического клея:

доступность; технологичность;

надёжность; универсальность.

- Приспособления для склеивания:

- Струбцины- применяют дя склеивания сравнительно тонких заготовок.

- Прессы используют для склеивания деталей с довольно большими поверхностями (фанера, щиты), когда требуется создать значительную прижимную силу.

- Ваймы - применяют для склеивания щитовых изделий (склеивание досок по кромкам).

- Условия склеивания:

- Поверхности деталей должны быть сухими, тщательно обработаны и подогнаны друг к другу;

- Для каждого клея соблюдены правила и способы приготовления и использования;

- После склеивания детали выдержаны определённое время сжатыми в струбцинах или зажимах верстака.

# Билет №7.

# Вопрос №1: «Устройство оконного блока и его элементы».

# План ответа:

- Виды оконных блоков.

- Устройство оконных блоков.

- Преимущества оконных блоков с спаренными рамами.

- Фурнитура оконных блоков.

Ответ на 1-й вопрос:

# 1.	Виды оконных блоков:

- Оконные блоки с отдельными рамами.

- Оконные блоки с спаренными рамами.

# 2.	Устройство оконных блоков:

- Коробка;

- Створки;

- Импост (внутренняя обвязка рамы),

- Форточка (фрамуга);

- Подоконник;

- Косяк;

- Остекление.

# 3.	Преимущества оконных блоков с спаренными рамами:

- Имеют небольшую толщину блока;

- имеют простой рисунок, что повышает освещенность помещения на 10-25%;

- Малый расход древесины.

# 4.	Фурнитура оконных блоков:

- Навесы,

- Стяжки (для спаренных рам),

- Ручки,

- Шпингалеты.

# Вопрос- №2: «Организация рабочего места столяра».

План ответа:

- Рабочее место столяра.

- Виды верстаков.

- Устройство верстака.

4.   Использование инструментов.

# Ответ на 2-й вопрос:

- Рабочим местом столяра является столярный верстак. Рабочее место укомплектовывается постоянно применяемыми инструментами и приспособлениями.

- Виды верстаков:

- Одноместный столярный верстак;

- Универсальный верстак.

3.	Устройство столярного верстака:

1) подверстачье; 2) передний зажим;

3) задний зажим; 4) крышка;

5) лоток; 6) гнезда.

- Использование инструментов:

При работе столяра используются следующие инструменты: шерхебель, рубанок, зензубель, фальцгобель, калёвка, различные виды напильников, киянки, молотки, ножовки, стамески, долота. Все эти инструменты должны быть в исправном состоянии, хорошо заточены.

# Билет №8.

# Вопрос №1: «Заготовка древесины. Виды  лесо  и пиломатериалов.

# План ответа:

- Заготовка древесины.

- Виды круглых материалов.

- Определение- «пиломатериал».

- Виды пиломатериалов.

# Ответ на 1-й вопрос:

# 1.	В лесу заготавливают хлысты.

# Хлыстом - называется ствол поваленного дерева, отпиленный от корней и

очищенный от сучьев.

# Хлысты вывозят на пилораму и распиливая получают деловую и дровяную древесину.

# 2.	Виды круглых лесоматериалов:

- Бревна- это круглый деловой лесоматериал с которого получают пиломатериалы, длиной от 4 до 6,5 метра.

- Кряж- это круглый деловой лесоматериал, применяемый для изготовления шпал, фанеры, лыж и др. длиной о 2 до 4 метров.

- Чурак- это отрезки кряжа, пригодные для обработки на станках.

# 3.	Пиломатериал- это материал из древесины полученный путем продольной распиловки бревен.

4- Виды пиломатериалов:

•	Доски- пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной более двойной толщины.

# Виды досок;

- Обрезные;

- Не обрезные.

•	Брус- пиломатериал толщиной и шириной более 100 мм.

# Виды бруса:

- Двухкантный; Трехкантный; Четырехкантный;

- Бруски- обрезной пиломатериал, толщиной до 100 мм и шириной боле двойной толщины.

- Обапол- боковые части бревна, срезанные при продольном распиливании.

- Дошечки и планки- это тонкие и короткие пиломатериалы прямоугольного сечения.

# Вопрос- №2: «Приёмы резки стекла стеклорезом».

План ответа:

- Инструмент для резки стекла.

- Хватка инструмента.

- Последовательность резания стекла.

# Ответ на 2-й вопрос:

- Для резания стекла применяют стеклорезы- инструменты, в которых режущим элементом является алмаз или ролик из твердого сплава.

- Хватка инструмента: указательный палец должен находится сверху, а инструмент занимать почти вертикальное положение.

- Последовательность резания стекла:

- Стеклорез испытать на небольших кусках.

- Разметить стекло.

- Выставить линейку.

- Резать начинают с дальнего конца полотна, направляя стеклорез по линейке проводя роликом по поверхности (на себя) только один раз равномерно нажимая им на стекло.

- Если надрез не получился, стекло переворачивают и надрезают с другой стороны точно над первым надрезом.

- Чтобы разломить надрезанное стекло его кладут на край стола и слегка нажимают рукой на свисающую часть.

- Если стекло не разломилось, то снизу легонько стучат по надрезу стеклорезом. При этом стекло по надрезу местами треснет, что облегчит отламывание.

Если на стекле остаётся тонкая бесцветная линия, это значит, что стеклорез режет хорошо. Если риса имеет вид грубой царапины белого цвета- стеклорез тупой или им не правильно пользуются. При правильном резании стеклорезом стекло дает слабый потрескивающий звук. Если стеклорез острый но не режет при нормальном нажиме, его смачивают керосином.

# Билет №9.

# Вопрос-№1: «Обязанности работника в области охраны труда».

План ответа:

- Дать определение-«Охрана труда».

- Обязанности работника в области охраны труда.

# Ответ на 1-й вопрос.

# 1. Охрана труда- система сохранения жизни и здоровья работников в

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические; организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и иные мероприятия.

# 2. Обязанности работника в области охраны труда

# Работник обязан:

- Соблюдение требований охраны труда;

- Проходить обучение безопасным приемам выполнения работ, оказанию первой медицинской помощи, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.

- Немедленно извещать руководителя любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, или об ухудшении состояния своего здоровья.

- Проходить обязательно предварительные и периодические медицинские осмотры.

# Вопрос №2: «Виды мебели по назначению».

План ответа:

1.   Виды мебели по назначению.

Ответ на 2-й вопрос:

# 1.	бытовая мебель- (стулья, кресла, столы, шкафы, комод, секретарь (шкаф с откидной

или выдвижной крышкой для письменных работ) сервант, буфет, кровати, диваны, тумбы (прикроватные, туалетные, для аппаратуры), кухонная мебель (столы тумбы с ящиками, столы-шкафы, столы, шкафы-мойки, шкафы, навесные шкафы, шкафы-полки, табуретки, скамейки), книжные полки).

# 2.	К мебели общественных зданий относится школьная, медицинская,
театральная, для торговых помещений и т.д.

Школьная мебель - парты, столы, стулья, шкафы, тумбочки, подставки, секционные кресла,  секционная  мебель (стенки),  застекленные  шкафы для выставок учебных работ, шкафы для хранения инструмента в мастерских и др.

Медицинская мебель - кровати, прикроватные тумбочки, столы для врачей, шкафы, палатные столы, стулья.

Офисная - канцелярские и письменные столы, стулья, рабочие кресла, книжные шкафы, стеллажи, компьютерные столы, мягкие уголки.

Мебель для торговых помещений - прилавки, стойки, буфеты, столы, стулья, кресла, секционные стеллажи.

3. Комбинированная- (мебель которая может использована, как бытовая так и офисная) мягкий уголок, тумбы под компьютеры и т. д.

# Билет №10.

# Вопрос- №1:«Основные операции по обработке древесины».

План ответа:

1.Назвать основные операции по обработке древесины и инструменты при их выполнении.

# Ответ на 1-й вопрос:

# 1. Основные операции по обработке древесины:

- Пиление- это разделение древесины на части при помощи ножовки.

- Строгание -это снятие с поверхности заготовки тонких слоев древесины в виде стружки.

Инструменты для строгания:

рубанок с одинарным ножом.

рубанок с двойным ножом (лезвие выступает на 0,1-0,3 мм),

шерхебль - для грубого строгания (нож полукруглый вступает на 1-3 мм),

Фуганок, полуфуганок (для более точного строгания),

Зензубель (для подчистки и увеличения фальцев),

Фальцгобель (для строгания фальцев, выборки четвертей),

калевка (для строгания сложной профильной поверхности).

*Сверление- это образование отверстий при помощи сверла.

Инструменты для сверления;

коловорот, ручная дрель, электрическая дрель, сверлильный станок. Рабочим инструментом является сверло (виды свёрл: спиральное бесцентровое, спиральное с центром и подрезателями, спиральное с винтовым центром, перьевое).

*	Долбление- это столярная операция для получения отверстий прямоугольной формы.

Инструменты для долбления:

долото- угол заточки 25....40 градусов (устройство: лезвие, фаска, стержень, хвостовик, ручка, два кольца),

стамеска- для выдалбливания неглубоких гнезд и отверстий, снятие материала небольшой толщины, подрезания, угол заточки 20....25 градусов.

- Точение- изготовление круглых деталей на токарном станке.

Инструменты: стамески разных видов.

- Соединение деталей на гвоздях и шурупах. (Гвозди, молоток, клещи, шурупы, отвёртки)

- Соединение деталей на клею. (Клей, заготовки, струбцины, кисти).

# Вопрос №2: «Содержание плотницких работ на строительстве».

План ответа

1.   Содержание плотницких работ на строительстве.

Ответ на 2-й вопрос:

- Установка входных дверей.

- Установка входных дверей в квартиру.

- Установка межкомнатных дверей.

- Установка деревянных панелей.

- Установка оконных блоков.

- Настилка деревянных полов.

- Если крыша деревянная (то весь верх).

- При строительстве деревянного дома (всё сначала до конца)

Квалификационная характеристика.

Плотник 2 разряда

Характеристика работ.  Выполнение  простейших   плотничных   и   опалубочных  работ.  Выполнение  простейших  работ  при устройстве   рулонных кровель насухо с пришивкой гвоздями и кровель из  штучных   материалов.

Должен знать:  основные   виды   лесоматериалов   и   свойства   древесины.   Способы   грубой  обработки  лесоматериалов.  Правила   обращения с антисептирующими и огнезащитными  составами  и  приемы   покрытия  ими  деревянных деталей и конструкций при помощи кистей.   Способы разборки простых  деревянных  конструкций  и  их  очистки.   Правила  перемещения  и  складирования  грузов  малой массы.  Виды   рулонных и штучных кровельных материалов. Способы разборки простых   кровельных покрытий из рулонных и штучных материалов.

Примеры работ. Грубая отеска, острожка, поперечное перепиливание и окорка лесоматериалов.  Смазка накатов и опалубки.   Обмазка кистью деревянных конструкций и деталей антисептирующими и   огнезащитными   составами.   Осмолка,   обивка  войлоком  и  толем   элементов деревянных конструкций.  Разборка опалубки  фундаментов,   стен и перегородок. Разборка временных зданий, заборов, мостиков и   настилов.  Разборка полов,  подборов и накатов.  Разборка заборных   стенок.  Очистка  опалубки от бетона и раствора.  Очистка рулонных   кровельных материалов от посыпки.  Сортировка  штучных  кровельных   материалов.

# Билет №11.

# Вопрос- №1:«Хранение и сушка древесины».

План ответа:

- Для чего сушат древесину?

- Виды сушки древесины.

- Естественная сушка.

- Камерная сушка.

# Ответ на 1-й вопрос:

# 1.	Для чего сушат древесину:

Свежесрубленная древесина имеет влажность 60-70%. При этом она:

- Быстро загнивает;

- Её поражают грибковые заболевания;

- При обработке сырой древесины трудно получить хорошее качество отделки;

- Сырая древесина плохо склеивается, изделия рассыхаются, коробятся, растрескиваются.

Поэтому влажность древесины должна быть доведена до 5-20%.

# 2.	Виды сушки древесины:

- Естественная;

- Искусственная, (камерная)

# 3.	Естественная сушка (атмосферная) состоит в следующем:

- Отобрать доски одинаковой длины и толщины;

- На ровную поверхность поставить подставки;

- Пиломатериалы уложить в штабеля (между пиломатериалом положить прокладки одинаковой толщины, одни над другими).

- Штабеля устанавливаются на открытом воздухе или под навесом, в местах, где есть хороший доступ воздуха. Сушка продолжается несколько месяцев.

4. Камерная (искусственная) сушка состоит в следующем:

- Пиломатериал одинаковой длины и толщины складывается на тележку в штабель.

- Затолкать тележку в сушильную камеру.

•	Закрыть  двери и подать воздух нагретый до температуры 70 градусов.
Преимущество состоит в том, что пиломатериал быстрее высыхает. Так доска
толщиной  25мм высыхает в сушильной камере за трое суток.

# Вопрос-№2: «Древесные плиты виды и применение».

# План ответа:

- Древесноволокнистые плиты (ДВП) и их применение.

- Древесностружечные плиты (ДСП) и их применение.

# Ответ на 2-й вопрос:

# 1.	Древесноволокнистые плиты (ДВП).

Процесс изготовления древесноволокнистых плит состоит в измельчении древесины (до состояния волокон) и проклеивают смолой;  затем древесные волокна под воздействием большого давления и высокой температуры спрессовываются в однородный материал.

ДВП применяют- как утепляющие прокладки в сборных домах, для выравнивания пола. Их подкладывают также для защиты от шума под железобетонные перекрытия. Применяют для обшивки и облицовки перегородок, стен и потолков в зданиях, изготовления щитовых дверей, для изготовления мебели.

# 2.	Древесностружечные плиты (ДСП).
Процесс изготовления ДСП состоит из пяти этапов:

- Измельчение древесины;

- Высушивание опилок в потоке теплого воздуха;

- Проклеивание смолой;

- Прессование;

- Шлифование.

Из ДСП изготовляют элементы мебели, устройства панелей в помещениях, временные сооружения, подоконники, различные перегородки, двери, используют для изготовления пола и потолков. Часто облицовывают строганным шпоном, плёнкой, пластиком и т.д.

1-фанера

2-ДСП

3-столярная плита

4-ДВП

5-перфорированная ДВП

6-текстурированная ДВП

7-МДФ

8-гибкая МДФ

Билет №12.

Вопрос-1: «Устройство и настилка дощатых полов на железобетонные перекрытия ».

# План ответа:

- Устройство дощатых полов.

- Настилка полов на железобетонные перекрытия.

# Ответ на 1-й вопрос:

# 1.	Устройство дошатых полов:

- Звукоизоляционный слой (мягкое ДВП).

- Лаги.

- Половая доска.

# 2.	Настилка полов на железобетонные пеоекоытия:

- На бетон укладывают звукоизоляционный слой. Это может быть мягкое ДВП.

- На звукоизоляционный слой укладывают лаги шириной 80-100мм и толщиной 40мм.

- Для пола используют половую доску толщиной 27-35мм.

- Укладывать доски начинают от стены. Прибивают её к лагам.

- Укладывают 3-4 доски без прибивки гвоздями.

- Клиньями и железными скобами, забитыми в балки, доски плотно прижимают одна к другой, (доски рекомендуется укладывать так, чтобы годичные слои были направлены в разные стороны, это уменьшает коробление пола.

- Прибить доски гвоздями впотай, (не более половины досок).

- Снять скобы и клинья и продолжить работу в той же последовательности.

- Напилить и прибить плинтуса.

# Вопрос №2: «Тёска древесины».

# План ответа на 2-й вопрос:

- Инструмент для тесания и его устройство.

- Техника тесания досок.

- Техника строгания бревен.

Ответ на 2-й вопрос:

1. Для тесания древесины применяют топор.

# Устройство топора:

- Топорище;	Носок;

- Лезвие;	Полотно;

- Фаска	Обух.

# 2.	Техника тесания досок:

- Разметить доску при помощи шнура;

- Доску укладывают на подставку из досок или бревна;

- Правой ногой прижимаем доску к подставке, подальше от места теса;

- Сделать надрубы почти по линии разметки, при этом древесина скалывается;

- Производим тесани по линиям разметки.

3.	Техника тесания бревен:

- Очистить бревно от коры;

- Если с бревна необходимо получить брус максимального сечения, то на срезе бревна с тоньшей стороны проводят окружность максимального диаметра;

- С толщей стороны бревна на срезе проводят окружность того же диаметра;

- Через центры проводят перпендикулярно два диаметра этой окружности;

- Соединив точки пересечения диаметров и окружности, получим максимально возможен размер бруса;

- На обоих концах бруса сделать насечки.

- Взять шнур, натертый мелом вставить его в насечки, натянуть м опустить. Так получим линию тесания;

- Бревно укладывают на подставки, по возможности закрепляя его скобами к подставкам;

- Стоя так, чтобы бревно находилось между ногами, делают надрубы до линии разметки;

- Тешут точно по линии разметки;

- Бревно переворачивают на 90 градусов, тешут 2-й кант и т.д.

# Билет №13.

# Вопрос-№1: «Рубанки. Их виды и применение (шерхебль, рубанок, фуганок)».

План ответа:

- Назначение рубанков.

- Устройство и применение рубанка.

- Устройство и применение шерхебеля.

- Устройство и применение фуганка.

# Ответ на 1-й вопрос:

- Рубанки применяются для того, чтобы придать заготовке из древесины нужные форму и размеры, выполняют операцию строгание. Строгание заключается в снятии с поверхности заготовок тонких слоев древесины в виде стружки.

- Рубанки выпускают деревянные и металлические, с одинарным и двойным ножом.

Устройство металлического рубанка: 
а) колодка;  б) лезвие (нож);   в) ручка;  г) рукоятка

д) регулировочный винт;    е) прижимной винт;      ж) леток з) стружколом в рубанках с 2-м ножом.

Рубанок с одинарным ножом применяется для чистовой обработки строганием вдоль волокон.

Рубанки с двойным ножом применяются для чистовой обработки древесины. Можно строгать торцы, задиры, свилеватую поверхность. Нож имеет стружколом. Ножи выставляются параллельно подошве на 0,1-0,3мм.

3.	Устройство и применение шерхебля:

Устройство шерхебля такое, как и у рубанка отличие состоит в форме ножа (нож полукруглый). Применяется для первичного грубого строгания снятия большого припуска. Поверхность после строгания шерхеблем требуется строгать рубанком. Нож выступает над подошвой на 3-5мм.

4.	Устройство и применение фуганка:

Устройство фуганков такое же, как и в рубанков. Отличие состоит в том, что колодка удлиненная до 70 см, нож с стружколомом имеет ширину 60-65 мм

Фуганок применяется для гладкого строгания и выравнивания больших поверхностей.

Вопрос- №2: «Основы знаний о гигиене труда и личной гигиене при производстве столярных и плотницких работ».

# План ответа на 2-й вопрос:

- Промышленная санитария.

- Личная гигиена на производстве.

# Ответ на 2-й вопрос:

1.	Промышленная санитария включает в себя:

- На каждого работника должно быть отведено не менее 4 метров квадратных помещения;

- Температура воздуха в помещении должна быть 16-25 градусов;

- Обязательно должна быть вентиляция;

- Полы с каменной или плиточной поверхностью должны быть оборудованы деревянными настилами;

- Окна должны мыть не менее 4 раз в год, светильники не менее 4 раз в меся;

- Мусор вывозить каждый день.

2.	Личная гигиена на производстве:

- При поступлении на работу должны предоставить отдельный шкафчик для смены вещей, и предметов личного пользования;

- Пищу принимать или в столовой или в специально отведенной комнате;

- Перед приёмом пищи обязательно мыть руки с мылом;

- Воду пить со специальных бачков, вода в которых должна меняться каждый день (кипячённая);

- Спецовка должна быть чистой;

- После каждого рабочего дня убирать рабочие места;

- Спецодежда должна быть постоянно застегнута;

- Инструменты хранить в специально отведенном месте.

# Билет №14.

# Вопрос-№1:

# «Устройство и назначение станка СТД-120М»

План ответа:

- Расшифровка названия станка.

- Устройство токарного станка.

Ответ на 1-й вопрос:

1.	Расшифровка названия станка СТД-120М:

- С- станок;

- Т- токарный;

- Д- деревообрабатывающий;

- 120- высота центра над станиной;

- М- модернизированный;

2.	Устройство токарного станка.

- Электродвигатель;	6.   Подручник;

Токарный станок СТД-120М предназначен  для точения деталей и изделий из древесины.

Точение – это такой вид обработки резанием, при котором из заготовок получают детали, имеющие форму тел вращения-  цилиндр, шар, конус и т.д.

Точение может быть - наружным, внутренним и комбинированным.

Для работы на токарном станке применяют различные  инструменты и приспособления.

Инструменты для точения : стамески различных форм и сечения.

Приспособления  - служат для закрепления заготовок на токарном станке, к ним относятся: центр – вилка (трезубец), планшайба, цилиндрический патрон.

# Вопрос- №2: «Технология соединения деталей при помощи шурупов».

# План ответа:

- Требования к соединению деталей при помощи шурупов.

- Технология соединения деталей при помощи шурупов.

Ответ на 2-й вопрос:

1. Требования к соединению деталей при помощи шурупов:

- Тонкую деталь привинчивают к более толстой;

- Длинна шурупа должна быть не менее 2-х раз длиннее тонкой детали, но меньше толщины двух деталей;

- Диаметр шурупа должен быть меньше толщины тоншей детали;

- Место завинчивания шурупа должно быть от кромки на расстоянии не меньше половины толщины детали.

2. Технология соединения деталей пои помощи шурупов:

- Место соединения для шурупов размечают шилом, (при соединении тонких деталей шилом накалывают углубление на глубину 2/3 шурупа, под толстые и длинные шурупы высверливают отверстия, диаметром сверла 4/5 диаметра шурупа;

- Для потайной головки шурупа сверлом большего диметра расширяют входное отверстие;

- Подобрать отвёртку под шлиц шурупа, (ширина рабочей части отвёртки должна быт равна ширине шлица шурупа, а форма рабочей части отвёртки должна быть такая же как у шурупа;

- Вставить шуруп в отверстие;

- Завинтить отвёрткой по часовой стрелке.

# Билет №15.

Вопрос №1: «Художественная отделка столярных изделий».

Ответ на 1-й вопрос:

•	Отделка изделий из древесины- это создание на их поверхности защитно-
декоративного покрытия с целю улучшения внешнего вида и защиты от воздействия
внешней среды.

Виды отделки: непрозрачная- применяют масляные, эмалевые, водоэмульсионные краски; прозрачная - поверхность покрывается бесцветными отделочными материалами (олифа, различные лаки).

•	Художественная отделка- это выжигание, резьба по дереву, роспись по
дереву.

1. Виды художественной отделки:

- Выжигание (нанесение рисунка или орнамента на деревянное изделие при помощи электровыжигателя, рисунок, как правило наносят с помощью копировальной бумаги).

- Выпиливание лобзиком. Ширина режущего полотна лобзика позволяет выполнять выпиливание плоских изделий с самыми разнообразными контурами. В качестве заготовок для работы лобзиком используют древесину и древесные материалы (наиболее доступным и удобным материалом для работы лобзиком считается фанера). Наибольшее распространение получила домовая резьба. В настоящее время всё чаще используют электрические лобзики.

- Резьба по дереву. Многочисленные виды резьбы по дереву применялись и используются в наши дни, как для создания самостоятельных художественных произведений, так и для украшения утилитарно-прикладных изделий. Основными видами резьбы считаются:

- плоскорельефная (геометрическая и контурная);

- рельефная;

- ажурная (прорезная);

- скульптурная (объёмная).

Для отделки изделий из древесины большое распространение получила геометрическая резьба.

Инструмент для геометрической резьбы нож-косяк. Нож-косяк называется потому, что лезвие имеет скос по краю 60 градусов.

- Мозаика- Один из видов мозаики – маркетри. Шпон разных пород древесины вырезают, складывают, и плотно подгоняя одна к другой, приклеивают к заготовке в различных орнаментах. Широко используется для украшения фасадов дорогой мебели.

- Роспись по дереву.   Широкое распространение нашла в украшении деревянной посуды, игрушек, детской мебели. Роспись как правило выполняется различными красками с последующим покрытием бесцветным лаком.

# Вопрос- №2: «Противопожарная безопасность на производстве».

# Ответ на 2-й вопрос:

- Мастерские должны быть полностью оборудованы средствами пожаротушения, сигналами и прочим оборудованием, (пожарной сигнализацией, освещенными аварийными выходами).

- Запрещается загромождать доступ и проходы к средствам пожаротушения, а также использовать его не по назначению.

- Запрещается загромождать запасные выходы.

- Обтирочный материал должен хранится в металлических ящиках.

- Отходы должны убираться в конце рабочего дня.

- В мастерских должен хранится однодневный запас материала.

- Хранение легковоспламеняющихся материалов (растворитель, лаки, краски) должно производится в специальных помещениях. Запас на рабочем месте не должен превышать дневной потребности.

- Светильники должны быть заключены в стеклянные колпаки.

- Электронагревательные приборы должны быть установлены в специально отведённых помещениях.

- На видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай пожара.

- Систематически проводится мероприятия по изучению противопожарной безопасности.

Необходимо знать правила пользования первичными средствами пожаротушения:

- Водой тушат деревянные конструкции. Запрещается тушение водой необесточенного оборудования.

- Песком или землей тушат небольшие количества горючих жидкостей, разлитых по земле.

- Кошмой, накрыв горящий предмет и прекратив к нему доступ воздуха, можно ликвидировать пожар.

- Химическим пенным огнетушителем тушат горючие жидкости и легко воспламеняющиеся вещества .

- Углекислотными и порошковыми огнетушителями тушат необесточенное электрооборудование.

Своевременные и точные действия по ликвидации загораний помогают спасти людей и материальные ценности. Помните, предупредить пожар легче, чем его потушить.

# Text boxes

Ф100

Ф88

Центровое (станочное)

Спиральное с центром

Спиральное

Шнековое

Штопорное

Спиральное пазовое

Хвостовик

Рабочая часть

2

3

1

1

3

2

1

7

3

4

5

2

6

6

51

3

2

4

1

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

а-двухкантный брус; б-трёхкантный брус; в-четырёхкантный брус;  г-необрезная доска; д-обрезная доска; е,ж- обрезная доска с  обзолом; з-брусок; и-горбыльный обапол; к-дощатый обапол.

Использование скоб

2

1. Использование скоб

1.	Половые доски

2.	Планки на скобах

3.	Бетонная стяжка

4.	Гидроизолирующий
слой

5.	Бетонная плита

6.	Теплоизоляция

3. Плавающий пол из ДСП

1.	Настил из ДСП

2.	Пароизоляция

3.	Теплоизоляция
из полистирола

4.	Бетонная стяжка

5.	Гидроизолирующий
слой

6.	Бетонная плита

4. Плавающий пол на планках

1.	Настил из ДСП

2.	Пароизоляция

3.	Планки

4.	Теплоизоляция

5.	Бетонная стяжка

6.	Гидроизолирующий
слой

7.	Бетонная плита

2. Использование планок, утопленных в бетон

- Половые доски

- Планки, утопленные в бетон

- Бетонная стяжка

- Гидроизолирующий слой

- Бетонная плита

- Теплоизоляция

з

б

е

г

ж

в

а

ж

д

б

г

е

а

в

10

9

3

2

8

1

7

6

5

4

1 – электродвигатель;

2 – ограждение ременной передачи;

3 – передняя бабка;

4 – кнопки пуск и стоп;

5 – шпиндель;

6 – подручник;

7 – станина;

8 – задняя бабка;

9 – ограждение зоны резания;

10 – светильник.