Приложение 3.1

Инструкция по охране труда

для обучающихся

Правила техники безопасности при  работе на  швейной машине

1.     До  работы:

- привести в порядок рабочую одежду, форму;

- привести в порядок рабочее место, убедиться в его готовности к началу работы, в исправности рабочего места;

- убедится в исправности машины (на холостом ходу), пусковых устройств;

- проверить надежность крепления съемных частей машины.

2.     Во время работы:

- заправку верхней и нижней нити, смену иглы производить только при выключенном электродвигателе;

- не допускать работу машины при спущенной прижимной лапке, если под нее не подложена ткань;

- не тянуть ткань во время шитья, чтобы избежать изгибания иглы или поломки иглы;

- не работать на машине, если шпульный колпачок не зафиксирован на своем месте;

- не наклоняться близко к машине во избежание захвата волос и удара нитепритягивателя;

- удалять случайно попавшие в приводной механизм нитки, кусочки ткани при выключенном электродвигателе;

- не разбрасывать инструменты и приспособления;

- отработанные и сломанные иглы не бросать на пол, а складывать в определенные места;

- отключать машину при появлении неисправности, поставить об этом в известность учителя.

3.   После  работы:

- выключить, вычистить и смазать машину;

- убрать приспособления и инструменты в отведенное для них место;

- убрать рабочее место, сообщить учителю о замеченных неисправностях.

Приложение 3.2

Правила техники безопасности при работе на  швейных машинах

1. До работы:

- привести в порядок рабочую одежду, форму;

- привести в порядок рабочее место, убедиться в его готовности к началу работы, в исправности рабочего места;

- убедится в исправности машины (на холостом ходу), пусковых устройств;

- проверить надежность крепления съемных частей машины.

2. Во время работы:

- заправку верхней и нижней нити, смену иглы производить только при выключенном электродвигателе;

- не допускать работу машины при опущенной прижимной лапке, если под нее не подложена ткань;

- не тянуть ткань во время шитья, чтобы избежать изгибания или поломки иглы;

- не работать на машине, если шпульный колпачок не зафиксирован на своем месте;

- не наклоняться близко к машине во избежание захвата волос и удара нитепритягивателя;

- удалять случайно попавшие в приводной механизм нитки, кусочки ткани только при выключенном электродвигателе;

- не разбрасывать инструменты и приспособления;

- отработанные и сломанные иглы не бросать на пол, а складывать в определенное место;

- отключать машину при появлении неисправности, поставить об этом в известность учителя.

3. После работы:

- выключить, вычистить и смазать машину;

- убрать приспособления и инструменты в отведенное для них место;

- убрать рабочее место, сообщить учителю о замеченных неисправностях.