Рисунок 7

# Text boxes

Уменьшение неровностей достигается проведением специальной операции, которая называется порозаполнением

Характеризуются такие породы как ясень, дуб, грецкий орех

Этот показатель используют для характеристики резонансной способности древесины ели и пихты при изготовлении музыкальных инструментов

Определяется разницей в числе годовых слоев на двух соседних участках длиной по 1см

Для изготовления строительных конструкций содержание поздней древесины должно быть не менее 20%

Определяют процентное содержание поздней древесины. Чем больше содержание поздней древесины, тем больше ее плотность  и лучше механические свойства

Существенно

зависят свойства

древесины

Определяется количеством слоев, приходящихся на 1 см длины в радиальном направлении на торцовом разрезе

Величина структурных неровностей

Степень равнослойности

Процентное содержание поздней древесины

Ширина годовых слоев

Показатели макроструктуры