Кузьминых Ирина Геннадьевна, идентификатор: 277-950-031           приложение1

1 группа. Лабораторная работа «Исследование зависимости приложенной силы от расстояния». Цель работы: выяснить, дает ли рычаг выигрыш в силе?

Оборудование: набор грузов равного объема, но разной массы,  динамометр, линейка, деревянный брусок.

Учебная проблема: Зависит ли приложенная сила от расстояния?

Ход работы: все измерения заносите в таблицу

Сформулируйте  определение рычага . Сделайте простой рычаг – возьмите плоскую линейку и положите ее на опору (брусочек), так чтобы она была в равновесии. Вы получили равноплечий рычаг.

- подвесить к пружине динамометра первое исследуемое тело (из железных брусков), определить силу тяжести   (Н),

- подвесить к пружине динамометра второе исследуемое тело (из пластмассовых брусков), определить силу тяжести   (Н),

- положите на один конец рычага груз из железных брусков,  а на другой  конец – пластмассовых брусков. Равновесие рычага нарушится. Оставляя рычаг равноплечим,  передвигайте железный брусок по рычагу так, чтобы добиться равновесие рычага,

- измерьте расстояние от центра железного бруска до линии опоры  (м),

- измерьте расстояние от центра пластмассового бруска до той же линии опоры (м).

| № опыта | Сила тяжести, (Н) железный брусок | Расстояние от центра бруска до линии опоры, (м) | Сила тяжести, (Н) пластмассовый брусок | Расстояние от центра бруска до линии опоры, (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Сделать вывод о зависимости приложенной силы и расстояния ( зависит или не зависит), дает ли выигрыш в силе рычаг.   Если у вас осталось время разгадайте кроссворд:

| Мельчайшая частица данного вещества. Любое изменение формы и размера тела. То из чего состоят физические тела. Явление сохранения скорости. Единица измерения работы. Величина, характеризующая быстроту движения тел. Одно из агрегатных состояний вещества. Длина траекторий, по которой движется тело. |  |
| --- | --- |

2 группа. Лабораторная работа «Исследование зависимости приложенной силы от расстояния».

Цель работы: выяснить, дает ли наклонная плоскость выигрыш в силе?

Оборудование: доска, штатив, динамометр, линейка, деревянный брусок.

Учебная проблема: Зависит ли приложенная сила от расстояния?

Ход работы: все измерения заносите в таблицу

- установить на штативе наклонную плоскость,

- определить динамометром силу тяжести бруска Fт. (Н),

- измерить высоту наклонной плоскости  h (м),

- равномерно перемещая по наклонной плоскости динамометр с бруском, определить силу трения  F тр. (Н),

- измерить длину наклонной плоскости L (м).

| № опыта | Сила тяжести Fт. (Н) | Высота h (м) | Сила трения F тр. (Н) | Длина плоскости, L (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Сделать вывод о зависимости приложенной силы и расстояния ( зависит или не зависит), дает ли выигрыш в силе наклонная плоскость. Если у вас осталось время разгадайте кроссворд:

| Мельчайшая частица данного вещества. Любое изменение формы и размера тела. То из чего состоят физические тела. Явление сохранения скорости. Единица измерения работы. Величина, характеризующая быстроту движения тел. Одно из агрегатных состояний вещества. Длина траекторий, по которой движется тело в течение некоторого промежутка времени. |  |
| --- | --- |

3 группа. Лабораторная работа  «Исследование зависимости приложенной силы от расстояния».

Цель работы: выяснить, дает ли подвижный блок выигрыш в силе?

Оборудование: блок, динамометр, лента измерительная с сантиметровыми делениями, грузы массой по 100 г  - 3 шт.,  штатив,  нить  с петлями на концах.

Учебная проблема: Зависит ли приложенная сила от расстояния?

Ход работы: все измерения заносите в таблицу

- сформулируйте определение блока,

- подвесить к пружине динамометра 3 груза, определить силу тяжести   (Н),

- соберите установку с подвижным блоком, как показано на рисунке 1. Через блок перебросьте нить. Один конец нити зацепите за лапку штатива, второй — за крючок динамометра. К обойме блока подвесьте три груза массой по 100 г.

- возьмите динамометр в руку, расположите его вертикально так, чтобы блок с грузами повис на нитях, и измерьте  силу натяжения нити   (Н),

- поднимите равномерно грузы на некоторую высоту и измерьте  расстояние, которые прошли грузы  (м),  и динамометр относительно стола (м).

| № опыта | Сила тяжести, (Н) | Расстояние, которое прошел динамометр, (м) | Сила натяжения нити, (Н) | Расстояние, которые прошли грузы, (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Сделать вывод о зависимости приложенной силы и расстояния (зависит или не зависит),

дает ли выигрыш в силе подвижный блок. Если у вас осталось время разгадайте кроссворд:

|  | 1.Мельчайшая частица данного вещества. 2.Любое изменение формы и размера тела. 3.То из чего состоят физические тела. 4.Явление сохранения скорости. 5. Единица измерения работы. 6. Величина, характеризующая быстроту движения тел. 7. Одно из агрегатных состояний вещества. 8.Длина траекторий. |  |
| --- | --- | --- |

4 группа. Практическая работа

«Ворот, клин, винт и его применение»

Прочитайте текст, напишите или составьте краткий рассказ.

- Что называется клином? Где применяется клин? Изготовьте из бумаги клин, или нарисуйте, продемонстрируйте, принцип действия.

- Что называется воротом? Где применяется ворот?

- Что называется винтом?

- Практическое задание. Сделайте винт.  Его можно сделать схематично: вырезать из бумаги узкий прямоугольный треугольник и прочертить вдоль его гипотенузы ярку цветную линию. Взять карандаш, навернуть на него этот треугольник (цветной линией наружу) и получите модель винта.  Где применяется и для чего?

Текст

Клин – как самостоятельный механизм для раскалывания дерева, для заклинивания всевозможных рукояток, для подъема тяжестей, для прессования в клиновых прессах. Клин  – треугольный кусок дерева или железа, первоначально созданный чтобы легче было колоть бревна и камни. Клин – как часть колющих, режущих, рубящих, раскалывающих и роющих инструментов и орудий (игла, шило, гвоздь, стамеска, долото, ножницы, кусачки, топор, лопата, серп), а также рабочие органы машины для обработки почвы, для освоения новых земель и мелиорации (плуги, бороны, культиваторы, бульдозеры и т.д.)    Домкрат представляет собой комбинацию винта и ворота. Ножницы – рычаг, клин; топор – клин; лестница-стремянка – наклонная плоскость; пила – клин; болт – винт; плоскогубцы – рычаг; механическая дрель – винт, рычаг. Рычаги различного вида имеются у многих машин: ручка швейной машины, педали или ручной тормоз велосипеда, клавиши пианино - все это примеры рычагов. Весы - тоже пример рычага. Принцип клина используется в таких инструментах и орудиях, как зубило, нож, гвоздь, игла. Нередко можно наблюдать, как тяжёлый груз поднимают, или перемещает с места на место с помощью деревянного или металлического стержня. Если подсунуть под тяжёлый предмет конец лома, положенного на брусок, то легким нажатием на его свободный конец можно сдвинуть груз с места. Если у вас осталось время разгадайте  кроссворд:

| Мельчайшая частица данного вещества. Любое изменение формы и размера тела. То из чего состоят физические тела. Явление сохранения скорости. Единица измерения работы. Величина, характеризующая быстроту движения тел. Одно из агрегатных состояний вещества. Длина траекторий, по которой движется тело в течение некоторого промежутка времени. |  |
| --- | --- |

5 группа. Практическая  работа

«Устройством мясорубки»

- Разберите ручную мясорубку и осмотрите устройство каждой ее части.

- Какие простые механизмы входят в состав ручной мясорубки?

- Какую роль играет в мясорубке винт, называемый шнеком?

- Как устроен крестообразный нож, состоящий из 2-х ножей клиньев, плотно прилегающих к решетке?

- Попробуйте, не пользуясь рукояткой, которая играет роль рычага, повернуть шнек аккуратно двумя пальцами.

- Постройте рассказ о назначении мясорубки и устройстве мясорубки.

Комбинированный механизм состоит из двух или большего числа простых. Это не обязательно сложное устройство; многие довольно простые механизмы тоже можно считать комбинированными. Например, в мясорубке имеются ворот (ручка), винт (проталкивающий мясо) и клин (нож-резак). Если у вас осталось время разгадайте кроссворд:

| Мельчайшая частица данного вещества. Любое изменение формы и размера тела. То из чего состоят физические тела. Явление сохранения скорости. Единица измерения работы. Величина, характеризующая быстроту движения тел. Одно из агрегатных состояний вещества. Длина траекторий, по которой движется тело в течение некоторого промежутка времени. |  |
| --- | --- |