## Slide 1: Производство серной кислоты
Выполнила:
учитель биологии и химии
МОУ Гимназия г. Малоярославца
Вилькович Надежда Петровна

## Slide 2
«Едва найдётся другое, искусственно добываемое вещество, столь часто применяемое в технике, как серная кислота…»
Д.И.Менделеев

## Slide 3: План изучения производства
Сырьё.
Химические реакции и условия их протекания с максимальной скоростью для получения данного продукта.
Принципы химического производства.
Технологическая схема и аппараты для эффективного использования сырья и энергии.

## Slide 4: Сырье для производства серной кислоты
Сера (S)
Сульфиды цветных металлов
Cu2S, ZnS
Пирит (серный колчедан) FeS2

## Slide 5: Схема производства
Сырьё
H2SO4
SO3
SO2

## Slide 6: I стадия
Печь для обжига в «Кипящем слое»
Процесс гетерогенный
Измельчение пирита
«метод кипящего слоя»
T=8000C, отвод лишнего тепла
Увеличение концентрации O2 в воздухе
4FeS2 +11O2→2Fe2O3 + 8SO2 + Q

## Slide 7: Промежуточные стадии
1. Аппарат циклон (центробежная сила)
2. Электрофильтры (электростатическое притяжение»
Очистка печного газа от загрязнения

## Slide 8: Промежуточные стадии
Сушильная башня (принцип противотока, насадки)
Теплообменник
Осушение и нагревание печного газа

## Slide 9: II стадия
Контактный аппарат
Процесс гомогенный
T=400 - 500 0C
Катализатор V2O5
2SO2 + O2 ↔ 2SO3

## Slide 10: III стадия
SO3 + H2SO4(конц.) → H2SO4 ∙ n SO3
Поглотительная башня
H2O не используют из-за образования сернокислотного тумана.
Принцип противотока.
Керамические насадки.
Олеум – раствор сернистого газа в концентрированной серной кислоте

## Slide 11: Транспортировка серной кислоты
Образовавшийся олеум сливают в металлические резервуары и отправляют на склад.
Затем олеумом заполняют цистерны, формируют железнодорожные составы и отправляют потребителю.

## Slide 12: Экологические проблемы производства серной кислоты
Металлизация атмосферы связана с обжигом серного колчедана FeS2 и других сульфидных руд. При обжиге, протекающем в «кипящем слое», происходит попадание в атмосферу измельченных оксидов железа или других металлов.
При производстве серной кислоты в атмосферу попадает много оксида серы (IV) – SO2 т.к. производственные установки не всегда герметичны.
Взаимодействуя с другими компонентами воздуха и атмосферной влагой, оксид серы (VI) образует мельчайшие частицы сульфатных солей. Вместе с капельками серной кислоты они при определенных условиях (дождях, бурях) образуют «кислотные осадки», которые губят лесные массивы, нарушают жизнедеятельность водных экосистем, вызывают серьезные нарушения здоровья животных и человека, особенно их дыхательной системы.