Лабораторная работа 4

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕРАЗВЕТВЛЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Цель работы: ознакомиться с экспериментальными методами определения параметров пассивных элементов неразветвленной цепи, изучить явление резонанса напряжений и получить навык построения векторных диаграмм.

Объект и средства исследования: объектом исследования служит неразветвленная цепь, образованная соединением резистора R, катушки индуктивности XL, и конденсатора ХС.

Исследуемая цепь питается от сети напряжением 120 В, промышленной частоты f = 50 Гц Для измерения использовать приборы амперметры, вольтметры.

Методические указания

Изучить тему "Расчет цепей переменного тока. Резонанс напряжений" и познакомиться с решением задач по теме.

Порядок выполнения работы

1 Задать параметры катушки  L , конденсатора С и резистора R для чего собрать схему (рис. 4.1), измерить напряжение и ток.

Рис. 4.1 неразветвленная цепь переменного тока

2.Данные измерений и расчетов внести в табл. 4.1.

Таблица 2.1

| № | Измерено | Вычислено |
| --- | --- | --- |
|  | I, А | UR, В | UL, В | UC, В | R, Ом | L, Гн | С, мкф | XL, Ом | Xc, Ом | Z, Ом | Р, Вт | Q, вар | S, ВА |
| 1 |  |  |  |  | 100 | 0,2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 100 | 0.2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 100 | 0.5 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 100 | 0.5 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 100 | 0.5 | 5 |  |  |  |  |  |  |

3. Расчеты произвести по формулам:

активное сопротивление катушки R – задано в таблице

индуктивное сопротивление катушки XL=2π f L индуктивность катушки задана в таблице

индуктивное сопротивление катушки Xс=1/(2π fС) емкость конденсатора задана в таблице

полное сопротивление цепи  Z =  ,

4.Построить в масштабе векторные диаграммы токов и напряжений для трех режимов дорезонансного, резонансного и послерезонансного.

Контрольные вопросы

1 Поясните соотношение напряжения и тока в цепи с последовательно соединенными активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью.

2.Дайте определение понятию "полное сопротивление цепи".

3 Поясните построение векторных диаграмм на примере п. 4 лабораторной работы.

4 Какое явление называется резонансом напряжений?

5.Составьте условие резонанса напряжений и объясните как можно достичь режима резонанса?

6. С помощью каких приборов и по каким признакам можно судить о наступлении резонанса

напряжений?

7. Равно ли напряжение на катушке UL напряжению на емкости UС в момент резонанса напряжений?

8.Объяснить, почему общее действующее напряжение цепи не равно арифметической сумме падений напряжения на всех участках цепи.

9. Поясните понятия "треугольник напряжений, сопротивлений, мощностей".

10.Объясните, почему индуктивному и емкостному сопротивлению приписываются разные знаки.