Приложение 2.

| Домашняя самостоятельная работа. Вариант 1 Уровень 1 При напряжении 450 В сила тока в электродвигателе равна 90 А. Определите мощность тока в обмотках электродвигателя. Чему равна работа тока в электродвигателе за время 90 с, если при напряжении 220 В сила тока в обмотке двигателя равна 0,2 А? Уровень 2 При каком напряжении работает электрическая плитка, если за 20 мин при силе тока 4 А была совершена работа 480 кДж. Определите сопротивление нити электрической лампы по следующим маркированным данным «100 Вт; 220 В». Уровень 3 На баллоне электрической лампы написано 100 Вт; 120 В. Определите, какими будут сила тока и сопротивление, если её включить в сеть с напряжением, на которое она рассчитана. Имеется нихромовая проволока площадью поперечного сечения 0,1 мм2. Сколько метров проволоки потребуется для намотки паяльника мощностью 100 Вт, рассчитанного на напряжение 220 В? | Домашняя самостоятельная работа. Вариант 2. Уровень 1 На цоколе лампочки указано «3,5 В; 0,28 А» Какой мощности ток потребляет лампочка ? Какую работу совершит электрический ток в лампочке карманного фонаря за 60 с, если напряжение равно 4В, а сила тока 0,25А? Уровень 2 Самодельный электрический паяльник при силе тока 500 мА имеет мощность 60Вт. На какое напряжение рассчитан паяльник? Определите мощность тока в электрической лампе, включённой в сеть напряжением 220 В, если известно, что сопротивление нити накала лампы 484 Ом. Уровень 3 Найдите сопротивление спирали электрической плитки, если за 30 мин при силе тока в цепи, равной 5 А, током была совершена работа 1080 кДж. Найдите площадь поперечного сечения нихромовой проволоки длиной 35 м, которая является обмоткой электрической печи мощностью 900 Вт при напряжении 220 В. |
| --- | --- |