## Slide 1
ВЫШИВКА
КРЕСТОМ
учитель технологии
МОУ СОШ № 90
Г.Сочи
Тлиф Мира Халидовна

## Slide 2: Цель урока: Научить технике выполнения счетных швов- шов крест
Задачи:
Воспитывать любовь к одному из самых древних видов искусства – вышивке;
привлечь любовь к художественному творчеству, воспитать чувство красоты;
способствовать формированию и развитию познавательного интереса учащихся к предмету, самостоятельности учащихся.

## Slide 3
Начало вышивания
1
2
3
4

## Slide 4
Одиночный крестик выполняют в два приема:
- первый стежок - снизу слева вверх направо
- второй - снизу справа вверх налево.
Выполнение одиночного крестика

## Slide 5
Если в горизонтальном ряду нужно вышить несколько крестиков, то сначала выполняют все первые элементы, а затем, возвращаясь, дополняют их вторым элементом
При вышивке крестом горизонтальными рядами начало работы - в нижнем левом углу верхнего ряда первой клеточки рисунка.
Основные стежки проходят слева направо, а покрывающие - справа на лево
Вышивка крестом горизонтальными рядами

## Slide 6
Переход к следующему ряду, такому же по длине, выполняют по вертикали вниз (а)
Переход к следующему ряду, смещенному на один стежок наружу или внутрь, выполняют наискось влево или вправо (б, в)
Вышивка крестом со смещением ряда

## Slide 7
При вышивке вертикальными рядами каждый крестик вышивают полностью
Вышивка вертикальных рядов швом крест

## Slide 8
При выполнении шва крестом по диагонали каждый крестик вышивают полностью
Вышивание швом крест по диагонали

## Slide 9
При наличии незаполненных участков при смене цвета в одном ряду пропускают максимум три стежка
Частные случаи вышивки крестом

## Slide 10
Двойной (болгарский) крест выполняют в один прием четырьмя стежками: сначала вышивают косой крест, а затем накладывают сверху вниз вертикальный и слева направо горизонтальный стежки(а). После выполнения двойного креста иголку вкалывают в углу и вышивают следующий двойной крест и т.д. (б)
Вышивание двойным (болгарским) крестом

## Slide 11
Схемы для вышивки

## Slide 12
Схемы для вышивки

## Slide 13
Схемы для вышивки

## Slide 14
Схемы для вышивки

## Slide 15: Домашнее задание
Подобрать рисунок для вашего изделия.
На дополнительную оценку по желанию : сделать сообщение на тему «Чудо вышивка»; составить кроссворд, чтобы получить слово «вышивка»