## Slide 1
ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ
НАКЛАДНЫХ КАРМАНОВ
Прокопенко Валентина Васильевна – учитель технологии МОУ «СОШ № 4 города Жирновска» Волгоградской области

## Slide 2
Мастерская приветливо встречает
Вас на новый свой урок !

## Slide 3
Тачать – устаревший термин из области портновского и сапожного мастерства, означает процесс шитья сквозной строчкой, реже - весь процесс изготовления одежды и обуви.
Это слово широко употреблялось в XVIII-XIX веках:
в литературных источниках – «Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник» И.А. Крылов;
в народном творчестве: «Косо скроено, да крепко стачано».

## Slide 4
БЫТОВАЯ ОДЕЖДА
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОДЕЖДА
КЛАССИФИКАЦИЯ ОДЕЖДЫ
Повседневная
Санитарная
Специальная
Ведомственная
Технологическая
Торжественная
Домашняя
Спортивная
Рабочая
форменная
корпоративная

## Slide 5
ТЕРМИНЫ РУЧНЫХ РАБОТ
Наметать
Заметать
Приметать
Выметать
Сметать
Временное ниточное
соединений деталей
Временное соединение
деталей наложением
Временное закрепление
подогнутого края изделия
Временное соединение
мелких деталей с крупными
Временное закрепление
обтачных краев изделия

## Slide 6
ТЕРМИНЫ МАШИННЫХ РАБОТ
Застрочить
Стачать
Притачать
Обтачать
Настрочить
Соединение двух
и более деталей
Соединение деталей
путем наложения
Закрепление подогнутого
края детали
Соединение мелких
деталей с крупными
Соединение с последующим
вывертыванием

## Slide 7
ТЕРМИНЫ УТЮЖИЛЬНЫХ РАБОТ
Приутюжить
Уменьшение толщины
швов, краев деталей
Закрепление припусков
на швы в разные стороны
Закрепление подогнутого
края, припусков на швы
Удаление заминов и
заломов на деталях
Окончательная утюжка
готового изделия
Разутюжить
Заутюжить
Проутюжить
Отутюжить

## Slide 8
ВИДЫ ФАРТУКОВ ПО ПОКРОЮ
БЕЗ НАГРУДНИКА
С ОТРЕЗНЫМ НАГРУДНИКОМ
С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ НАГРУДНИКОМ

## Slide 9
СРЕЗЫ ФАРТУКА
2. Линия талии
4. Линия низа
1. Линия середины
3. Боковой срез
ПРИПУСКИ НА ШВЫ

## Slide 10
МАШИННЫЕ ШВЫ
СОДИНИТЕЛЬНЫЕ
КРАЕВЫЕ
ОТДЕЛОЧНЫЕ
взаутюжку
вразутюжку
с открытым срезом
с закрытым срезом
Стачные
Вподгибку

## Slide 11
МАШИННЫЕ ШВЫ
Верхний срез нагрудника
Боковые срезы
Краевые швы вподгибку
С открытым срезом
С закрытым срезом
Нижний срез

## Slide 12
ЭПОХА ПЕРВАЯ. ЗОЛОТОЙ ВЕК.
БЕСКАРМАННАЯ

## Slide 13
ЭПОХА ВТОРАЯ. СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК.
МЕШКОВАЯ

## Slide 14
ЭПОХА ТРЕТЬЯ. МЕДНЫЙ ВЕК.
МАЛОКАРМАННАЯ

## Slide 15
ЭПОХА ЧЕТВЕРТАЯ. ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК.
МНОГОКАРМАННАЯ

## Slide 16
НОВАЯ ЖИЗНЬ КАРМАНОВ

## Slide 17
Коко Шанель
НОВАЯ ЖИЗНЬ КАРМАНОВ

## Slide 18
С появлением кармана возникли народные пословицы и поговорки.
«Не надейся Роман на чужой карман»;
«Из чужого кармана платить легко»;
«За словом в карман не лезет»;
«У Варвары все в кармане»;
«Считай деньги в своем кармане».

## Slide 19
ТАКИЕ РАЗНЫЕ КАРМАНЫ

## Slide 20
ВИДЫ КАРМАНОВ
ПО МЕСТУ РАСПОЛОЖЕНИЯ НА ДЕТАЛЯХ ОДЕЖДЫ
НАКЛАДНЫЕ
ПРОРЕЗНЫЕ
В ШВАХ
ВНУТРЕННИЕ

## Slide 21
НАКЛАДНЫЕ КАРМАНЫ

## Slide 22
ФОРМА НАКЛАДНЫХ КАРМАНОВ
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ
ОВАЛЬНЫЕ
ФИГУРНЫЕ

## Slide 23
ВАРИАНТЫ СОЕДИНЕНИЯ НАКЛАДНЫХ КАРМАНОВ С ИЗДЕЛИЕМ
1. Настрачивается на основную деталь строчкой, проходящей у самого его края (соединение в «край»)
2. Настрачивается на основную деталь строчкой, расположенной на некотором расстоянии от его края
3. Соединяется с основной деталью внутренней строчкой, не видимой с лицевой стороны

## Slide 24
1,5
1,5
4 см
1,5
РАСКРОЙ
НАКЛАДНОГО КАРМАНА
Приколоть выкройку на изнаночную сторону ткани, совмещая долевые нити ткани и выкройки.
Обвести выкройку четко по контуру мелом или карандашом.
Пунктирной линией отметить припуски на швы.
Отколоть выкройку. Сколоть ткань.
Проверить качество кроя.
Вырезать карман по пунктирным линиям.

## Slide 25
ВЫТАЧИВАНИЕ ВЕРХНЕГО И НИЖНИХ СРЕЗОВ
ПРЯМОУГОЛЬНОГО НАКЛАДНОГО КАРМАНА
Обработать край верхнего среза - заметать, застрочить.
2. Обработать верхний срез цельнокроеной обтачкой. Заметать по боковым срезам. Обтачать углы, срезать излишки ткани.
Обработать углы нижнего среза – заложить, заутюжить.
2. Обработать боковые и нижний срезы. Заметать.

## Slide 26
ВЫТАЧИВАНИЕ СРЕЗОВ НАКЛАДНОГО КАРМАНА
ОВАЛЬНОЙ И ФИГУРНОЙ ФОРМЫ
Заутюжить ровно по срезам можно при помощи выкройки кармана из плотного картона.
Сборку выполняют прямыми ручными стежками.

## Slide 27
СОЕДИНЕНИЕ НАКЛАДНОГО КАРМАНА
С ИЗДЕЛИЕМ
ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ
ОВАЛЬНОЙ ФОРМЫ
ФИГУРНОЙ ФОРМЫ
1. Наложить карман на изделие, приколоть булавками. 2. Наметать по срезам. 3. Настрочить по краю срезов. 4. Выполнить закрепку по верхнему срезу. 5. Приутюжить.
МАШИННЫЙ ШОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ НАКЛАДНОЙ

## Slide 28
1
2
3
4
6
ЗДОРОВЬЕ В КАРМАН
5

## Slide 29
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ
ПРИ РАБОТЕ С ИГОЛКАМИ, БУЛАВКАМИ
ПРИ РАБОТЕ
НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ
ПРИ РАБОТЕ
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ УТЮГОМ

## Slide 30
ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ !
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ
НАКЛАДНОЙ
МАШИННЫЕ ШВЫ
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ
НАКЛАДНОЙ

## Slide 31
Укажите последовательность технологических
операций при изготовлении накладного кармана
ПРИУТЮЖИТЬ
НАМЕТАТЬ
ЗАМЕТАТЬ
НАСТРОЧИТЬ
НАЛОЖИТЬ
ВЫТАЧАТЬ
ЗАСТРОЧИТЬ
ВЫМЕТАТЬ
ОТУТЮЖИТЬ
ПРИМЕНЯЕМ ТЕРМИНЫ

## Slide 32
Какое назначение карманов в одежде?
Когда появились карманы на одежде?
Какую форму могут иметь накладные карманы?
ПОЛНЫЙ КАРМАН ВОПРОСОВ
На какие группы делятся карманы по месту расположения на деталях одежды?

## Slide 33
ЛЕСТНИЦА ЛИЧНОГО УСПЕХА
Я НЕ ЗНАЛА…
Я УЗНАЛА…
Я НАУЧИЛАСЬ…
МНЕ БЫЛО ТРУДНО…
Я СМОГУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ …

## Slide 34
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
http:// liveinternet.ru
http:// odezhdadetyam.ru
http:// archives.maillist.ru
http://xreferat.ru/
http://blog.kp.ru/users/
http://isumka.com.ua/
http:// stylistik.ru
http:// eva.ru
http:// vintage-military.ru
http:// ady-antikrizis.ru
http:// bryuki/pepe-jeans/
http://zapp.ru/show
http://www.robinzon72.com/
http://dreamworlds.ru/intersnosti/
http://www.modno-byt-rebenkom.ru/