Приложение 1.

Трансформатор был изобретен в 1878 г. русским ученым Павлом Николаевичем Яблочковым (1847-1894). Трансформатором называется электрическое устройство, служащее для преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения той же частоты.

Работа трансформатора основана на двух базовых принципах:

- Изменяющийся во времени электрический ток создаёт изменяющееся во времени магнитное поле (электромагнетизм)

- 11Изменение магнитного потока, проходящего через обмотку, создаёт ЭДС в этой обмотке (электромагнитная индукция).

На одну из обмоток, называемую первичной обмоткой, подаётся напряжение от внешнего источника. Протекающий по первичной обмотке переменный ток  создаёт переменный магнитный поток в магнитопроводе. В результате электромагнитной индукции, переменный магнитный поток в магнитопроводе создаёт во всех обмотках ЭДС индукции.

ЭДС, создаваемая во вторичной обмотке, может быть вычислена по закону Фарадея, который гласит:

где  U2 — напряжение на вторичной обмотке,

N2 — число витков во вторичной обмотке,

Ф — суммарный магнитный поток, через один виток обмотки.

ЭДС, создаваемая в первичной обмотке, соответственно:

где U1  — напряжение на концах первичной обмотки,

N1  — число витков в первичной обмотке.

11            Поделив уравнение  на , получим отношение:

Идеальный трансформатор — трансформатор, у которого отсутствуют потери энергии.

11

где Р1 —значение поступающей на трансформатор мощности, которая возникает в первичной цепи,

Р2 —значение преобразованной трансформатором мощности, поступающей во вторичную цепь.

11Соединив это уравнение с отношением напряжений на концах обмоток, получим уравнение идеального трансформатора:

Таким образом получаем, что при увеличении напряжения на концах вторичной обмотки  ,  уменьшается ток вторичной цепи .

По назначению трансформатор делится на силовые и специального назначения.

Силовые трансформаторы бывают повышающие и понижающие: для повышения напряжения генераторов на электростанциях перед транспортировкой электроэнергии ставят повышающие трансформаторы, а затем для понижения напряжения линии электропередач до приемлемого для потребителей уровня, понижающий трансформатор.

Для питания разных узлов электроприборов требуются самые разнообразные напряжения. Блоки электропитания в устройствах, которым необходимо несколько напряжений различной величины, содержат трансформаторы с несколькими вторичными обмотками или содержат в схеме дополнительные трансформаторы. Например, в телевизоре с помощью трансформаторов получают напряжения от 5 вольт (для питания микросхем и транзисторов) до нескольких киловольт (для питания анода кинескопа через умножитель напряжения). В схемах питания современных радиотехнических и электронных устройств (например в блоках питания персональных компьютеров) широко применяются высокочастотные импульсные трансформаторы.

К трансформаторам специального назначения относят:

Измерительные трансформаторы напряжения, измерительные трансформаторы тока служат для расширения пределов изменения приборов; для измерения очень больших или очень маленьких переменных напряжений и токов.

Сварочный трансформатор предназначен для понижения напряжения от 220В (380В) до 60В-70В;

Пиктрансформатор применяется для преобразования напряжения синусоидной формы в импульсное напряжение пикообразной формы.

Трансформаторы для преобразования переменных токов больших мощностей обладают высоким КПД, достигающим 98-99,5 процентов.

Во время работы обмотки и магнитопроводы трансформатора нагреваются. Это вредно для трансформатора поэтому трансформаторы снабжают системой охлаждения: естественной (воздушная и масляная) или искусственной (принудительная циркуляция масла).

При пользовании трансформаторами нужно строго соблюдать правила техники безопасности.