Департамент образования города Москвы Зеленоградское окружное управление образования

ГОУ СОШ №909

Пояснительная записка к творческому проекту «Подкассетник»

Выполнил: Петров Михаил

Валерьевич, 7Б класс.

Руководитель: учитель технологии

Голубцова  Татьяна Михайловна

Зеленоград, 2005

СОДЕРЖАНИЕ

1.Введение

2.Разработка и экспертиза вариантов

3.Подкассетник

4.Принцип действия

5.Выбор материала

6.Технологические карты

7.Сборка подкассетника

8.Экономические расчеты

9.Экология

10.Оценка проекта

11.Список литературы

Введение

Все мы любим слушать музыку. У большинства  людей  имеются магнитофоныс аудиокассетами и актуален вопрос их хранения. Иногда при поездке на дачу хочется взять с собой любимые записи. Можно купить подкассетник в магазине, но они дорогостоящие. Поэтому лучше изготовить подкассетник своими руками на базе учебной мастерской или дома.

конструкция

испытание, контроль                                            используемые материалы

ПОДКАССЕТНИК

+

экономические затраты                                          технология приготовления

время изготовления                         используемое оборудование

РАЗРАБОТКА И ЭКСПЕРТИЗА ВАРИАНТОВ

#### Вариант 1

Эта конструкция наиболее проста в изготовлении и имеет следующие

| Достоинства | Недостатки |
| --- | --- |
| простота изготовления; дешевизна материала изделия (картон); устанавливается на стол или на полку; возможность использование отходов производства; компактность; малый вес. | отсутствие оригинальности; недолговечность; невозможность установки на стену; трудность выемки кассет из изделия. |

Вариант 2

Этот вариант более сложен и оригинален, но также свои достоинства и недостатки

| Достоинства | Недостатки |
| --- | --- |
| оригинальность конструкции; компактность; установка в углу стены, тумбы и т.п.; удачность вписывается в интерьер, не занимая много места; легкость конструкции (малый вес). | дороговизна и труднодоступность материала (пластмасса) относительная сложность конструкции; сложность технологии изготовления и сборки; трудность выемки кассет; хрупкость изделия. |

Вариант 3

Этот вариант также по-своему оригинален. Имеет конструкцию, позволяющую поворачивать изделие для просмотра и выбора кассет. Имеет также ряд достоинств и недостатков.

| Достоинства | Недостатки |
| --- | --- |
| оригинальность конструкции; дешевизна и доступность материала (древесина). | неудобство выемки кассет; сложность конструкции; сложность технологии изготовления; громоздкость; установка только на горизонтальную поверхность. |

ПОДКАССЕТНИК

Учитывая все особенности данных вариантов, их достоинства и недостатки, надо найти оптимальный вариант конструкции, который обладает максимальными достоинствами и минимумом недостатков.

| Достоинства | Недостатки |
| --- | --- |
| оригинальность конструкции; доступность материала; его относительная дешевизна; относительная простота технологии изготовления и сборки изделия; изготовление из отходов производства. | для придания более эстетичного вида требует дополнительной отделки художественной росписью и лакированием. |

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Установка кассет не требует особых усилий. Просто вставить в промежуток кассету. Выемка кассет не представляет какой-либо сложности. Так как кассета находится ниже уровня верхней части боковин.

- Установка кассеты в подкассетник.

- Варианты расположения подкассетника

Выбор материала

Фанера – слоистый древесный материал из склеенных между собой листов лущеного шпона с взаимно перпендикулярным расположением волокон древесины каждого листа.

ДВП-(древестноволокнистая плита) – это листовой материал, который изготавливается путем горячего прессования или сушки древестных волокон с добавлением связующих веществ и специальных добавок.

Оргалит – это твердая древесно-волокнистая плита, поверхность которой с одной стороны (лицевой заглажена, окрашена или покрыта лаком).

Широкое распространение ДВП получило в стандартном домостроении, производстве мебели и тары. Изготовление ДВП – один из самых перспективных способов использования древесных отходов.

Из предложенных вариантов мы выбираем ДВП-оргалит. Этот материал подходит нам исходя из конструкционных особенностей изделия и он дешевый в использовании, а также можно использовать от старых шкафов.

ДВП                                   Фанера

Материал

Зная конструкцию и материалы изделия мы можем их представить в спецификации:

СПЕЦИФИКАЦИИ

| № | Деталь | Кол-во | Материал | Размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Боковина большая | 2 | ДВП | 236х60х3 |
| 2 | Боковина малая | 2 | ДВП | 116х60х3 |
| 3 | Переборка | 10 | ДВП | 116х30х3 |
| 4 | Днище | 1 | ДВП | 236х116х3 |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БОКОВИНЫ БОЛЬШОЙ

| № | Последовательность выполнения работы | Графическое изображение | Инструменты, приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выбрать заготовку и изготовить с учетом припусков на обработку 238х62х3 |  | Линейка, карандаш |
| 2 | Выпилить под размер 239х62х3 |  | Лобзик |
| 3 | Разметить заготовку по ширине и длине под размер 236х62х3 мм. Обработать края детали |  | Линейка, карандаш, верстак, наждачная бумага, брусок |
| 4 | Разметить пазы под размер 15х3 мм, 10 штук |  | Линейка, карандаш, верстак |
| 5 | Разметить шипы 15х3 мм – 1 шт., 10х3 мм – 1 шт. и паз под размеры 15х3 мм |  | Линейка, карандаш, верстак |
| 6 | Разметить шипы 15х3 мм – 8 шт. и пазы 15х3 мм – 7 шт. |  | Линейка, карандаш, верстак |
| 7 | Выпилить пазы под размер 15х3 мм – 10 шт. |  | Лобзик, пилка, выпиловочный столик. |
| 8 | Выпилить шипы под размер 15х3 мм – 8 штук, пазы 15х3 мм – 7 шт. |  | Лобзик, пилка, выпиловочный столик. |

Технологическая карта на изготовление боковины малой

| № | Последовательность выполнения работы | Графическое изображение | Инструменты, приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выбрать заготовку с учетом припусков на обработку 118х62х3 мм |  | Линейка, карандаш |
| 2 | Выпилить под размер 118х62х3 |  | Лобзик, линейка, карандаш, верстак. |
| 3 | Обработать края детали под размер 116х60х3 мм |  | Верстак, наждачная бумага, брусок |
| 4 | Разметить пазы под размер 15х3 мм, 3 штуки |  | Линейка, карандаш, верстак |
| 5 | Разметить шипы 15х3 мм – 1 шт., 10х3 мм – 1 шт. с двух сторон |  | Линейка, карандаш, верстак |
| 6 | Выпилить лобзиком пазы под размер 15х3 мм – 3 шт. |  | Лобзик, пилка, выпиловочный столик. |
| 7 | Выпилить лобзиком пазы под размер 15х3 мм – 1 шт., 10х3 мм – 1 шт., с обоих сторон. |  | Лобзик, пилка, выпиловочный столик. |

Технологическая карта на изготовление днища

| № | Последовательность выполнения работы | Графическое изображение | Инструменты, приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выбрать заготовку и изготовить с учетом припусков на обработку 238х118х3 мм |  | Линейка, карандаш |
| 2 | Разметить заготовку по ширине и длине под размер 236х116х3 мм. Обработать края детали |  | Лобзик, верстак |
| 3 | Разметить пазы под размер 15х15 мм – по 7 шт. с обоих сторон |  | Линейка, карандаш, верстак |
| 4 | Разметить шипы 15х15 мм – по 3 шт. с обеих сторон |  | Линейка, карандаш, верстак |
| 5 | Выпилить пазы под размер 15х15 мм – по 7 шт. с обоих сторон. |  | Верстак, лобзик, пилка, выпиловочный столик. |
| 6 | Выпилить шипы под размер 15х15 мм – по 7 шт. с обоих сторон. |  | Верстак, лобзик, пилка, выпиловочный столик. |

Технологическая карта на переборку

| № | Последовательность выполнения работы | Графическое изображение | Инструменты, приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выбрать заготовку для 10 переборок. |  | Линейка, карандаш, Лобзик. |
| 2 | Разметить заготовку под размер 118х32х3 мм – 10 шт.Обработать края детали |  | Линейка, карандаш, верстак, наждачная бумага, брусок. |
| 3 | Выпилить шип под размер 15х3 мм – 1 шт. в каждой заготовке |  | Лобзик, пилки, выпиловочный столик, верстак |

На изготовление изделия требуется 12 часов рабочего времени

Сборка подкассетника

Технологическая карта на сборку подкассетника.

| № | Последовательность выполнения работы | Графическое изображение | Инструменты, приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Собрать детали согласно рисунка |  |  |
| 2 | Прикрепить боковину большую (1) к днищу (2) |  | Надфиль |
| 3 | Прикрепить малые боковины (3) к днищу (2) и большой боковине (1) |  | Надфиль |
| 4 | Прикрепить боковину большую (1) к днищу (2) и малым боковинам (3) |  | Надфиль |
| 5 | Установить переборки (4) на большие боковины (1) |  | Надфиль |

Экономические расчеты

Себестоимость изделия складывается из себестоимости материалов деталей и их суммы.

1м2 ДВП = 166 руб.

Клей ПВА Клей ПВА "Строительный" ТЕКС класс Универсал 0,5 кг  = 25.55 руб.

На изготовления изделия «Подкассетник» пошло:

- ДВП размером 2400х550 мм;

- Клей ПВА – 50гр.

На изготовление пошло 1,32 м2ДВП.

Всего затрачено на приобретение:

| Наименование | Рубли | Копейки |
| --- | --- | --- |
| Клей ПВА | 2 | 55 |
| ДВП | 219 | 12 |

Общие затраты на приобретение материалов для изготовления изделия «Подкассетник» составляют (221,67 руб.

Экология

Материал экологически чистый, для здоровья вреда не приносит.

Оценка проекта

Достоинства: Оригинальность исполнения, простота конструкции и изготовления. Доступность материалов и малая себестоимость. Возможность изготовления изделия из отходов производства.

Недостатки: Для придания более эстетичного вида требует дополнительной отделки художественной росписью, лакированием, можно использовать де купаж.

Список литературы

1.«Трудовое обучение», 4 класс, А.К.Бешенков, Е.В.Васильченко и другие, издательство «Просвещение», 1988.

2. «Технология. Вариант для мальчиков», 5 класс, А.Т.Тищенко, П.С.Самородский, В.Д.Симоненко, Н.П.Шипицын, издательство «Просвещение», 1997.

3. «Технология. Трудовое обучение» (вариант для мальчиков), 6 класс, А.Т.Самородский, В.Д.Симоненко, А.Т.Тищенко, издательство «Вентана-Граф», 1998.

4. «Технология. Трудовое обучение» (вариант для мальчиков), 7 класс, А.Т. Самородский, В.Д.Симоненко, А.Т. Тищенко, издательство «Вентана-Граф»,1998.

5. «Черчение», 7-8 класс А.Д.Ботвинников, В.Н.Виноградов, И.С.Вышнепольский, издательство «Просвещение. Московские учебники, 2000».

6. Энциклопедия «Техника», ЭКСМО, 1995г.

Рецензия на выполненный проект

Данный проект может иметь и имеет практическое направление. Учащийся использовал его для подарка бабушке. Кроме этого, проект можно было использовать в школе, как образец на уроках. Поэтому учащийся изготовил второй подкассетник для использования в учебном процессе и подарил школе.

Достоинства проекта: Оригинальность исполнения, простота конструкции и изготовления. Доступность материалов и малая себестоимость. Возможность изготовления изделия из отходов производства.

Недостатки проекта: Для придания более эстетичного вида требует дополнительной отделки художественной росписью, лакированием, можно использовать де купаж.