Измерение  КПД

при  подъеме  тела  по  наклонной  плоскости

| Цель работы: | убедиться на опыте в том, что полезная работа, выполненная с помощью простого механизма, меньше полной. |
| --- | --- |
| Оборудование: | ИОТ – 008/14 – 2010, трибометр, динамометр, измерительная лента, брусок, штатив с муфтой и лапкой |

Указания к работе

- Собрать установку, закрепив трибометр в лапке штатива в наклонном положении.

- Определить вес бруска.

- Положить брусок на трибометр, прикрепив к нему динамометр, перемещая брусок с постоянной скоростью вверх по наклонной плоскости,  измерить силу тяги.

- Измерить с помощью ленты длину и высоту наклонной плоскости.

- Вычислить полезную, затраченную работы и КПД наклонной плоскости.

- Определить КПД наклонной плоскости, изменив вес бруска и угол наклона плоскости.

- Результаты измерений и вычислений занести в таблицу.

| h , м | Р, Н | Ап, Дж | l, м | Fтр., Н | Аз, Дж |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Сделать вывод, чему равен КПД наклонной плоскости, как он зависит от угла наклона плоскости к горизонту и веса поднимаемого груза.