Приложение 7

Решение задачи №2 (см. стр.1)

При выполнении лабораторной работы по определению КПД установки, состоящей из подвижного и неподвижного блоков, груз массой 400 г был поднят на высоту 50 см силой 2,5 Н. Определите:

- величину полезной работы,

- совершенную (полную) работу,

- КПД установки.

Дано:                                     Решение:

Найти:

Ап; Ас; η - ?

# Text boxes

- Выполним чертеж системы блоков с указанием необходимых параметров

- Определим величину полезной работы Ап

Ап=F1*h1;              F1=m*g;                     g = 10 H/кг

Ап= m*g* h1

Ап = 0,4 кг* 10 Н/кг*0,5 м = 2 Дж

Система подвижного и неподвижного блоков дает выигрыш в силе в 2 раза, но проигрыш в расстоянии в 2 раза, следовательно h2 = 2 h1

- Определим величину совершенной (полной) работы Ас

Ас = F2 * h2 = F2*2 h1

Ас = 2,5 Н *2* 0,5 м = 2,5 Дж

- Рассчитаем  коэффициент полезного действия рычага

Ответ: Ап = 2 Дж;  Ас = 2,5 Дж; η = 80%