Приложение 1								     Синякова Е. Г. 249-530-669

Ход работы.

1. Установка программы с помощью файла Setup.exe

2. После установки открыть программу Micro-Cap 8 и перетащить мышкой в окно программы файл "эквалайзер.CIR", после чего на экране появится схема эквалайзера (рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема эквалайзера.

3. В меню АНАЛИЗ выбрать пункт ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (или нажать Alt+2).

4. В появившемся окне в пункте ДИАПАЗОН ЧАСТОТ заменить AUTO на LINEAR и увеличить количество точек в 10 раз (в поле ввода КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК).

Рисунок 2 - Окно частотные характеристики.

5. Нажать на запуск и подождать, пока не закончится построение графиков (пример графика на рисунке 3).

Рисунок 3 – график, полученный с помощью программы

6. Сохранить полученные графики, как рисунки. Построить и сохранить графики для всех 5 узлов (8, 16, 21, 26, 31).

7. Далее изменить номиналы некоторых сопротивлений в схеме. А именно, таких как R119 и R120 около узла №13. Это делается двойным кликом мышкой и вводом значения (кликать мышкой по обозначению сопротивления). Сумма значений двух выбранных сопротивлений должна быть 100k. Т.е 0 и 100, 10 и 90, .... 80 и 20, 90 и 10 или 100 и 0.

Таких пар сопротивлений в схеме 5 пар. R126 и R127, R133 и R134…

8. Сравнить графики для разных соотношений этих сопротивлений.