## Slide 1: Построение чертежа прямой юбки

## Slide 2
Повторение пройденного материала

## Slide 3: Что такое чертёж швейного изделия?

## Slide 4: Чертёж швейного изделия – это плоское изображение деталей одеж-ды, которое строится по размерам определённой фигуры.

## Slide 5: Что такое выкройка?

## Slide 6: Выкройка – это вырезанный чертёж.

## Slide 7: А чтобы построить чертёж, что нужно сделать?

## Slide 8: Снять мерки.

## Slide 9: А что такое мерки?

## Slide 10: Мерки – это основные размеры фигуры человека.

## Slide 11: Перечислите мерки необходимые для построения чертежа прямой юбки.

## Slide 12
Мерки: Ст Сб Дтс Ди

## Slide 13: Для чего нужны прибавки? Приведите примеры прибавок для построения чертежа юбки.

## Slide 14: Прибавки даются на свободу облегания. Пт Пб

## Slide 15: Для чего нужна мерка Дтс?

## Slide 16: Для определения положения линии бёдер.

## Slide 17: Для чего нужны вытачки?

## Slide 18: Для придания формы изделия.

## Slide 19: От какой мерки зависит размер юбки?

## Slide 20: Размер юбки зависит от мерки Сб.

## Slide 21: Практическая работа: «Построение чертежа прямой юбки в М 1:1».

## Slide 22: Построить прямой угол с вершиной в точке Т
Т

## Slide 23: Определить длину юбки. Отложить от точки Т вниз длину своей юбки ТН.
Т
Н

## Slide 24: Определить ширину юбки. Отложить от точки Т вправо ширину юбки ТТ1.
Т
Н
Т1

## Slide 25: Достроить прямоугольник
Т
Т1
Н
Н1

## Slide 26: Отложить расстояние до линии бёдер ТБ и провести линию бёдер ББ1
Т
Т1
Н1
Н
Б
Б1

## Slide 27: Определить ширину заднего полотнища. Отложить от точки Б вправо значение ББ2 и провести боковую линию Т2Б2Н2
Т
Т1
Б1
Н1
Б
Н
Т2
Б2
Н2

## Slide 28: Линия талии. Повысить линию талии по боку Т2О (п/в = 1 см) и соединить точку О с точками Т и Т1.
Т
Б
Н
Н2
Т2
Т1
Б1
Н1
О
Б2

## Slide 29: Определить положение задней вытачки.. Отложить от точки Б вправо значение ББ3 и провести осевую линию задней вытачки Б3Т3
Т
Б
Н
Н2
Т2
Т1
Б1
Н1
О
Т3
Б3
Б2

## Slide 30: Определить положение передней вытачки.. Отложить от точки Б1 влево значение Б1Б4 и провести осевую линию передней вытачки Б4Т4
Т
Б
Н
Н2
Т2
Т1
Б1
Н1
О
Т3
Б3
Т4
Б4
Б2

## Slide 31: Вершина боковой вытачки. Отложить от точки Б2 вверх значение Б21 (п/в = 1 см)
Т
Б
Н
Н2
Т2
Т1
Б1
Н1
О
Т3
Б3
Т4
Б4
Б2
1
.

## Slide 32: Вершина боковой вытачки. Отложить от точки Б2 вверх значение Б21 (п/в = 1 см)
Т
Б
Н
Н2
Т2
Т1
Б1
Н1
О
Т3
Б3
Т4
Б4
Б2
1
.

## Slide 33: Вершина задней вытачки. Отложить от точки Б3 вверх значение Б32 (п/в = 2 см)
Т
Б
Н
Н2
Т2
Т1
Б1
Н1
О
Т3
Б3
Т4
Б4
Б2
1
.
. 2

## Slide 34: Вершина передней вытачки. Отложить от точки Б4 вверх значение Б44 (п/в = 4 см)
Т
Б
Н
Н2
Т2
Т1
Б1
Н1
О
Т3
Б3
Т4
Б4
Б2
1
.
. 2
. 4

## Slide 35: Определить раствор боковой вытачки. Отложить от точки О в обе стороны половину ширины раствора боковой вытачки. Выполнить построение вытачки.
Т
Б
Н
Н2
Т2
Т1
Б1
Н1
О
Т3
Б3
Т4
Б4
Б2
1
.
. 2
. 4

## Slide 36: Определить раствор задней вытачки. Отложить от точки Т3 в обе стороны половину ширины раствора задней вытачки. Выполнить построение вытачки.
Т
Б
Н
Н2
Т2
Т1
Б1
Н1
О
Т3
Б3
Т4
Б4
Б2
1
.
. 2
. 4

## Slide 37: Определить раствор передней вытачки. Отложить от точки Т4 в обе стороны половину ширины раствора передней вытачки. Выполнить построение вытачки.
Т
Б
Н
Н2
Т2
Т1
Б1
Н1
О
Т3
Б3
Т4
Б4
Б2
1
.
. 2
. 4

## Slide 38: Определить раствор передней вытачки. Отложить от точки Т4 в обе стороны половину ширины раствора передней вытачки. Выполнить построение вытачки.
Т
Б
Н
Н2
Т2
Т1
Б1
Н1
О
Т3
Б3
Т4
Б4
Б2
1
.
. 2
. 4

## Slide 39: Выполнить построение линии бока (прогиб = 0,5 см)
Т
Б
Н
Н2
Т2
Т1
Б1
Н1
О
Т3
Б3
Т4
Б4
Б2
1
.
. 2
. 4

## Slide 40: Обвести контур чертежа сплошной основной линией.
Т
Б
Н
Н2
Т2
Т1
Б1
Н1
О
Т3
Б3
Т4
Б4
Б2
1
.
. 2
. 4

## Slide 41: Обвести контур чертежа сплошной основной линией.
Т
Б
Н
Н2
Т2
Т1
Б1
Н1
О
Т3
Б3
Т4
Б4
Б2
1
.
. 2
. 4

## Slide 42: Практическая работа: «Подготовка выкройки к раскрою».

## Slide 43: Наименование срезов и припуски на обработку.