## Slide 1: СЛЕСАРНОЕ ДЕЛО В 6 КЛАССЕ ГБОУ СКОШ VIII ВИДА №567 учитель Одначёв н. н. МОСКВА
ПРЕЗЕНТАЦИЯ УРОКА С 6 МЫШКАМИ

## Slide 2
Труд освобождает нас
от трёх великих зол:
скуки, порока и нужды.
(Вольтер)

## Slide 4: НАЗВАТЬ ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ НАСТОЛЬНО – СВЕРЛИЛЬНОГО СТАНКА

## Slide 5
Какой инструмент не рабочий?

## Slide 6
Какой инструмент не рабочий?

## Slide 7
Какой инструмент не рабочий?

## Slide 9: ВИДЫ СВЁРЛ

## Slide 10: ВИДЫ СВЁРЛ

## Slide 11: ВИДЫ СВЁРЛ

## Slide 12
сверление

## Slide 13
Сквозное отверстие
Глухое отверстие

## Slide 14
РАБОЧАЯ ЧАСТЬ
ХВОСТОВИК
ПЕРЕМЫЧКА
РЕЖУЩАЯ ЧАСТЬ
КАНАВКА
ЛЕНТОЧКА
УСТРОЙСТВО СПИРАЛЬНОГО СВЕРЛА

## Slide 15: Дефекты при обработке отверстий, причины их появления и способы предупреждения
Дефект | Причина | Способ предупреждения
Перекос отверстия | Попадание стружки под заготовки. Неправильные подкладки. | Очищать стол и заготовку от грязи и стружки. Исправить или заменить подкладки.
Смещение отверстия | Увод сверла в сторону. Неверная разметка , слабое накернивание. | Правильно размечать заготовку, хорошо накернить заготовку.

## Slide 17
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ МОЛОТКА
НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ | ЭСКИЗ | РАЗМЕТОЧНЫЙ И КОНТРОЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ | РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ | ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ
РАЗМЕТИТЬ И ОПИЛИТЬ СКОСЫ |  | ЛИНЕЙКА, ЧЕРТИЛКА, УГОЛЬНИК | НАПИЛЬНИК | ТИСКИ ПЛИТА
РАЗМЕТИТЬ И ПРОСВЕРЛИТЬ ОТВЕРСТИЯ |  |  |  | 

## Slide 18
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ МОЛОТКА
НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ | ЭСКИЗ | РАЗМЕТОЧНЫЙ И КОНТРОЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ | РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ | ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ
РАЗМЕТИТЬ И ОПИЛИТЬ СКОСЫ |  | ЛИНЕЙКА, ЧЕРТИЛКА, УГОЛЬНИК | НАПИЛЬНИК | ТИСКИ ПЛИТА
РАЗМЕТИТЬ И ПРОСВЕРЛИТЬ ОТВЕРСТИЯ |  | ЛИНЕЙКА, ЧЕРТИЛКА, КЕРНЕР | СВЕРЛО | ТИСКИ МАШИННЫЕ, СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК
РАСПИЛИТЬ ОТВЕРСТИЕ |  |  |  | 

## Slide 19
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ МОЛОТКА
ВТОРОЙ ЭТАП
НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ | ЭСКИЗ | РАЗМЕТОЧНЫЙ И КОНТРОЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ | РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ | ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ
РАЗМЕТИТЬ И ОПИЛИТЬ СКОСЫ |  | ЛИНЕЙКА, ЧЕРТИЛКА, УГОЛЬНИК | НАПИЛЬНИК | ТИСКИ ПЛИТА
РАЗМЕТИТЬ И ПРОСВЕРЛИТЬ ОТВЕРСТИЯ |  | ЛИНЕЙКА, ЧЕРТИЛКА, КЕРНЕР | СВЕРЛО | ТИСКИ МАШИННЫЕ, СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК
РАСПИЛИТЬ ОТВЕРСТИЕ |  | ЛИНЕЙКА | КРУГЛЫЙ НАПИЛЬНИК | ТИСКИ

## Slide 21
Выбери правильный элемент: № 1 - ?
КАНАВКА
ХВОСТОВИК
ПЕРЕМЫЧКА
РАБОЧАЯ ЧАСТЬ
РЕЖУЩАЯ ЧАСТЬ
ЛЕНТОЧКА

## Slide 22
Выбери правильный элемент: № 2 - ?
КАНАВКА
ХВОСТОВИК
ПЕРЕМЫЧКА
РАБОЧАЯ ЧАСТЬ
РЕЖУЩАЯ ЧАСТЬ
ЛЕНТОЧКА

## Slide 23
Выбери правильный элемент: № 3 - ?
КАНАВКА
ХВОСТОВИК
ПЕРЕМЫЧКА
РАБОЧАЯ ЧАСТЬ
РЕЖУЩАЯ ЧАСТЬ
ЛЕНТОЧКА

## Slide 24
Выбери правильный элемент: № 4- ?
КАНАВКА
ХВОСТОВИК
ПЕРЕМЫЧКА
РАБОЧАЯ ЧАСТЬ
РЕЖУЩАЯ ЧАСТЬ
ЛЕНТОЧКА

## Slide 25
Выбери правильный элемент: № 5- ?
КАНАВКА
ХВОСТОВИК
ПЕРЕМЫЧКА
РАБОЧАЯ ЧАСТЬ
РЕЖУЩАЯ ЧАСТЬ
ЛЕНТОЧКА

## Slide 26
Выбери правильный элемент: № 6- ?
КАНАВКА
ХВОСТОВИК
ПЕРЕМЫЧКА
РАБОЧАЯ ЧАСТЬ
РЕЖУЩАЯ ЧАСТЬ
ЛЕНТОЧКА

## Slide 27
Пусть труд даже самый рутинный
принесёт вам радость и
удовлетворение,
а возможность сделать многое своими
руками украсит вашу жизнь всеми
цветами радуги.

## Slide 28: СПАСИБО ЗА УРОК