Приложение 1.

Техника вырезания треугольников с углублением центра.

Техника  вырезания  элементов  трехгранно-выемочной   резьбы одинакова, поэтому рассмотрим вырезание равностороннего треугольника.

а) схема накалывания					б) схема подрезки

1. Постройте на поверхности древесины треугольник и найдите его центр (поставьте точку).

2. Поставьте  носик  резца  в  центр треугольника,  располагая рукоятку строго вертикально. Пятка резца должна быть направлена к одной из вершин треугольника.

3. Нажмите с усилием на рукоятку так, чтобы  носик на  2—3  мм вошел в древесину. Наклоните резец таким образом,  чтобы  пятка едва коснулась вершины треугольника.  Этот  процесс  называется накалыванием.

4. От средней  точки  сделайте  накалывание  к  двум  остальным вершинам треугольника, при этом поворачивайте доску, а не  нож.

5. После накалывания приступайте к  подрезке.  Поставьте  носик резца к вершине треугольника. В зависимости от  глубины  резьбы наклоните резак под углом 300 – 450 к поверхности доски и  медленно ведите острие вдоль стороны треугольника,  постепенно  углубляя носик: к середине на 2-3мм. От середины по  мере  приближения  к другой вершине постепенно выводите носик косяка на  поверхность доски.

6. При правильной и точной подрезке от доски  легко  отделяется маленькая пирамидка.  Если не отходит, значит, древесина не прорезана.

7. Поверните доску и сделайте следующую подрезку. Извлеките вторую пирамидку, потом - третью, последнюю. Так выбираются все элементы трехгранно-выемочной резьбы.