Приложение 4.

Инструкция по технике безопасности при резьбе по дереву в мастерской.

Опасности в работе:

1. Инструмент резчика по остроте можно сравнить с опасной бритвой, поэтому основной причиной несчастных случаев является возможность травмирования рук и других частей тела.

2. При отделке выполненных изделий лакокрасочными материалами возможны травмы глаз,  дыхательных путей,  отравления.

3. При приготовлении и разогревании столярного клея возможно получение термических ожогов.

4. Возможно получение травмы при работе неисправным инструментом и с незакрепленной заготовкой.

До начала работы:

1. Правильно наденьте спецодежду.

2. Получите инструмент и заготовки у учителя, Разложите на рабочем столе  необходимые  материалы,  оборудование, инструменты  в   порядке,   установленным  учителем.

3. Проверьте наличие инвентаря на рабочем месте (сиденье, щетка-сметка), исправность верстака, крепежных приспособлений (державки, струбцины), чертежных принадлежностей. На рабочем столе не должно быть ничего лишнего.

Во время работы:

1. Работу начинайте только с разрежения учителя.

2. Работать можно только с хорошо закрепленной заготовкой. После подготовки узора, орнамента заготовку надежно закрепите с помощью державок и зажимов, чтобы исключить случайное соскальзывание  заготовки   при  работе  с   ним.

3. Инструмент должен быть исправным и хорошо заточен. Проведите пробную резьбу. Для этого получите у учителя материал для пробной резьбы и хорошо закрепите его в зажимах верстака. При необходимости проведите заточку  и  правку  резцов.

4.  При заточке резцов будьте осторожны и внимательны. Правильно выполняйте заточку и правку резцов. Наждачные материалы, правочная доска должны быть надежно закреплены. Нельзя проверять остроту заточки инструмента руками, а только с помощью пробной резьбы,

5. Технологические операции (пиление, строгание, сверление, соединение деталей), выполняйте на верстаке в определенных местах, используя приспособления, упоры, подкладные доски.

6. Инструмент на рабочем месте должен хранится таким образом, чтобы исключить случайное соприкосновение с рукой и скатывания его с рабочего стола.

7. На рабочем месте соблюдайте чистоту и порядок. Стружки, отходы   своевременно    убирайте    щеткой-сметкой.

8. Не отвлекайтесь во время работы. Следите за правильностью выполнения приемов и качеством выполнения работы.  Не

взмахивайте руками. ПОМНИТЕ! Неосторожное, необдуманное движение руки с инструментом может привести к тяжелой травме самого  резчика,  так  и  окружающих  людей.

9. Инструмент применяйте только по назначению. Следите за состоянием инструмента. При необходимости проводите его заточку и правку.

10. Оберегайте левую руку от ранения. Для нее надо находить такое положение,  чтобы  исключить  даже  случайное соприкосновение. Рука не должна находиться на пути движения инструмента.

11. При резьбе древесины направление движения стамески должно быть всегда направлено от себя. Чтобы исключить травмирование левой руки в этом случае, необходимо держать стамеску двумя руками.

12. Приготовление и разогревание столярного клея, а также применение красителей, потрав,  лаков производится под руководством учителя и в хорошо проветриваемом помещении.

13. Во избежание травматизма необходимо:

- закрепить заготовку с помощью державок;

- нельзя проверять остроту заточки инструмента руками;

- в случае порчи инструмента немедленно примите меры к его замене;

- движение стамеской при выборке древесины должно быть направлено от себя, стамеску держать двумя руками;

- левая рука не должна находиться на пути движения инструмента.

После работы:

1. Остатки материала, незаконченные изделия сдайте учителю.

2. Проверьте состояние инструмента и положите в порядке, определенным учителем.

3. Уберите свое рабочее место, пользуясь щеткой-сметкой. Сдувать стружки или сметать рукой запрещается.

4. На верстаке проверьте наличие клиньев, а зажимы довести до установленного зазора 3-5 мм.

5. Приведите себя в порядок.

6. Выносить из мастерской что-либо запрещается без особого разрежения учителя.

7. Из мастерской выходите с разрешения учителя,

В случае получения травмы:

1. Немедленно поставь в известность учителя.

2. Не допускай попадания на рану мусора, грязи, воды.

3. Прими меры для остановки крови. Зажми руку выше травмы.