Приложение 1. Узор "сияние".

Узор "сияние" состоит из треугольных выемок-клиньев, которые сходятся в одной точке. Резьба узора выполняется способом вырезания треугольников с углублением центра.

Узор "сияние" это один из самых распространенных узоров геометрической резьбы. Он очень хорошо сочетается с различным орнаментом и с различными геометрическими фигурами, в которых можно его разместить. "Сияние" обычно ограничиваются такими геометрическими фигурами, как прямоугольники, квадраты, окружности. Получение узора "сияние" в данных фигурах рассматривается ниже. "Сияние", помещенное в угол или края композиции похоже на раскрытый веер.

Примеры разметки узора "сияние" в различных фигурах.

Порядок выполнения узора "сияние".

1. Построить геометрическую фигуру,  в  которой  предполагается поместить узор.

2.  Найти центр построенной фигуры (у прямоугольника, квадрата, ромба - это пересечение диагоналей).

3.  Разделить две смежные стороны на  части  по  числу  клиньев, которые надо вырезать, и провести линии, соединяющие  точки  на сторонах с центром фигуры  до  пересечения  с  противоположными сторонами. (При делении сторон на части  обратить  внимание  на то, чтобы клинья не были слишком широкие или слишком узкие, так как это усложнит работу над выполнением резьбы и узор  потеряет в красоте).

4.  Вырезание треугольных  выемок-клиньев  производится  методом резьбы треугольников с  углублением  центра.  Центр  углубления следует размещать ближе к основанию.

5.  Для деления окружности на равные части можно воспользоваться следующей формулой a=2·R·sin(360/(2·n)),  где  n-число  частей, на, которое надо  разделить  окружность,  а - длина хорды. Можно воспользоваться уже готовыми значениями величины "а".

| n | Радиус окружности в мм |
| --- | --- |
|  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 3 | 17 | 26 | 35 | 43 | 52 | 61 | 69 |
| 5 | 12 | 18 | 24 | 29 | 35 | 41 | 47 |
| 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 7 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 30 | 35 |
| 8 | 8 | 12 | 15 | 19 | 23 | 28 | 31 |
| 9 | 7 | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 |
| 10 | 6 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 |
| 11 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
| 12 | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 |

При делении окружности на четное число частей (6,8,10,12 и т.п.) можно разделить только одну половину окружности и провести линии из этих точек через центр до пересечения с противоположной стороной окружности.