2. Подшипники скольжения

Рисунок 3 - Принципиальная схема опоры с подшипником скольжения

Подшипник скольжения представляет собой корпус, имеющий цилиндрическое отверстие, в которое вставляется вкладыш или втулка из антифрикционного материала (часто используются цветные металлы), и смазывающее устройство. Между валом и отверстием втулки подшипника имеется зазор, который позволяет свободно вращаться валу. Для успешной работы подшипника зазор предварительно рассчитывается.

Рисунок 4 - Примеры смазочных канавок в подшипниках скольжения

В зависимости от конструкции, окружной скорости цапфы, условий эксплуатации трение скольжения бывает:

- жидкостным, когда поверхности вала и подшипника разделены слоем жидкого смазочного материала, непосредственного контакта между этими поверхностями либо нет, либо он происходит на отдельных участках;

- граничным – поверхности вала и подшипника соприкасаются полностью или на участках большой протяженности, причем смазочный материал в виде тонкой пленки;

- сухим – непосредственный контакт поверхностей вала и подшипника по всей длине или на участках большой протяженности, жидкостной или газообразный смазочный материал отсутствует;

- газовое – поверхности вала и подшипника разделены слоем газа, трение минимально.

Таблица 1 - Виды смазки подшипников скольжения

| Основные виды смазки | Смазочные материалы и материалы для создания смазочных покрытий. Варианты смазки |
| --- | --- |
| Сухая | - в наноструктурном состоянии: С, BN, MoS2 и WS2; - в виде нанокомпозиционных покрытий: WC/C, MoS2 /C, WS2/C, TiC/C и наноалмаза; - в виде алмазных и алмазоподобных углеродистых покрытий: пленок из алмаза, гидрогенизированного углерода (a-C:H), аморфного углерода (a-С), нитрида углерода (C3N4) и нитрида бора (BN); - в виде твердых и сверхтвердых покрытий из VC, B4C, Al2O3, SiC, Si3O4 , TiC, TiN, TiCN, AIN и BN, - в виде чешуйчатых пленок из MoS2 и графита; - в виде неметаллических пленок из диоксида титана, фтористого кальция, стекла, оксида свинца, оксида цинка и оксида олово, - в виде пленки из мягких металлов: свинца, золото, серебра, индия, меди и цинка, - в виде самосмазывающихся композитов из нанотрубок, полимеров, углерода, графита и металлокерамики, - в виде чешуйчатых пленок из углеродных составов: фторированного графита и фторид графита; - углерод; - полимеры: PTFE, нейлон и полиэтилен, - жиры, мыло, воск (стеариновая кислота), - керамика и металлокерамика. |
| Жидкостная | - Гидродинамическая смазка: толстослойная и эластогидродинамическая; - гидростатическая смазка; - смазка под высоким давлением. |
| Тонкопленочная | - Смешанная смазка (полужидкостная); - граничная смазка. |
| Газовая | Газодинамическая смазка |

Существует большое количество конструктивных типов подшипников скольжения: самоустанавливающиеся, сегментные, самосмазывающиеся и т.д.

|  | б) |
| --- | --- |
| а) | в) |
| г) |

а - внешний вид,

б - типичный шарнирный подшипник с поверхностью скольжения типа "металл-металл",

в - типичный шарнирный подшипник с самосмазывающейся поверхностью,

г - благодаря возможности самоустановки и восприятия больших нагрузок шарнирные подшипники находят применение в узлах тяжелой техники (например, в гидроцилиндре экскаватора)

Рисунок 5 - Шарнирные подшипники скольжения - одни из немногих типов подшипников скольжения, которые стандартизированы и выпускаются промышленностью серийно

Подшипники скольжения   имеют следующие преимущества:

- допускают высокую скорость вращения;

- позволяют работать в воде, при вибрационных и ударных нагрузках;

- экономичны при больших диаметрах валов;

- возможность установки на валах, где подшипник должен быть разъемным (для коленчатых валов);

- допускают регулирование различного зазора  и, следовательно, точную установку геометрической  оси вала.

| а) | б) |
| --- | --- |
| в) |

а - двигатель шпинделя HDD c подшипником качения,

б - двигатель шпинделя HDD c гидродинамическим подшипником скольжения,

в - расположение гидродинамического подшипника скольжения в HDD (Hard Disk Drive)

Рисунок 6 - Использование гидродинамических подшипников скольжения вместо подшипников качения в компьютерных HDD (Hard Disk Drive) дает возможность регулировать скорость вращения шпинделей в широком диапазоне (до 20 000 об/мин), уменьшить шум и влияние вибраций на работу устройств, тем самым позволив увеличить скорость передачи данных, обеспечить сохранность записанной информации и срок службы устройства в целом (до 10 лет), а также - создать более компактные HDD (0,8-дюймовые)

Таблица 2 - Сравнение типов подшипников используемых в шпинделях HDD (Hard Disk Drive)

| Требования к HDD | Требования к подшипнику | Подшипник качения | Гидродинамический подшипник | Типичное применение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | из твердого металла | из пористого материала* |  |
| Большой объем хранения данных | Однократные биения | o** | + | + | Персональный компьютер, сервер |
|  | Высокие скорости вращения | o | + | + | Сервер |
| Низкий уровень шума | Низкий уровень шума | + | ++ | ++ | Пользовательский компьютер (нетбуки, SOHO) |
| Низкое потребление тока | Низкий крутящий момент | + | + | + | Мобильные компьютеры (ноутбуки) |
| Устойчивость к ударам | Устойчивость к ударам | + | ++ | ++ | Мобильные компьютеры (ноутбуки) |
| Безотказность | Устойчивость к заклиниванию | ++ | о | + | Все компьютеры |
| Жесткость | Жесткость | ++ | о | о | Сервер |

Примечание:

* - данные приведены для NTN BEARPHITE;

** - обозначения: ++ - очень хорошо, + - хорошо, о - посредственно.

Недостатки подшипников скольжения:

- высокие потери на трение и, следовательно, пониженный коэффициент полезного действия  (0,95... 0,98);

- необходимость в непрерывном смазывании;

- неравномерный износ подшипника и цапфы;

- применение для изготовления подшипников дорогостоящих материалов;

- относительно высокая трудоемкость изготовления.