Приложение 9

Решение задачи №3 (см. стр. 2)

Сколько нефти надо сжечь  в котельной установке с КПД равным 60%, чтобы 4,4 т воды, поступающей из водопровода при 7 0С, нагреть до 100 0С и 10% всей воды превратить при 100 0С в пар?

Дано:                                                      Решение

η = 60 % = 0,6

вода

m1 = 4,4 т = 4400 кг

t1  =7 0C

t2 = 100 0C

m2 = 0,1m1 = 440 кг

с = 4200 Дж/кг* 0С

L = 2,3*106 Дж/кг

нефть

q = 4,4*107 Дж/кг               m3=103,4 кг

m3 - ?                                   Ответ: надо сжечь 103,4 кг нефти.