## Slide 1: Реактивное движение. Реактивная сила. Реактивные двигатели.
Идентификатор
220-723-452

## Slide 2: Реактивное движение
Реактивное движение – движение тела, возникающее при отделении некоторой его части с определенной скоростью относительно тела. При этом возникает реактивная сила, сообщающая телу ускорение.

## Slide 3: Как можно наблюдать реактивное ускорение?
Нужно надуть резиновый шарик и отпустить его. Шарик стремительно взовьется вверх. В данном случае реактивная сила будет действовать до тех пор, пока продолжается истечение воздуха.

## Slide 4: Реактивное движение
При истечении продуктов сгорания они за счет давления в камере сгорания получают некоторый импульс. В соответствии с законом сохранения импульса ракета получает такой же по модулю импульс, но направленный в противоположную сторону.

## Slide 5: Реактивная сила
Главная особенность данного вида силы состоит в том, что она не возникает без какого-либо воздействия с внешними телами.

## Slide 6: Реактивные двигатели.
Имеют широкое применение в сфере освоения космоса.
Применяются для метеорологических и военных ракет различного радиуса действия.
Все современные самолеты оснащены реактивными двигателями

## Slide 7: Типы реактивных двигателей
Ракетные
Воздушно реактивные

## Slide 8: Жидкостно-реактивные двигатели
В качестве топлива используются керосин, бензин, спирт, жидкий водород и др.
При сгорании топлива развивается температура 3000 °C и давление до 50 атм. В остальном принцип работы такой же, как и у двигателя на твердом топливе.

## Slide 9: Схема воздушно-реактивного двигателя компрессорного типа
В носовой части расположен компрессор, засасывающий и сжимающий воздух, который потом поступает в камеру сгорания. Жидкое горючее подается в камеру сгорания с помощью специальных форсунок. Раскаленные газы выходя через сопло вращают газовую турбину, которая приводит в движение компрессор.

## Slide 10: Уравнение Мещерского
￼
где вектор ускорения ракеты, – вектор скорости истечения газов относительно ракеты, M- масса ракеты в данный момент времени, – ежесекундный расход массы, внешняя сила.