Приложение 5

Практическая работа «Определение влажности воздуха»   на складе сухих, готовых смесей и лакокрасочных материалов в филиале техникума.

Преподаватель: Для того чтобы возводимые строительные сооружения были долговечными, необходимо использовать при строительстве качественные строительные материалы, которые соответствуют как эстетическим запросам, так и техническим требованиям. Одним из основных требований, предъявляемых к строительным материалам, является определенная влажность.

При нарушении условий хранения лакокрасочные материалы теряют свои потребительские качества. Так, растворители под действием света и воздуха высыхают, порошковые краски сбиваются в комки, пигменты темнеют и разлагаются. Температура воздуха на складах должна быть не ниже 100С, а влажность не более 70%.

Провести эксперимент, данные занести в таблицу (в тетрадь).

| Показание сухого термометра tсух, °С | Показание влажного термометра tвл, °С | Разность показаний термометров (t, °C | Относительная влажность воздуха φ , % |
| --- | --- | --- | --- |

Ответить на вопросы:

1. Нормальная ли влажность воздуха на складе,  и что необходимо исправить, если это не так?

2. Может ли влажность меняться в пределах одного помещения, почему?