## Slide 1
Виды резьбовых соединений.
Инструментальный анализ элементов резьбовых деталей
Станкевский Николай Михайлович,
учитель технологии МБОУ СОШ №7 г. Сургут Тюменская обл.
Презентация к уроку технологии для 7-х классов

## Slide 2
Мотивация к деятельности
Что такое резьба и
где она применяется?

## Slide 3
Мотивация к деятельности
Как изображается резьба на чертеже?

## Slide 4
Детали с резьбой применяются:
для выполнения разъемных, неподвижных соединений (например: крепление слесарных тисков к верстаку);
для преобразования вращательного движения в поступательное (например: винт слесарных тисков);
для зажимных устройств (например: фиксация положения поворотных слесарных тисков).
Введение нового материала

## Slide 5
Резьбой называют спиральную канавку, нарезанную на телах цилиндрической формы.
Резьба, нарезанная на поверхности цилиндра (на стержне), называется наружной резьбой.
Резьба, нарезанная внутри отверстия, называется внутренней резьбой.
Опорные понятия

## Slide 6
В резьбовых соединениях применяют болты, гайки, шпильки и винты (крепежные резьбовые детали, учебник технологии 7 кл., с. 99).
Опорные понятия

## Slide 7: Как правильно измерить диаметр резьбы?
Наружный диаметр резьбы (d) можно измерить с помощью штангенциркуля, при этом учитывается, что фактический диаметр резьбы зачастую меньше номинального размера приблизительно на 0,2 мм (например, диаметр резьбы М8, тогда d=7,8 мм, у болта М10 – d=9,8 мм).

## Slide 8: Как правильно измерить диаметр резьбы?
Внутренний диаметр резьбы можно измерить с помощью штангенциркуля на гайке, при этом учитывается, что фактический диаметр внутренней резьбы должен соответствовать формуле: dı=0,85d (например, диаметр резьбы М10, тогда dı=(0,85х10)=8,5 мм, у болта М8 – dı=(0,85х8)=6,8 мм).

## Slide 9: Первичное закрепление знаний
Пробное действие: подбор
деталей с одинаковой резьбой

## Slide 10: Актуализация знаний
Основные виды резьбовых соединений в трехмерном изображении

## Slide 11: Актуализация знаний
Болтовое резьбовое соединение
в трехмерном изображении

## Slide 12: Актуализация знаний
Шпилечное резьбовое соединение
в трехмерном изображении

## Slide 13: Актуализация знаний
Винтовое резьбовое соединение
в трехмерном изображении

## Slide 14: Ожидаемый учебный результат
Общее представление о типовых деталях, содержащих резьбу (болт, гайка, шпилька, винт).
Приобретение навыков инструментального контроля деталей винтовой пары с одинаковой резьбой.
Приобретение навыков самооценки и рефлексии при изучении резьбовых пар на примере машин и механизмов, имеющихся в мастерской.

## Slide 15
Лабораторно-практическая работа
Выполните путем измерений и расчетов определение величины элементов резьбы аттестованных болтов, винтов или шпилек.
Результаты измерений занесите в «Протокол анализа выполненных работ» в колонку «Фактические размеры элементов резьбы».
Получите у учителя «Эталон» – величины элементов резьбы аттестованных деталей.
Выполните сравнительный анализ результатов фактических измерений с эталоном; разницу величин элементов резьбы занесите в последнюю колонку таблицы.
Постановка проблемы

## Slide 16
Определение цели урока
Деятельностная цель урока:
«Инструментальный анализ элементов резьбовых деталей».
Согласование темы урока:
«Виды резьбовых соединений.
Инструментальный анализ элементов резьбовых деталей».

## Slide 17
Продукт урока
Наименование элементов резьбы | Условное обозначение элементов резьбы болта | Фактические размеры элементов резьбы. Единица измерения «мм» | Эталон: Размеры элементов резьбы, аттестованного болта. Единица измерения «мм» | Величина ошибки фактических размеров по сравнению с эталоном. «мм»
Наружный диаметр резьбы | d | 9,8 | 10 | 0,2
Внутренний диаметр резьбы | dı=0,85d | 8,5 | 8,5 | 0
Глубина резьбы | t=(d–dı):2 | 0,65 | 0,75 | 0,1
Шаг резьбы | P |  |  | 
Длина резьбы | lₒ | 25,8 | 26 | 0,2
Длина болта | l | 55,4 | 55 | 0,4
Высота головки болта | H | 7,3 | 7 | 0,3
Диаметр головки болта | D | 19,2 | 19 | 0,2
Размер под гаечный ключ | S | 17 | 17 | 0
Протокол анализа выполненных работ. Элементы резьбы болта № 10

## Slide 18
Ознакомиться с материалами для первичного закрепления знаний (Как правильно измерить диаметр резьбы, длину резьбы и т.д.?).
Использовать по выбору вариант обучающего материала для сопровождения самостоятельной работы (измерение элементов резьбы аттестованных болтов, винтов или шпилек).
Освоить алгоритм действий при измерении штангенциркулем элементов резьбы аттестованных болтов, винтов или шпилек.
Заполнить протокол анализа выполненных работ.
Планирование
самостоятельной работы

## Slide 19
Исходный материал для
самостоятельной работы
Наименование элементов резьбы | Условное обозначение элементов резьбы болта | Фактические размеры элементов резьбы. Единица измерения «мм» | Эталон: Размеры элементов резьбы, аттестованного болта. «мм» | Величина ошибки фактических размеров по сравнению с эталоном. «мм»
Наружный диаметр резьбы | d |  |  | 
Внутренний диаметр резьбы | dı=0,85d |  |  | 
Глубина резьбы | t=(d–dı):2 |  |  | 
Шаг резьбы | P |  |  | 
Длина резьбы | lₒ |  |  | 
Длина болта | l |  |  | 
Высота головки болта | H |  |  | 
Диаметр головки болта | D |  |  | 
Размер под гаечный ключ | S |  |  | 
Протокол анализа выполненных работ. Элементы резьбы болта № 10
Эталон: Размеры элементов резьбы, аттестованного болта «мм»
10
8,5
0,75
26
55
7
19
17
№10
Эталон № 10
Аттестованные резьбовые детали (болт, винт, шпилька и гайка)
№10

## Slide 20
Параметры измерения резьбовых элементов

## Slide 21
Элементы
болта
Технология выполнения
самостоятельной работы
d
H
lₒ
D
l
S

## Slide 22
Элементы
шпильки
Технология выполнения
самостоятельной работы
d
lₒ
l
H
S
lı

## Slide 23
Элементы
винта
Технология выполнения
самостоятельной работы
d
d
b
b
l
l
k
k
D
D
n
n

## Slide 24
Исполнительская рефлексия
Наименование элементов резьбы | Условное обозначение элементов резьбы винта | Фактические размеры элементов резьбы. Единица измерения «мм» | Эталон: Размеры элементов резьбы, аттестованного винта. Единица измерения «мм» | Величина ошибки фактических размеров по сравнению с эталоном. «мм»
Наружный диаметр резьбы | d | 7,8 | 8 | 0,2
Внутренний диаметр резьбы | dı=0,85d | 6,8 | 6,8 | 
Глубина резьбы | t=(d–dı):2 | 0,5 | 0,6 | 0,1
Шаг резьбы | P |  |  | 
Длина резьбы | b | 28 | 28 | 
Длина винта | l | 30 | 30 | 
Высота головки винта | k | 4,6 | 5 | 0,4
Диаметр головки винта | D | 14 | 14 | 
Ширина шлица под отвертку | n | 1,7 | 1.5 | 0,2
Протокол анализа выполненных работ. Элементы резьбы винта № 20
Сравнение с эталоном

## Slide 25
Как правильно измерить шаг резьбы?
1. С помощью
резьбомера
2. С помощью
штангенциркуля
Информация о домашнем задании
Измерить и вычислить шаг резьбы аттестованной детали

## Slide 26
Пример оформления домашнего задания
Протокол анализа выполненных работ. Элементы резьбы шпильки № 30
Наименование элементов резьбы | Условное обозначение элементов резьбы шпильки | Фактические размеры элементов резьбы. Единица измерения «мм» | Эталон: Размеры элементов резьбы, аттестованной шпильки. Единица измерения «мм» | Величина ошибки фактических размеров по сравнению с эталоном. «мм»
Наружный диаметр резьбы | d | 9,8 | 10 | 0,2
Внутренний диаметр резьбы | dı=0,85d | 8,5 | 8,5 | 
Глубина резьбы | t=(d–dı):2 | 0,65 | 0,75 | 0,1
Шаг резьбы | P | 1,6 | 1,5 | 0,1
Длина резьбы гаечного конца | lₒ | 39,5 | 39 | 0,5
Длина шпильки | l | 43,3 | 43 | 0,3
Длина посадочного конца | lı | 36 | 36 | 
Высота гайки | H | 8 | 8 | 
Размер гайки под гаечный ключ | S | 17 | 17 | 

## Slide 27: Ожидаемый учебный результат
Приобретение опыта самостоятельного комплектования резьбовых соединений и крепежных деталей: болтового, шпилечного и винтового соединений.
Приобретение навыков инструментального контроля элементов резьбы аттестованных болтов, винтов, шпилек и гаек.
Приобретение навыков самооценки и рефлексии при оформлении протокола анализа выполненной работы.

## Slide 28: Практическая значимость
Приобретенный опыт самостоятельного измерения элементов резьбы болтов, винтов, шпилек и гаек с помощью штангенциркуля позволит трансформировать навыки определения элементов резьбы в умения производить замену деталей с нарушенной резьбой

## Slide 29: Итог урока
Критерии оценки качества
работы на данном уроке
1. Правильность выполнения приемов измерения элементов резьбы с помощью штангенциркуля.
2. Правильность выполнения записей фактической величины элементов резьбы аттестованных болтов, винтов или шпилек в протоколе анализа выполненной работы.
3. Правильность выполнения сравнительного анализа результатов фактических измерений с «эталоном» величин элементов резьбы аттестованных деталей (допустимая ошибка не более 0,5 мм).