## Slide 1: Тормозной и остановочный путь автомобиля
Лицей№1 им. Г.С.Титова, г.о. Краснознаменск.

## Slide 2: Что такое тормозной и остановочный путь?
Тормозной путь - это расстояние с момента срабатывания тормозной системы до полной остановки автомобиля. Протяженность тормозного пути зависит от: скорости движения, состояния проезжей части, шин, погодных условий, технического состояния автомобиля, способа торможения и уклона дороги.
Остановочный путь – это расстояние с момента обнаружения опасности до полной остановки автомобиля. В остановочный путь входит: время реакции водителя, время переноса ноги на педаль тормоза, время начала срабатывания тормозной системы и тормозной путь.

## Slide 3: Схема остановочного пути

## Slide 4: Время реакции
Давайте разбираться. Начнем с реакции водителя. Под временем реакции водителя понимается время с момента обнаружения опасности до начала принятия меры по избавлению от опасности. Далеко не каждый водитель и пешеход учитывает это время. Человек не может мгновенно среагировать на опасность. Когда ситуация меняется ему необходимо:
Это занимает около секунды

## Slide 5: Какие факторы могут влиять на реакцию водителя?
Существует понятие: простая реакция и сложная.
Простой реакцией принято называть действие человека, на заранее ожидаемое событие. Он собран, в хорошем самочувствии, ни на что не отвлечен.
Сложная реакция – это совокупность всех факторов, влияющих на скорость процесса реагирования. Важно учитывать фактор отвлечения внимания.
Если водитель в процессе управления разговаривает по мобильному телефону, то время реагирования удваивается. Также на это влияет: усталость, эмоциональное состояние, курение за рулем.
Время срабатывания тормозной системы: 0,9 сек.
Время полной остановки автомобиля: 1,7-2,4 сек.

## Slide 6: Остановочный путь автомобиля
Остановочный путь включает в себя: путь за время реакции водителя(то есть время с момента обнаружения водителем опасности до начала принятия мер по её избавлению) и тормозной путь(он зависит от: скорости движения автомобиля и состояния дороги). Следовательно, на величину остановочного пути влияют: действия водителя и особенности движения транспортного средства.
Если водитель заметил опасность на своем пути заранее и затормозил вовремя, то ему всегда хватит остановочного пути, чтобы избежать происшествия. Когда же остановочный путь превышает расстояние до препятствия, то избежать аварии становится невозможно.

## Slide 7: Остановочный путь автомобиля

## Slide 8: Лайфхак
При переходе проезжей части дороги, чтобы иметь общее представление об окружающем пространстве, необходимо осмотреться. Для этого важно помнить о следующем:
Умейте не только видеть, но и «слышать» дорогу
Обращайте внимание на сигналы автомобиля(указатели поворота, заднего хода, звук торможения)
Контролируйте свои движения: поворот головы для осмотра проезжей части дороги, остановку для пропуска автомобиля

## Slide 9: Тормозной путь автомобиля
Чтобы определить минимальный тормозной путь автомобиля используют определённую формулу, с помощью которой можно рассчитать этот путь:
В формуле учитываются несколько важных показателей: скорость движения автомобиля, коэффициент сцепления с дорогой, сухой асфальт или мокрый, укатанный снег, обледенелая дорога
К сожалению это формула не учитывает всех факторов, таких как: износ шин и эффективность работы тормозной системы.

## Slide 10: Тормозной путь автомобиля
Если мы подставим значения, то результатами расчета станут следующие показатели:

## Slide 11: Квадратичная зависимость тормозного пути от скорости движения автомобиля
Если мы увеличим скорость в 2 раза, то тормозной путь увеличится в 4 раза. Зависимость квадратичная.

## Slide 12: Влияние состояния дорожного покрытия на длину тормозного пути

## Slide 13: Памятка пешеходам
Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам
В темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется носить изделия со световозвращающими элементами
Пешеходы должны пересекать проезжую часть дороги по пешеходным переходам

## Slide 14: Памятка
Автомобиль нельзя остановить мгновенно. Для его остановки требуется время, за которое он проходит некоторое расстояние
Пешеход обязан знать, где и как переходить проезжую часть дороги, и учитывать расстояние до движущегося средства в соответствии с временем года и погодными условиями
При переходе проезжей части дороги нужно осмотреться вокруг

## Slide 15
Спасибо за внимание!