## Slide 1: Электрический ток в средах
Учащиеся 10 «А» класса
лицея «Технический» г.о.Самара
Электричество в металлах
Электричество в жидкостях
Электричество в полупроводниках
Электричество в вакууме
Электричество в газах

## Slide 2
Команда 10 «А» класса:
Свириненко Валерия, Старков Василий, Забирова Валерия
Электрический ток в металлах

## Slide 3
Ток в металлах – это упорядоченное
движение электронов
Обобществление валентных электронов

## Slide 4: Опыт Л.И.Мандельштама и Н.Д.Папалекси
1913г.
При резком торможении
вращающейся катушки в
цепи возникал
кратковременный ток,
обусловленный инерцией
носителей заряда.

## Slide 5
При наложении внешнего
электрического поля в
проводнике кроме
теплового движения
электронов возникает их
упорядоченное движение
(дрейф)

## Slide 6: Закон Ома
I
U
R
=
_

## Slide 7: Зависимость сопротивления металла от температуры
С ростом температуры
сопротивление металлов
растет из-за увеличения
амплитуды тепловых
колебаний
кристаллической решетки.
ρ = ρ0 (1+αt)

## Slide 8: Сверхпроводимость
Х. Каммерлинг-Оннес, 1911 г
отсутствует сопротивление
проводник не нагревается
«выталкивает» магнитное поле из занимаемой им области (эффект Мейснера)

## Slide 9
На главную

## Slide 10
Электрический ток в жидкостях
Команда 10 «А» класса:
Поляков Михаил, Зямзина Анастасия, Полупанова Ангелина

## Slide 11: Электролиты - вещества, растворы или расплавы которых проводят электрический ток. Носителями свободных зарядов в электролитах являются положительно и отрицательно заряженные ионы.

## Slide 12: Электролитическая диссоциация - расщепление нейтральной молекулы на ионы.
диссоциация

## Slide 13
Электролиз - прохождение электрического тока через электролит, сопровождающееся выделением веществ на электродах.

## Slide 14: Вольт-амперная характеристика

## Slide 15: Зависимость сопротивления от температуры

## Slide 16: Закон Фарадея
Майкл Фарадей
Масса выделяющегося на
электроде вещества
прямо пропорциональна
силе тока (I) и времени (t).
m = kIt
k - электрохимический эквивалент.

## Slide 17
Применение электролиза
Гальваностегия — электролитическое осаждение тонкого слоя металла на поверхности какого -либо металлического предмета, нанесение покрытий
(Ni, Cr, Ag, Au)
Гальваностегия

## Slide 18
Гальванопластика — получение точных
рельефных копий изделий).
Гальванопластика

## Slide 19
После чистки
До чистки
Чистка монет
На главную

## Slide 20
Электрический ток в полупроводниках
Команда 10 «А» класса:
Ванюшкин Дмитрий,
Федотов Сергей, Бахмет Петр

## Slide 21
Полупроводники – элементы 4 группы таблицы Менделеева:
кремний (Si)
германий (Ge)
селен (Se)
теллур (Те)

## Slide 22
Строение кристалла кремния
Валентные электроны
При повышении температуры некоторые электроны покидают свои места в кристалле.

## Slide 23
Удельное сопротивление полупроводников с увеличением температуры резко уменьшается.

## Slide 24
Направленное движение электронов и дырок под действием электрического поля

## Slide 25: Вольт-амперная характеристика

## Slide 26
Донорные примеси (5 группа)
Полупроводник n-типа

## Slide 27
Акцепторная примесь (3 группа)
Полупроводник p-типа

## Slide 28
p - n переход - контактный слой двух примесных полупроводников p и n типа.

## Slide 29
Полупроводниковый диод

## Slide 30
Диоды предназначены для выпрямления переменного тока.
низкочастотный мощный диод, применяется в выпрямителях
обозначение диода на схемах
высокочастотный диод, применяется в радиоустройствах
низкочастотный маломощный диод, применяется в блоках питания радиоаппаратуры

## Slide 31
Транзисторы
Полупроводниковые приборы, предназначенные для усиления электрических сигналов, называются транзисторами.
Транзистор состоит из трёх слоёв полупроводника – p-n-p или n-p-n.
Он имеет 3 вывода: коллектор, эмитер и базу.
Изображение транзисторов на схемах:
тип n-p-n тип p-n-p

## Slide 32
Применение транзисторов
Транзисторы применяются для усиления сигналов и создания систем автоматического управления в радиостанциях, радиоприёмниках, телевизорах, магнитофонах и других устройствах
На главную

## Slide 33: Ток в вакууме
Команда 10 «А» класса:
Беляев Никита, Быков Евгений

## Slide 34
Вакуум - такая степень разряжения газа,
при которой длина свободного пробега
молекул больше линейных размеров
сосуда.
Электрический ток
в вакууме обусловлен
теми носителями
зарядов, которые
вносят в вакуум.

## Slide 35: Термоэлектронная эмиссия
Испускание свободных электронов с
поверхности нагретых тел.

## Slide 36: Вольт-амперная характеристика
Ток насыщения - ток, при котором все электроны,
вылетающие из катода, достигают анода.
Iн

## Slide 37: Вакуумный диод

## Slide 38: Вакуумный триод

## Slide 39: Электронно-лучевая трубка
На главную
ЭЛТ

## Slide 40: Электрический ток в газах
Команда 10 «А» класса:
Каледин Михаил, Ярмов Роман

## Slide 41: Разряд - протекание тока через газ
Носители тока в газах – положительные ионы и
электроны.
Образуются они в результате ИОНИЗАЦИИ –
распада нейтральных атомов или молекул на
положительные ионы и электроны путем отрыва
электронов от атомов.

## Slide 42
Способы ионизации:
Термическая
Фотоионизация
Ионизация УФ
Ионизация рентгеном

## Slide 43: Зависимость проводимости от температуры.

## Slide 44: Вольт - амперная характеристика
ОА - несамостоятельный
разряд
IА - ток насыщения
ВС - самостоятельный разряд

## Slide 45
Ионизация электронным ударом

## Slide 46
На главную
искровой
коронный