## Slide 1: Уход за одеждой из искусственных и синтетических тканей. Значение символов на ярлыках одежды.
Дудукова Анна Ивановна, учитель технологии

## Slide 2: Задачи:
1. Научить определять способ ухода за одеждой из искусственных и синтетических тканей в зависимости от символов на ярлыках одежды и ухаживать за ней;
2. Развивать знания о способах ухода за одеждой;
3. Воспитывать эстетический вкус, аккуратность.

## Slide 3: Повторение материала
1. Текстильные волокна делятся на натуральные и:
a) Растительные;
b) Минеральные;
c) Химические;
d) Синтетические;
e) Искусственные.
Ответ:

## Slide 4
ответ: c, d, e

## Slide 5: Повторение материала
2. К искусственным волокнам относятся:
a) Нитрошелк;
b) Вискозный шелк;
c) Ацетатный шелк;
d) Нейлон;
e) Капрон.
Ответ:

## Slide 6
ответ: a, b, c

## Slide 7: Повторение материала
3. Установите соответствие между видом волокна и признаком его определения. Напишите возле цифры из левого столбца соответствующую ей букву из центрального и условное обозначение из правого столбцов.
Волокно | Характер горения | Запах при горении
Ацетат | а) сгорает полностью с образованием светло-серой золы | Горящей бумаги
2. Хлопок | б) горит без пламени, с треском, на конце волокна образуется шарик, рассыпающийся при нажатии | Уксуса
3. Натуральный шелк | в) горит быстро, вне пламени не горит, на конце – бурый плотный шарик | Жженого волоса

## Slide 8
ответ:
- а -2
- в -1
- б -3

## Slide 9: Гардероб модницы в древности

## Slide 10: Гардероб современной модницы

## Slide 11: Что такое бережный уход?
Уход – это постоянная забота, поддержание и сохранение внешнего вида вашей одежды.

## Slide 12: Этапы ухода за одеждой:
Определение сырьевого состава ткани, из которого изготовлено изделие, поскольку именно свойства волокон ткани определяют выбор условий ухода за изделием.
Сортировка изделий в зависимости от сырьевого состава ткани и степени загрязненности изделия.
Очищение одежды от загрязнения стиркой или химической чисткой.
Сушка изделия.
Утюжка изделия.

## Slide 13: Знаки по уходу за одеждой

## Slide 14: Физическая пауза

## Slide 15: Практическая работа
Работа с учебником:
Практическая работа №10 стр. 58

## Slide 16: Закрепление материала
6
1
8
2
3
4
5
7

## Slide 17: Домашнее задание
§ 15