## Slide 1
Какую тему мы
изучаем в течение этой четверти ?
А что изучали на последнем уроке?
Чего мы не затронули по этой теме?
Как Вы думаете, какая тема нашего сегодняшнего урока?

## Slide 2: Тема урока:
Решение задач по теме
“Последовательное
и
параллельное
соединение проводников”

## Slide 3: Цель урока:

## Slide 4: Разминка
Что мы должны знать и помнить по этой теме?
1
2
3

## Slide 5: Должны Уметь различать соединения
R2
R2
R1
Последовательное
соединение
проводников:
Конец первого проводника соединяют с началом второго, конец второго – с началом третьего и т.д.
Параллельное
соединение
проводников:
Начала всех проводников присоединяются к одной точке цепи,
а их концы – к другой.
R1

## Slide 6: Должны знать Формулы
Последовательное
соединение
проводников:
Iобщ. =
Uобщ. =
Rобщ. =
Параллельное соединение проводников:
Iобщ. =
Uобщ. =
1_
Rобщ.
I1 = I2
U1 + U2
R1 + R2
I1 + I2
U1 = U2
1 1
R1 R2
R1+R2
R1*R2
Rобщ.=

## Slide 7: ДОЛЖНЫ знать закон Ома
I= , где
I – сила тока в проводнике (А)
U – напряжение на концах проводника(В)
R – сопротивление проводника (Ом)
Сила тока в проводнике прямо пропорциональна напряжению на его концах и обратно пропорциональна сопротивлению этого проводника.
U
R

## Slide 8: Разминка окончена
Не забудьте отметить свои результаты по всем пунктам разминки в листах самооценки.

## Slide 9: Тест на повторение
Выберите один из вариантов теста, ответьте на вопросы.
Оцените друг друга согласно ключам к тесту.
Не забудьте поставить эту оценку в лист самооценки товарища.

## Slide 10: физкультминутка

## Slide 11: Рассмотрим пример решения задачи
R2
R1
R3
Разбиваем нашу схему на несколько простейших схем, получаем эквивалентную схему:
У нас 1.параллельное соединение R1 и R2, считая его получим R4,
2. Считаем последовательное соединение R4 и R3
R4
R3
Пусть R1 = R2 = R3=1 Ом
U= 220 В
R1*R2
R1+R2
R4=
Rобщ.= R4+ R3 =
=1,5 Ом
=0,5 Ом
По закону Ома: I=
U
R
220
1,5
147 А

## Slide 12: Самостоятельное решение задач
Выберите любую задачу из предложенных .
Оцените себя согласно правильным ответам.
Не забудьте поставить оценку в лист самооценки.

## Slide 13: Итог урока
Достигли Вы цели, которую ставили перед собой в начале урока?
Подведите свой результат
согласно листу самооценки
(как среднее значение).

## Slide 14: Домашнее задание
В любой справочной литературе
или
в интернет-ресурсах
найдите применение
последовательного или параллельного соединения в повседневной жизни, а также достоинства и недостатки этих соединений.

## Slide 15
Спасибо за урок!

## Slide 16: Литература:
А.В.Перышкин учебник Физика-8,М.:Дрофа,2012г.
С.Е.Полянский Поурочные разработки по физике,М.:Вако,2004г.
Н.И.Зорин КИМ.Физика,8 класс,М.:Вако,2012 г.
В.А.Касьянов Рабочая тетрадь по физике 8 класс. М.:Экзамен,2009 г.
О.И.Громцева Контрольные и самостоятельные работы по физике 8 класс. М.:Экзамен,2010 г.
Упражнения для снятия утомления и расслабления глазных мышц взяты http://www.kuzspa.ru/science-work/konsultacii/zdorov-doshkoln/543-zrit-gimnastika
http://www.uchportal.ru/load/152- картинки