## Slide 1: “Знать – значит победить.” А. Н. Несмеянов

## Slide 3: Тема урока: Коррозия металлов, способы защиты сварных швов и конструкций.

## Slide 4
Коррозия.
Это процесс самопроизвольного разрушения металлов и сплавов под влиянием внешней среды
(от лат. corrosio разъедание).
Me + O2 + CO2 + SiO2 + H2

## Slide 5: Виды коррозии
Химическая
Взаимодействие с О2, СО2,
2. С водяными парами
при повышенных температурах;
3. В жидкостях органического происхождения
спирте, мазуте, бензине,..
Электрохимическая
1. Газовая
2. Атмосферная
3. Подводная
4. Подземная
5. Блуждающими токами

## Slide 6
Сущность коррозии:
Переход металла в ионное состояние.
Причины коррозии:
вода,
оксиды серы, углерода, азота, кислород воздуха, электролиты, микроорганизмы и др.

## Slide 7
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ КОРРОЗИЯ
а на поверхности менее активного металла идет восстановление в кислой среде
в нейтральной или щелочной среде
поэтому в нейтральной и щелочной среде образуются гидроксиды железа
Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2
4 Fe(OH)2 + 2H2O + O2 → 4Fe(OH)3 - Ржавчина

## Slide 8
Факторы, влияющие на коррозию:
химический состав и структура металла;
агрессивность среды;
температура окружающей среды.

## Slide 9
Сплошная – равномерная, неравномерная
2. Местная – точечная и
сквозная
3. Структурная

## Slide 10
Способы защиты сварных соединений и конструкций от коррозии:
1. Подготовка к сварке присадочных материалов.
2. Подготовка свариваемого металла.
3. Антикоррозионная защита после сварки

## Slide 11
Подготовка материала к сварке
1. Прокалка электродов, флюса, зачистка сварочной проволоки.
2. Удаление окалины, ржавчины, окисной пленки с поверхности металла.
3. Удаление влаги с поверхности свариваемого металла.

## Slide 12
Защита расплавленного металла в процессе сварки
Разовая
Раскисление
Легирование
Шлаковая.

## Slide 13
Защита сварного шва после сварки
1. медленное охлаждение сварного соединения
2. удаление шлака
3. зачистка шва и околошовной зоны от шлака, капель расплавленного металла.
4. нанесение антикоррозионного покрытия.

## Slide 14: Защита сварных конструкций от коррозии
Металлическими покрытиями
Неметаллическими покрытиями

## Slide 15: Нанесение металлических покрытий
Гальванизация, металлизация Cr, Ti, Ni
Химические покрытия – создают оксидную пленку Cr, Zn, Ni, AI

## Slide 16: Неметаллические покрытия
1. эмалирование, нанесение пластмасс
2. Смазочными материалами, лакокрасочными материалами

## Slide 17
Сплошная равномерная
Сплошная неравномерная
Точечная
Межкристаллическая
Пятнами.
Виды коррозионных разрушений.

## Slide 18: Защита металла от коррозии после сварки
1. медленное охлаждение сваренного металла
2. удаление шлака
3. антикоррозионная защита

## Slide 19: Спасибо за внимание. Творческих вам успехов!