## Slide 1: Как Маша и медведь знакомятся с геотермальными источниками.
Авторы работы:
Толоконникова София,
Чежина Анастасия,
Матвиянова Тамара
учащиеся 9в класса
МОУ СОШ № 20
Г.Невинномысска

## Slide 2
-Миша, смотри, смотри, что я нашла.
На земле существуют какая-то
Геотермальная энергия.
Чтобы это значило? Ну, Миш, ты меня
слышишь?
- Да, слышу. Если солнечная энергия падает на нас с неба, то геотермальная находится у нас под ногами. Остается только нагнуться и взять ее. Поток этой энергии огромен. За год к поверхности Земли поступает 4·10 (17) кВт/час тепловой энергии или 16·10^23 Дж, 90% ее поступает за счет теплопроводности пород литосферы, 10% вместе с лавой, горячим паром, водой и газами На земле довольно много мест, где имеются термальные источники . Это часть районов России (Камчатка, Карпаты, Кавказ), Исландии, Новой Зеландии и США, а также других стран, имеющих на своей территории горные массивы.

## Slide 3
-Но где ты видел, чтобы из земли шел пар?
- Смотри, Маша.
А кто ее там нагревает? Под землей? Червяки что ли?
Нет не червяки. По различным подсчетам, температура в центре Земли составляет, минимум, 6 650 0С. Скорость остывания Земля примерно равна 300-350 градусов в миллиард лет. Земля содержит 42 х 1012 Вт тепла, из которых 2% содержится в коре и 98% - в мантии и ядре.
Ничего себе темпиратурка? Ну а почему я стою и не чувствую , что земля горячая?

## Slide 4
-Современные технологии , Машенька, не позволяют достичь тепла, которое находится слишком глубоко, но и 840 000 000 000 Вт (2%) доступной геотермальной энергии могут обеспечить нужды человечества на долгое время. Области вокруг краев континентальных плит являются наилучшим местом для строительства геотермальных станций, потому что кора в таких зонах намного тоньше.
-Миша, как ее получают?
-Еще в конце 20-х гг. человечество начало использовать и гидротермальную энергию, т.е. энергию, источником которой служит разница температур морской воды из верхних и нижних горизонтов.

## Slide 5
-Миша, а как это ее получают энергию эту?
Благоприятны, например, условия для использования гидротермальной энергии на Кубе. В одной из здешних бухт большие глубины со значительным перепадом температур воды подходят к самому берегу. Насосы накачивают здесь воду с поверхности моря (она имеет температуру около 27 градусов Цельсия) в испаритель. В испарителе вода превращается в пар при температуре около 30 градусов Цельсия. Полученный пар вращает лопасти турбин, соединенных с генераторами.

## Slide 6
-А, что для этого строят?
Геотермальные станции. Задача
которых состоит в том, чтобы
преобразовывать поступающую
геотермальную энергию в электричество.
-Это наверное очень сложно. Да, Миша?
-Конечно, Маша. Для успешной работы геотермальных станций необходима довольно высокая температура подземных вод, а это означает, что устанавливать такие сооружения можно только в определённых, сейсмоактивных местах. И работают там специалисты своего дела.
.

## Slide 7
А где они находятся?
-Наибольшим количеством геотермальных
станций на сегодняшний день обладают
такие государства, как США, Италия,
Исландия, Япония, Кения (лидер отрасли на Африканском континенте).
-Ну а станции, Миша, все одинаковые во всех странах?
-Нет. Существует несколько видов геотермальных станций: станции, работающие на сухом пару (преобразование осуществляется при помощи турбины), станции с сепаратором и станции, работа которых основана на применении бинарного цикла (взаимодействие горячей и более прохладной воды).
- Это очень сложно работать на такой станции. Как ты думаешь, Миша?

## Slide 8
- Конечно, там работают очень
опытные специалисты. Они
этому долго учились.
-Давай тоже смастерим что-нибудь такое, чтобы у нас тоже тепло и светло было.
-Это не легко. Ну давай попробуем.

## Slide 9
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МОДЕЛИ геоТЭЦ.
Для этого требуется:
1) жестяная банка;
две деревянные рейки;
веревка;
кусочек пластилина;
спиртовка;
круг из жести или плотной фольги;
кусок проволоки;
два кирпича или книжки.

## Slide 10
Изготовление модели:
1) Просверлил небольшое отверстие в крышке жестяной банки.
2) Сделал прорези на концах деревянных реек и примотал их веревкой по обе стороны банки прорезями вверх.
3) Налил в банку воды примерно на 1 см. и накрыл ее крышкой.
4) С помощью ножниц разделил жестяной круг на сектора и загнул каждый сектор так, чтобы его плоскость была перпендикулярна плоскости круга.
5) В центре жестяного круга вырезал отверстие, по диаметру совпадающее с толщиной проволоки, и вставил проволоку в это отверстие, закрепив ее с обеих сторон пластилином.
6) Вложил проволоку с кругом в прорези реек и закрепил на каждом конце проволоки упоры из пластилина, чтобы «вал турбины» не смещался. Проволока должна легко вращаться в прорезях, а жестяное колесо – неподвижно сидеть на проволоке.
7) Поставил получившуюся конструкцию на кирпичи, а между ними поместил спиртовку так, чтобы ее пламя нагревало центр дна банки.

## Slide 11
- Для демонстрации работы модели необходимо зажечь спиртовку.
-Через некоторое время вода закипит, и пар начнет вырываться из отверстия в крышке банки, толкая лопасти колеса. Если конструкция собрана правильно, колесо будет крутиться до тех пор, пока не выкипит вся вода.
-Здорово, я тоже с ней вертеться
буду. Какой ты Миша молодец! Мастер на все руки.

## Slide 12
-Ты устал Миша. Давай я тебя чаем с вареньем напою.
-У меня сегодня варенье тоже было как геотермальный источник.
-Не напоминай, мне лучше про варенье. Давай лучше чай пить.

## Slide 13
-Миша, а еще существуют какие – нибудь источники энергии.
- Существуют, но о них я тебе расскажу в другой раз.