## Slide 1
служит людям

## Slide 2
Батаре́йка -
обиходное название источника электричества для автономного питания разнообразных устройств. Может представлять собой одиночный гальванический элемент, аккумулятор или их соединение в батарею для увеличения напряжения или ёмкости.
Взгляните вокруг. Практически все малогабаритные электрические устройства, которые окружают нас в повседневной жизни, имеют в своей схеме портативный элемент питания – попросту говоря батарейку. Будь-то мобильный телефон, пульт от телевизора, настенные или настольные часы, калькулятор и др. Все эти приборы неработоспособны без батарейки либо аккумулятора. Так давайте заглянем в историю открытия этого маленького чудо приспособления.

## Slide 3: История создания
Большинство историков считают, что разработка батареек началась в конце XVIII века. Тем не менее, сделан ряд археологических находок, на основании которых можно заключить, что этот процесс начался на 2000 лет раньше. В 1938 году Вильгельм Кёниг обнаружил в ходе раскопок на территории Ирака 13-сантиметровый глиняный кувшин. В нем оказался медный цилиндр, в который был вставлен железный пруток. Кёниг пришел к выводу, что это – древняя батарейка.
Современная батарейка

## Slide 4
1798 г. – итальянский физик граф Алессандро Вольта построил свой первый "вольтов столб". Примитивная батарея состояла из уложенных друг на друга спаренных медно-цинковых дисков, отделенных друг от друга картонными дисками, смоченными в соляном или кислом растворе. Первые гальванические элементы вырабатывали ток только несколько минут. Кратковременная работа источников тока создавала серьезные препятствия для использования в промышленности.
Луиджи Гальвани - профессор. Его исследования по физиологии нервов и мышц позволили обнаружить влияние электричества на лягушачьи лапки.
Л. Гальвани
А. Вольта

## Slide 5
А известный русский ученый Василий Владимирович Петров в 1802 г. изготовил огромную батарею. Она состояла из 4200 медных и цинковых кружков, между каждой парой которых прокладывали картонные кружочки, пропитанные раствором нашатыря. Это был первый в истории источник постоянного тока сравнительно высокого напряжения.
В. В. Петров
В начале 30-х годов 19 века англичане Кемп и Уильям Стёрджен обнаружили, что цинковый электрод покрытый амальгамой цинка (соединение цинка с ртутью), работает как и обычный цинк, но не реагирует с кислотой, когда электроцепь разомкнута. Это было большим достижением.

## Slide 6
Английский ученый и изобретатель Джон Даниель опубликовал в 1836 г. сообщение о том, что им создан стабильный медно-цинковый элемент.
Англичанин Уильям Грове заменил азотной кислотой медный купорос.
В то же самое время талантливый физик и электротехник Борис Семенович Якоби изобрел гальванический элемент новой конструкции: два электролита: у медного электрода - раствора сульфата меди, у цинкового - сульфата цинка. Это стало основным принципом при конструировании гальванических элементов для практики.
Б. С. Якоби

## Slide 7: Составные части
1– Латунный колпачок 2– Графитный электрод 3– Цинковый стакан 4– Оксид марганца 5– Электролит 6– Металлический контакт

## Slide 8
Корпус
В стальном корпусе находятся составные части элемента, образующие катод – один из компонентов электрохимической реакции.
Катод
Смесь двуокиси марганца с углеродом. Катоды – это электроды, восстанавливаемые в результате химической реакции.
Разделитель
Нетканый волокнистый материал, разделяющий электроды.

## Slide 9
Анод
Измельченный цинк. Аноды – электроды, участвующие в реакции окисления.
Электроды
Элементы, в которых протекает электрохимическая реакция.
Электролит
Водный раствор едкого калия. Электролит – это среда, в которой происходит движение ионов внутри элемента, и которая несет ионный ток внутри батарейки.
Токосъемник
Латунный штырь элемента, который передает электричество во внешнюю цепь.

## Slide 10: Типы гальванических элементов
В настоящее время существует множество различных типов гальванических элементов, к примеру:
Марганцево - цинковый,
Марганцево - оловянный,
Марганцево - магниевый,
Свинцово - цинковый,
Свинцово - кадмиевый,
Свинцово - хлорный,
Хром - цинковый,
Окисно - ртутно-оловянный,
Ртутно - цинковый,
Ртутно - кадмиевый и т.д.
Кроме внутреннего состава, батарейки также отличаются размерами, следовательно, ёмкостью заряда.

## Slide 11: Принцип действия
1. Химические элементы вступают в реакцию
Химическая реакция начинается, когда вы вставляете батарейку в устройство и замыкаете цепь.
2. Химические элементы вступают в реакцию
В результате химической реакции батарейка вырабатывает энергию.
3. Химические элементы вступают в реакцию
В ходе большинства химических реакций энергия выделяется в виде тепла. Но батарейка вырабатывает электрическую энергию, поскольку химические элементы помещены в корпус, а разделитель управляет течением реакции.

## Slide 12
4. Устройство реагирует
Электролит окисляет измельченный цинк анода. Смесь двуокиси марганца с углеродом на катоде вступает в реакцию с окисленным цинком, в результате чего образуется электричество.
5. Устройство реагирует
Токосъемник направляет электрический ток от батареи во внешнюю сеть, например, на контактные разъемы лампочки электрического фонарика или портативного CD-плеера.
6. Напряжение падает
В процессе использования батарейки и окисления цинка (анода), количество двуокиси марганца (катода) сокращается.

## Slide 13
7. Напряжение падает
В результате взаимодействия между цинком и электролитом образуются продукты реакции, которые постепенно замедляют работу элемента и понижают его напряжение.
8. Напряжение падает
В то же время доступные запасы двуокиси марганца истощаются, и реакция на стороне катода начинает понемногу затухать. Сочетание указанных факторов вызывает постепенное снижение "рабочего или эксплуатационного напряжения батарейки".

## Slide 14: Применение
Применение элементов питания- это практически все сферы жизни человека, оказавшегося в условиях отсутствия стандартной сети постоянного тока. Это современные приборы и устройства, разработанные либо с учетом низкого требования к питанию от электричества, или же это могут быть мобильные (переносные устройства).
Поскольку довелось нам жить в 21 веке, с батарейками мы сталкиваемся ежедневно - в пульте дистанционного управления телевизором, в брелоке противоугонного устройства, в электронных часах, в детских игрушках и карманных фонариках. Постепенно одноразовые источники питания вытесняются перезаряжаемыми аккумуляторами, но списывать со счетов их пока рано.

## Slide 15
Солевые Лекланше, солевые цинк-хлоридные
Фонарик, потребляющий низкие токи, радио, часы настенные, настольные, детские игрушки, ПДУ (пульт дистанционного управления).
Щелочные
Мощные радиоприемники, бритвы, всевозможные магнитофоны, игрушки с моторчиками, плееры, фотовспышки и другие устройства с высоким токопотреблением.
Серебряно-цинковые
Аппараты улучшения слуха, наручные часы, микрокалькуляторы, маломощные электроинструменты.

## Slide 16
Воздушно-цинковые
Слуховой аппарат, пейджер, бинокль.
Литиевые
Фотоаппараты, устройства с высоким токопотреблением, мобильные телефоны, пульты дистанционного управления, флешки, плееры, электронные записные книжки, электронные книги.
Никель-кадмиевые аккумуляторные батарейки
Плеер, калькулятор, пейджер, фотокамера, видеокамера, вспышка, радиоприемник, ноутбук, бритва, игрушки с дистанционным управлением, магнитофон, цифровая техника, мобильное устройство.

## Slide 17: Экологические проблемы использования батареек
Широкое использование батарей создало множество экологических проблем, таких как загрязнения токсичными металлами. Производство батарей потребляет много ресурсов и часто сопряжено с опасными химическими веществами. Использованные батарейки также способствуют накоплению электронных отходов.

## Slide 18
Батарейки содержат тяжёлые металлы (кадмий, свинец, ртуть, литий и т.п.), которые очень сильно загрязняют окружающую среду. По утверждению сотрудников Государственного Биологического Музея им. К. А. Тимирязева, одна выброшенная пальчиковая батарейка загрязняет около 20 кв.м. земли.
Мусор у нас, как правило, вывозится на свалки, либо его сжигают (и тогда все эти тяжёлые металлы и токсичные отходы попадают прямиком в атмосферу).

## Slide 19
После выбрасывания металлическое покрытие батарейки разрушается от коррозии, и тяжелые металлы попадают в почву и грунтовые воды, откуда уже недалеко и до рек, озер и прочих водоемов, используемых для питьевого водоснабжения.
Ртуть — один из самых опасных и токсичных металлов, имеет свойство накапливаться в тканях живых организмов и может попасть в организм человека как непосредственно из воды, так и при употреблении в пищу продуктов, приготовленных из отравленных растений или животных.
По правилам, батарейки необходимо утилизировать на специальных предприятиях.

## Slide 20
Есть предприятия, предоставляющие услуги по переработке батарей, доступных для восстановления некоторых материалов из использованных батарей. Переработка или надлежащая утилизация предотвращают попадание опасных элементов (таких как свинец, ртуть, кадмий) из некоторых типов батарей в окружающую среду. В Соединенных Штатах американцы покупают почти три миллиарда батарей ежегодно, и около 179000 тонн этих батарей в конечном итоге попадают на свалки по всей стране.
К сожалению, в нашем городе нет пунктов приёма использованных батареек. Для того, что бы сдать их, нужно ехать во Владимир. Согласитесь, не каждый поедет, тратя своё время и деньги, ради того, чтобы отдать пару использованных батареек. Из-за этого они просто-напросто выбрасываются в мусорные баки, а позже оказывают в земле, нанося серьёзный вред природе.

## Slide 21
В современном мире невозможно обойтись без электрических приборов, а значит и без батареек, поддерживающих их работу. Но для того, чтобы не погубить нашу планету, нужно сдавать использованные батарейки в специальные пункты утилизации.

## Slide 22
Большое спасибо
за внимание!
Надеемся, наш проект убедил Вас в необходимости утилизации использованных батареек!
А теперь предлагаем Вам посмотреть интересный и познавательный мультфильм про фиксиков и батарейки.
Подготовили: Пахомова А., Сидорова А., Горовая В.
Руководитель: Заботин В. А.