## Slide 2
Основные потребители природного газа в быту:
Где природный газ находит свое применение?
Водо-
нагреватели
Газовые
плиты
Воздухо-
нагреватели
Газовые
камины
Газовые котлы
отопления

## Slide 3: Основные свойства СН4
Физические свойства:
Газ без цвета и запаха.
Мало растворим в воде, легче воздуха. Нетоксичен.
Поскольку метан не имеет запаха, в него для удобства обнаружения утечки добавляют меркаптан - вещество с неприятным запахом.
Опасные свойства метана:
1.Взрывоопасность (при концентрации в воздухе 5 – 15%).
2.Пожароопасность (при взрыве и нарушении правил безопасного пользования газовыми приборами.
3.Выделение угарного газа (СО) при неполном сгорании СН4.
Удушающее действие за счет вытеснения кислорода ( О2 ) из воздуха.

## Slide 4
Нормальная концентрация кислорода в воздухе около 21%.
При концентрации в 17% ухудшаются двигательные функции организма.
При 14% теряется координация движений, ухудшается умственное восприятие обстановки.
При 12% возможны потеря сознания и летальный исход от гипоксии!

## Slide 5: Основные правила безопасности
ОБЩИЕ ПРАВИЛА
1.К пользованию бытовыми газовыми приборами допускаются лица, знающие правила обращения с этими приборами.
2.Запрещается допускать к пользованию газом детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и лиц, не знающих правил обращения с газовыми приборами.
3.Ответственность за безопасную эксплуатацию бытовых газовых приборов в квартирах и частных домах несут квартиросъемщики и домовладельцы.
Категорически запрещено:
Оставлять работающие газовые приборы без присмотра.
Самовольно проводить замену и ремонт газовых приборов и газового оборудования.
Пользоваться газом при закрытых форточках, фрамугах, вентиляционных каналах, отсутствии тяги в вытяжных устройствах.
Использовать газовые плиты для отопления помещений.
Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.

## Slide 6: Последовательность действий при утечке бытового газа
Немедленно прекратить пользование газовыми приборами!
1
Открыть окна, форточки, двери для проветривания помещений!
Не допускается в зоне утечки газа: пользоваться телефонами всех типов, электрическими звонками, освещением, открытым огнем, включать или выключать любые потребители электричества!
Перекрыть краны к приборам и на приборах!
4
3
2
Вызвать аварийную службу газа по телефону 01;04(112)
Запомни! Это важно!

## Slide 7
При пользовании НЕИСПРАВНЫМ газовым оборудованием может произойти взрыв или отравление оксидом углерода (угарным газом)

## Slide 8
1.Основу бытового газа составляет…?
Ответ: Метан.
2.Метан легче или тяжелее воздуха?
Ответ: Легче.
3.При какой концентрации в воздухе взрывается метан?
Ответ: 5-15%.
4.Какой цвет у горящего метана?
Ответ: Метан не имеет цвета. Речь должна идти о цвете его пламени.
5.Какого цвета должно быть пламя горящего метана?
Ответ: Спокойное пламя голубовато-зеленого цвета.
6.В каких случаях разрешено спать в помещениях, где установлены газовые приборы?
Ответ: Запрещено в любых случаях.
7.Какого размера должно быть пламя газовой горелки по отношению к дну посуды?
Ответ: Не выходить за края дна.
8. Что в первую очередь надо делать перед включением газовой плиты?
Ответ: Открыть для проветривания окно или форточку.
9.Какой запах у бытового газа?
Ответ: Запах меркаптана, который добавлен для распознавания его утечки.
10. Кого запрещается допускать к самостоятельному пользованию газовыми приборами?
Ответ: Детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и лиц, не знающих правил обращения с газовыми приборами.
Проверь свои знания:

## Slide 9
При утечке бытового газа вызвайте аварийную службу из незагазованного помещения
по телефону
01;04 (112)